Apstiprināts Latvijas Republikas

Ministru kabineta

2008. gada 22. decembra sēdē

(Prot.Nr.94, 92.§)

Ieteikumi

videi draudzīgas būvniecības veicināšanai

SATURA RĀDĪTĀJS

1. Videi draudzīga būvniecība un iepirkums	4

1.1. Ievads	4

1.2. Būtiskā ietekme uz vidi un cilvēku veselību	5

1.2.1. Enerģija	5

1.2.2. Dabas resursi un atkritumi	6

1.2.3. Ūdens	6

1.2.4. Bīstamās ķīmiskās vielas un ietekme uz veselību	6

1.2.5. Transports	6

1.2.6. Kā ar ZPI var samazināt būtiskākās ietekmes uz vidi	7

1.3. Atbilstošie ES un Latvijas Republikas normatīvie akti un politikas plānošanas dokumenti	8

1.3.1. Enerģija	8

1.3.2. Būvniecība un būvmateriāli	10

1.3.3. Vides aizsardzība	11

1.3.4. Publiskais iepirkums	14

1.4. Izmantojamie kritēriji	15

1.4.1. Būvniecībā izmantojamie marķējumi	15

1.4.2. Kritēriju atbilstība iepirkuma procesā (verifikācija)	17

1.4.3. Aprites cikla izmaksas būvniecībā	18

1.5. Būvniecības process Latvijā	20

1.6. Barjeras zaļā iepirkuma ieviešanai Latvijā	22

1.7. Secinājumi	23

2. Zaļā publiskā iepirkuma vadlīnijas būvniecībai, būvdarbiem un būvmateriālu piegādēm	25

2.1. Iepirkuma process būvniecības darbiem un materiāliem	25

2.1.1. Iepirkuma procedūras posmi būvniecībā	25

2.1.2. Dažādiem būvju tipiem adekvāti risinājumi	28

2.1.3. Būvniecības piegādes loģistika	29

2.1.4. Ilgtspējības kritēriju iekļaušanas aspekti	29

2.2. Vides nosacījumu izmantošanas iespējas	30

2.2.1. Vides kritēriju līmeņi: pamatlīmenis un paplašinātais līmenis	30

2.2.2. Līguma priekšmeta noteikšana	31

2.2.3. Atlases kritēriji	32

2.2.4. Tehniskās specifikācijas / Vērtēšanas kritēriji	34

2.2.4.1. ENERĢIJA	34

2.2.4.2. BŪVMATERIĀLI	40

2.2.4.3. ŪDENS RESURSI	47

2.2.4.4. ATKRITUMI	49

2.2.4.5. TROKSNIS	49

2.2.5. Līguma izpildes nosacījumi	50

2.3. Kas vēl būtu jāņem vērā	53

2.3.1. Optimāls novietojums un atbilstošs būvprojekts	53

2.3.2. Finansēšanas modelis	53

2.3.3. Lietotāju uzvedības aspekti	54

2.3.4. Savlaicīgu remontdarbu veicināšana	54

3. Pielikumi	55

3.1. Kritēriju avoti	55

3.1.1. Starptautiskie un nacionālie ekomarķējumi	55

3.1.2. Kokrūpniecības produktu marķējumi	57

3.1.3. Būvju novērtējuma marķējumi	58

3.1.4. Izcelsmes marķējumi vai deklarācijas	60

3.1.5. Zema enerģijas patēriņa standarts (pasīvās mājas)	61

3.2. Aprites cikla analīzes metodes būvniecībā	64

3.3. Būvniecības process Latvijā	67

3.4. Dažādi ēkas elementi un to ieguldījums ēkas energoefektivitātē	76

3.4.1. Logi	76

3.4.2. Apkure	77

3.4.3. Ventilācija	79

3.4.4. Siltumizolācija	79

3.4.5. Apgaismojums	80

3.5. Būvmateriāli un toksiskās vielas	82

3.5.1. Krāsas un lakas	83

3.5.2. Grīdas	84

3.5.3. Kokmateriāli un koksnes izstrādājumi	85

3.5.4. Bīstamās ķīmiskās vielas	88

3.5.5. Citi aspekti	89

3.6. Noderīgas saites internetā	91

Tekstā lietotie saīsinājumi	95

1. Videi draudzīga būvniecība un iepirkums

1.1. Ievads

Šajā dokumentā iekļauti ieteikumi būvdarbu iepirkumiem, tai skaitā ar būvdarbiem saistītajiem pakalpojumiem – kondicionēšanai, apkurei, vēdināšanai un elektroenerģijas apgādei. Tie attiecas uz projektēšanas, būvdarbu, būvju ekspluatācijas un nojaukšanas posmu valsts pakalpojumu un biroju ēkām (šajā dokumentā zem vārda „valsts” domāts „valsts vai pašvaldību”). Katrā no šiem posmiem tiek apskatītas iespējas ietvert vides kritērijus. Kritēriji attiecas uz enerģijas patēriņu, atjaunojamo enerģijas resursu (turpmāk - AER) izmantošanu, būvniecībā izmantotajiem materiāliem un izstrādājumiem, atkritumu saimniecību un ūdenssaimniecību, kā arī citiem aspektiem, kas saistīti ar būvniecības ietekmi uz vidi, arhitektu pieredzi, uzraudzību un lietotāja aspektus ieskaitot.

Piedāvātā pieeja balstās uz būvniecību kā sistēmu, nevis vienkārši kā uz sastāvdaļu kopumu.

Būvdarbu sistēmiskās sastāvdaļas Energoefektivitāte Būvniecības materiāli Atkritumu saimniecība Enerģijas patēriņš (t.sk. apkure, kondicionēšana, karstā ūdens apgāde) Pasīvā māja un siltumtaupīgā māja Atjaunojamie enerģijas resursi (AER) Energoefektivitātes pārraudzība Konkrētu būvniecības materiālu izslēgšana un ilgtspējīgu būvniecības materiālu pieprasīšana Aprites cikla novērtēšana: ilgs aprites cikls un materiālu efektivitāte Izolācijas materiāli Specifiski būvniecības materiāli, gatavoti no koka, dzelzs, betona, mūra, utt. Atkritumu apjoma samazināšana un materiālu pārstrādāšana un/vai vairākkārtēja izmantošana Ūdenssaimniecība Ūdens taupības sistēmu uzstādīšana un lietus ūdens vai pelēko notekūdeņu izmantošana Citi Transporta un trokšņu kontrole

1. attēls. Būvniecība kā sistēma

(avots: http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/construction_GPP_background_report.pdf )

Parasti publiskā sektora iestāžu jaunu ēku celtniecība un esošo renovācija veido lielāko daļu no gada budžeta izdevumiem. Turklāt valsts īpašumā esošo ēku ekspluatācijas izdevumi, tai skaitā apkure/kondicionēšana, elektroapgāde, atkritumu saimniecība, karstā un aukstā ūdens apgāde, veido diezgan ievērojamu valsts finanšu aizplūšanu. Ievērojamu daļu būvdarbu finansē valsts, tādējādi publiskais sektors var ievērojami ietekmēt būvniecības tirgu kopumā.

„Videi draudzīga būvniecība” nozīmē, ka līdz minimumam tiek samazināta būvdarbu ietekme uz vidi visos būvniecības cikla posmos, tai skaitā plānošanas/projektēšanas, būvniecības, renovācijas, ekspluatācijas un nojaukšanas/utilizācijas posmos.

2. attēls. Būvniecības radītās slodzes uz vidi

(avots: Jānis Brizga. Zaļā iepirkuma rokasgrāmata. Rīga, 2006)

Videi draudzīgam jeb zaļam publiskajam iepirkumam (turpmāk – arī ZPI) jāņem vērā visas ēkas vispārējais vides profils. Tas nozīmē vajadzību ņemt vērā daudzus dažādus aspektus, sākot ar izmantoto būvmateriālu veidiem līdz dažādām pieejām, kā panākt augstu energoefektivitātes līmeni.

1.2. Būtiskā ietekme uz vidi un cilvēku veselību

1.2.1. Enerģija

Ēkas veido lielāko daļu enerģijas patēriņa un siltumnīcas efekta izraisošo gāzu emisiju Eiropas Savienībā (turpmāk - ES). Aptuveni 40% gala enerģijas patēriņa ES veido būvniecības nozare, ieskaitot enerģiju, kas patērēta būvdarbu vietās un ēku nojaukšanas procesā, kā arī enerģiju, kas izmantota ēku ekspluatācijas laikā.

Visvairāk enerģijas patērē apkure, kondicionēšana, vēdināšana, karstā ūdens apgāde un elektrības apgāde. Kad runa ir par videi draudzīgas būvniecības projektēšanu, uzsvars galvenokārt tiek likts uz ēkas energoefektivitāti. Pētījumos minēts, ka uzlabojot energoefektivitāti, oglekļa emisijas no ēkām, kā arī ar to saistītās enerģijas izmaksas varētu samazināt par 42%. Ārkārtīgi liels enerģijas ekonomijas potenciāls pastāv esošā dzīvojamā fonda renovēšanā, tādēļ lielākais uzsvars saistībā ar enerģijas efektivitātes uzlabošanu jāliek uz renovēšanas darbiem.

1.2.2. Dabas resursi un atkritumi

Kamēr ēkas energoefektivitāte ekspluatācijas laikā joprojām ir vissvarīgākais aspekts ilgtspējības ziņā, būvniecībā izmantoto materiālu izvēlei ir būtiska nozīme ietekmē uz vidi – pašu materiālu primārās enerģijas saturs (ieguves, apstrādes, transportēšanas un atkritumu apsaimniekošanas procesā), toksisku un kaitīgu vielu izmantošana, un neatjaunojamo resursu izmantošana. Liela daļa (40-50%) no pasaulē izmantotajiem izejmateriāliem tiek katru gadu pārvērsta būvniecībā izmantojamos materiālos un izstrādājumos.

Turklāt 40% no kopējā radīto atkritumu daudzuma ik gadu nāk no būvniecības un ēku nojaukšanas, tiem seko atkritumi no renovācijas darbiem. Lielāko šo atkritumu daļu var pārstrādāt vai izmantot otrreiz, piemēram, ceļu vai dzelzceļu uzbērumu veidošanā.

Būvniecībā izmantoto materiālu izvēlei ir būtiska nozīme arī ietekmē uz vidi – it sevišķi dabas resursu izmantošanai un atkritumu plūsmu radīšanai (pašā būvniecības procesā, kā arī nojaukšanas fāzē).

1.2.3. Ūdens

Tā kā būvniecības procesā rodas liels daudzums notekūdeņu, būvniecības darbi var atstāt vērā ņemamas sekas uz vietējām ūdens tilpnēm.

Būvniecības procesā ūdens tiek izmantots dažādiem mērķiem, tai skaitā materiālu tīrīšanai un izstrādājumu sagatavošanai būvniecības vietā. Lēmumiem par to, kādas ūdens apgādes iekārtas tiks izmantotas, ir būtiska ietekme uz ūdens patēriņu ēkas ekspluatācijas laikā. Izlietotais ūdens veido notekūdeņu plūsmas, kas var saturēt bīstamas vielas.

1.2.4. Bīstamās ķīmiskās vielas un ietekme uz veselību

Būvniecības jomā tiek izmantoti noteikti izstrādājumi/vielas (piemēram, uguns slāpējoši materiāli, smagie metāli), kas ražošanas vai ekspluatācijas laikā var izraisīt cilvēka veselībai un/vai videi kaitīgu emisiju veidošanos.

1.2.5. Transports

Būvniecībā izmantotos materiālus un izstrādājumus nepieciešams transportēt – no to ieguves vietas līdz pārstrādes vietai, līdz būvniecības vietai, kā arī beigu beigās – līdz atkritumu pārstrādes vai apglabāšanas vietai. Ņemot vērā pārvadātos vielu daudzumus, tam ir ietekme uz CO2 emisijām, kam, savukārt, ir liela loma klimata pārmaiņu radīšanā.

1.2.6. Kā ar ZPI var samazināt būtiskākās ietekmes uz vidi

| 1. tabula. Galvenie vidi ietekmējošie faktori būvdarbos |
| --- |
| Ietekme |  | ZPI pieeja |
| Enerģijas patēriņš apkures, kondicionēšanas, vēdināšanas, karstā ūdens apgādes un elektroapgādes nodrošināšanai un no tā izrietošās CO2 emisijas |  | Līdz maksimumam paaugstināt ēku energoefektivitāti Nodrošināt augstus enerģijas efektivitātes standartus apkurei, kondicionēšanai, vēdināšanai, karstā ūdens sistēmām un elektroierīcēm Veicināt vietējo atjaunojamo enerģijas resursu izmantošanu (v-AER) |
| Dabas resursu patēriņš |  | Ietvert sistemātisku aprites cikla pieeju būvniecībā izmantotajiem materiāliem Veicināt tādu resursu izmantošanu, kas iegūti vai ražoti, ievērojot ilgtspējības principu |
| Pārmērīgs ūdens resursu patēriņš gan būvniecības, gan ekspluatācijas laikā |  | Veicināt augsta līmeņa ūdeni taupošu tehnoloģiju ieviešanu un samazināt ūdens izmantošanu būvniecības procesā. |
| Cilvēka veselībai un videi kaitīgu vielu emisijas būvniecības materiālu ražošanas vai utilizācijas laikā, kas rada gaisa un ūdens piesārņojumu Negatīva ietekme uz veselību ēkas lietotājiem būvniecībā izmantoto kaitīgu vielu saturošu materiālu dēļ |  | Veicināt netoksisku būvniecības materiālu lietošanu |
| Būvniecības materiālu un izstrādājumu transportēšana rada CO2 emisijas, kas ietekmē klimata izmaiņas |  | Lietot energoefektīvus transporta līdzekļus transportēšanā un būvniecības vietā Pielietot efektīvas loģistikas ķēdes |

1.3. Atbilstošie ES un Latvijas Republikas normatīvie akti un politikas plānošanas dokumenti

1.3.1. Enerģija

- Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 16.decembra Ēku energoefektivitātes direktīva 2002/91/EK;

- Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 6. jūlija direktīva 2005/32/EK, ar ko izveido sistēmu, lai noteiktu ekodizaina prasības attiecībā uz enerģiju patērējošiem ražojumiem, un ar ko groza Padomes direktīvu 92/42/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 96/57/EK un 2000/55/EK;

- Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 5.aprīļa direktīva 2006/32/EK par enerģijas gala patēriņa efektivitāti un energoefektivitātes pakalpojumiem un ar ko atceļ Padomes direktīvu 93/76/EK;

- Eiropas Komisijas Mandāts 343 Eiropas Standartizācijas komitejai CEN;

- 2008.gada 16.aprīļa „Ēku energoefektivitātes likums”

- „Enerģētikas attīstības pamatnostādnes 2007. – 2016.gadam”

- 2008.gada 20.maija „Pirmais energoefektivitātes rīcības plāns 2008. – 2010.gadam”

Latvijai līdz 2006.gada 4.janvārim bija jāpārņem Eiropas Padomes un Parlamenta 2002. gada 16. decembra direktīvas 2002/91/EK par ēku energoefektivitāti prasības. Tās mērķis ir noteikt ēkas energoefektivitāti, samazināt enerģijas patēriņu un oglekļa dioksīda izmešu daudzumu, lai izpildītu Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Kioto protokolā noteiktās saistības. Viens no galvenajiem Direktīvas nosacījumiem ir iedzīvotāju nodrošināšana ar informāciju par ēkas energoefektivitāti un ieteikumiem, kā var ietaupīt energoresursus.

Direktīvas 2002/91/EK prasības ir pārņemtas Ēku energoefektivitātes likumā, kurš ir spēkā no 2008.gada 16.aprīļa. Likums nosaka valsts pārvaldes un pašvaldību institūciju kompetenci ēku energoefektivitātes jomā, kā arī ēku energosertifikācijas tiesisko un organizatorisko pamatu. Likumā ir izvirzīti šādi mērķi:

1) informēt ēku pircējus, īpašniekus, īrniekus vai nomniekus, kā arī sabiedrību par esošo ēku un no jauna būvējamo ēku energoefektivitāti;

2) izveidot ēku energoefektivitātes novērtēšanas sistēmu, kas veicinātu racionālu energoresursu izmantošanu un uzlabotu ēku energoefektivitāti.

Saskaņā ar šo likumu, valstī ir jāizstrādā vairāki Ministru kabineta noteikumi, kuros iekļauti šādi jautājumi:

- institucionālā sistēma, tās institūcijas uzdevumi, pienākumi un atbildība;

- definēta enerģijas patēriņa normatīvu esošajām daudzdzīvokļu mājām un minimālo prasību piemērošana mājokļu energosertificēšanai;

- vienota aprēķina metode ēku energoefektivitātes parametru noteikšanai;

- neatkarīgo ekspertu apmācības un sertificēšanas kārtība,

- katlu un gaisa kondicionēšanas sistēmas pārbaudes kārtība.

Lai īstenotu Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 16.decembra direktīvas 2002/91/EK par ēku energoefektivitāti prasības, minētie tiesību akti Latvijas Republikā jāizstrādā līdz 2008. gada beigām. Līdz 2009. gada beigām Ēku energoefektivitātes likumu paredzēts papildināt ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 5.aprīļa direktīvas 2006/32/EK par enerģijas galapatēriņa efektivitāti un energoefektivitātes pakalpojumiem prasībām, veidojot vienotu valsts energoefektivitātes likumu.

Eiropas Komisija pēc konsultācijām ar Eiropas Savienības dalībvalstu ekspertiem, interešu grupām un CEN (Eiropas Standartizācijas Komiteja) pārstāvjiem, nolēma, ka nepieciešams steidzami izstrādāt īpašus standartus, kas piesaistīti 2002/91/EK direktīvai. Pilnvara jeb mandāts Nr.343 šādu standartu izstrādei tika dots CEN. CEN izstrādātā standartizācijas metodika aptver apmēram 40 sfēras – sākot no aprēķiniem, apsekošanas procedūras, speciālistu sertificēšanas un beidzot ar ēku energoveikspējas un vispārējā fiziskā stāvokļa apsekošanu pat ēku komponentu un atsevišķu inženiertehnisko sistēmu līmenī.

Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 5.aprīļa direktīvas 2006/32/EK par enerģijas gala patēriņa efektivitāti un energoefektivitātes pakalpojumiem un ar ko atceļ Padomes direktīvu 93/76/EK, mērķis ir veicināt rentablu un efektīvu enerģijas galapatēriņu dalībvalstīs:

a) nosakot vajadzīgos mērķus, mehānismus, stimulus, kā arī institucionālas, finansiālas un juridiskas programmas, lai novērstu pastāvošos tirgus ierobežojumus un nepilnības, kas traucē panākt efektīvu enerģijas galapatēriņu;

b) izveidojot nosacījumus energopakalpojumu tirgus attīstībai un veicināšanai un citu energoefektivitātes palielināšanas pasākumu nonākšanai pie tiešajiem lietotājiem.

Lai veicinātu efektīvu enerģijas izmantošanu, Ministru kabinets 2006.gada 1.augustā ir apstiprinājis „Enerģētikas attīstības pamatnostādnes 2007-2016”, kurā ir izvirzīti šādi mērķi:

- veicināt energoefektivitātes pasākumus ēkās, samazinot primāro energoresursu patēriņu par 1% gadā;

- samazināt vidējo īpatnējo siltumenerģijas patēriņu ēkās no 220-250 kWh/m2/gadā uz 195 kWh/m2/gadā laika posmā līdz 2016. gadam, bet līdz 2020.gadam sasniegt vidējo īpatnējo siltumenerģijas patēriņu 150 kWh/m2/gadā.

Nacionālajā attīstības plānā 2007. - 2013. gadam un Enerģētikas attīstības pamatnostādnēs 2007.-2016. gadam noteikto mērķu īstenošanai, kā arī atbilstoši 2006.gada 5.aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2006/32/EK par enerģijas galapatēriņa efektivitāti un energoefektivitātes pakalpojumiem prasībām ir izstrādāts Pirmais energoefektivitātes rīcības plāns 2008. 2010.gadam”, kurā noteikti energoefektivitātes pasākumi tautsaimniecības svarīgākajos sektoros.

1.3.2. Būvniecība un būvmateriāli

- Eiropas Parlamenta un Padomes 1988.gada 21.decembra direktīva 89/106/EEK  par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz būvizstrādājumiem;

- Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra regula 1907/2006/EK, kas attiecas uz ķīmisko vielu reģistrēšanu, vērtēšanu, licenzēšanu un ierobežošanu (REACH);

- Eiropas Padomes 1985.gada 10.jūnija direktīva 85/384/EEK par arhitektu diplomu, sertifikātu un citu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu savstarpēju atzīšanu;

- Būvniecības likums;

- Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumi Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi”;

- Ministru kabineta 2001.gada 30.aprīļa noteikumi Nr.181 „Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanas kārtība reglamentētajā sfērā”.

Būvniecības nozari Latvijā pašlaik reglamentē 1995.gada 10.augusta Būvniecības likums, 72 Ministru kabineta noteikumi, t.sk. 29 Latvijas būvnormatīvi un 15 noteikumi, kas regulē īpašu kārtību dažās būvniecības apakšjomās, un citi normatīvie akti, kopskaitā vairāk nekā 80 normatīvie akti (normatīvo aktu sarakstu skat. Ekonomikas ministrijas mājas lapā http://www.em.gov.lv/em/2nd/?cat=2673).

Būvniecības likums, kuram kopš 1995.gada ir izdarīti 10 grozījumi,  nosaka būvniecības dalībnieku savstarpējās attiecības, viņu tiesības un pienākumus būvniecības procesā un atbildību par būvniecības rezultātā tapušās būves atbilstību tās uzdevumam, ekonomiskajam izdevīgumam, paredzētajam kalpošanas ilgumam un attiecīgajiem normatīvajiem aktiem, kā arī valsts pārvaldes un pašvaldību institūciju kompetenci attiecīgajā būvniecības jomā. Būvniecības procesuālo kārtību regulē Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīlī izdotie noteikumi Nr.112 “Vispārīgie būvnoteikumi”. Līdz šim šajos noteikumos izdarīti 8 grozījumi.

2008. gada 13. martā Saeima pieņēma Ēku energoefektivitātes likumu , kura mērķis ir veicināt energoresursu racionālu izmantošanu un uzlabot ēku energoefektivitāti. Ar šo likumu tiek pārņemtas Eiropas Padomes un Parlamenta 2004.gada 31.marta direktīvas 2002/91/EK par ēku energoefektivitāti prasības un ieviesta ēku energosertificēšana. 2008.gada 13.maijā, Ministru kabinetā tika atbalstīts Ekonomikas ministrijas izstrādātais Latvijas Republikas pirmais energoefektivitātes rīcības plāns 2008. – 2010.gadam, kas paredz virkni energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu mājokļu, pakalpojumu, transporta, rūpniecības un lauksaimniecības jomā. Galvenie uzdevumi energoefektivitātes jomā ir saistīti ar komunālās infrastruktūras uzlabošanu, nelietderīgas energoresursu izmantošanas novēršanu un vienotas atbalsta politikas izstrādāšanu energoefektivitātes paaugstināšanai siltumapgādes uzņēmumu sistēmās un ēku energoefektivitātes paaugstināšanu. Gandrīz visu būtiskāko būvmateriālu, būvdetaļu un būvkonstrukciju (turpmāk – būvizstrādājumi) apriti regulē Eiropas Parlamenta un Padomes 1988.gada 21.decembra direktīva 89/106/EEK (turpmāk tekstā – Būvizstrādājumu direktīva), kas Latvijā transponēta Būvniecības likuma 3.pantā un 25.pantā, kā arī ar Ministru kabineta 2001.gada 30.aprīļa noteikumiem Nr.181 „Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanas kārtība reglamentētajā sfērā”. Par būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanu skat. §.4.3 (vairāk skat. Ekonomikas ministrijas mājas lapā http://www.em.gov.lv/em/2nd/?cat=10472 ).

Politikas dokumentu līmenī būvniecību regulē Ministru kabineta 1996. gada 5.novembrī akceptētā „Koncepcija valsts stratēģijai būvniecībā” un Ministru kabineta 2002.gada 30.augustā akceptētā „Būvniecības nacionālā programma”. Kopš šo dokumentu pieņemšanas ir notikušas būtiskas izmaiņas, kuras ietekmē būvniecības attīstību: Latvija ir iestājusies ES, ir mainīts atbildības un funkciju sadalījums starp ministrijām, vairākās būtiskās jomās stājies spēkā jauns regulējums (Administratīvā procesa likums, Valsts pārvaldes iekārtas likums), ir vērojami trūkumi būvniecības kontroles nodrošināšanā u.c., tādēļ Ekonomikas ministrija plāno līdz 2008.gada beigām Ministru kabinetā iesniegt jaunu būvniecības ilgtermiņa politikas dokumentu – Būvniecības pamatnostādnes un 2009.gadā izstrādāt Būvniecības programmu Būvniecības pamatnostādņu ieviešanai.

1.3.3. Vides aizsardzība

- Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 23. oktobra direktīva 2000/60/EK, ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā;

- Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 5. aprīļa direktīva 2006/12/EK par atkritumiem;

- Atkritumu apsaimniekošanas likums un no tā izrietošie Ministru kabineta noteikumi;

- Ūdens apsaimniekošanas likums un no tā izrietošie Ministru kabineta noteikumi.

Atkritumu apsaimniekošanas likuma mērķi ir noteikt atkritumu apsaimniekošanas kārtību, lai aizsargātu cilvēku dzīvību un veselību, vidi, kā arī personu mantu, un veicināt atkritumu apsaimniekošanu, tajā skaitā dalītu vākšanu un atkārtotu izmantošanu, lai samazinātu apglabājamo atkritumu daudzumu.

Atkritumu apsaimniekošana veicama tā, lai netiktu apdraudēta cilvēku dzīvība un veselība, kā arī personu manta, un tā nedrīkst negatīvi ietekmēt vidi, tai skaitā:

1) radīt apdraudējumu ūdeņiem, gaisam, augsnei, kā arī florai un faunai;

2) radīt traucējošus trokšņus vai smakas;

3) nelabvēlīgi ietekmēt ainavas un īpaši aizsargājamās teritorijas;

4) piesārņot un piegružot vidi.

Organizējot, plānojot un veicot atkritumu apsaimniekošanu, jāievēro šādas prasības (turpmāk minētajā prioritārajā secībā):

1) jānovērš atkritumu rašanās cēloņi, tai skaitā jāattīsta tīrās tehnoloģijas;

2) jāsamazina atkritumu daudzums (apjoms) un bīstamība;

3) atkritumi jāpārstrādā, jāiegūst atkārtoti izmantojami materiāli un enerģija;

4) atkritumi jāapglabā tā, lai netiktu apdraudēta cilvēku dzīvība un veselība, vide, kā arī personu manta;

5) jāslēdz izgāztuves saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas plāniem, kā arī jānodrošina slēgto izgāztuvju un poligonu rekultivācija.

Jāņem vērā, ka arī saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” pašvaldību funkcija ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, tajā skaitā organizēt sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Vietējās pašvaldības:

- organizē sadzīves atkritumu, to skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, apsaimniekošanu atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas valsts un reģionālajiem plāniem savā administratīvajā teritorijā;

- izdod saistošus noteikumus, kas reglamentē sadzīves atkritumu apsaimniekošanu savā administratīvajā teritorijā, savas administratīvās teritorijas dalījumu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonās, prasības atkritumu savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai un uzglabāšanai, kā arī kārtību, kādā veicami maksājumi par šo atkritumu apsaimniekošanu;

- organizē atkritumu dalītu vākšanu savā administratīvajā teritorijā.

Atkritumu savākšana, šķirošana, uzkrāšana, uzglabāšana, pārkraušana, apglabāšana vai pārstrāde ir atļauta tikai tam paredzētajās vietās. Jāņem vērā, ka zemes īpašniekam, kura īpašuma teritorijā radīti sadzīves atkritumi, ir pienākums nodrošināt vietu atkritumu konteineram un tā komersanta transportlīdzekļa piekļuvi sadzīves atkritumu savākšanas punktam vai vietai, kurš nodarbojas ar atkritumu apsaimniekošanu un noslēdzis līgumu ar pašvaldību par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Līdz ar to, projektējot būves un veicot to būvniecību, jārēķinās ar šo prasību un jāparedz un jāizveido vieta sadzīves atkritumu konteineru izvietošanai, ņemot vērā minētos nosacījumus. Minētā prasība attiecināma arī uz vasarnīcām un vasaras mītnēm.

Būtiski atcerēties, ka prasības par atkritumu atbilstošu apsaimniekošanu attiecas arī uz būvniecības procesā radītajiem atkritumiem, īpaši ņemot vērā, ka atkritumu radītājam vai valdītājam jāatdala bīstamie atkritumi no citu veidu atkritumiem, tie jāuzglabā tā, lai tie neapdraudētu cilvēku dzīvību un veselību, vidi, kā arī personu mantu, un jānogādā speciāli aprīkotās bīstamo atkritumu savākšanas vietās vai jāslēdz līgums par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu ar personu, kura veic bīstamo atkritumu apsaimniekošanu un ir saņēmusi atļauju veikt bīstamo atkritumu apsaimniekošanu. Pie kam juridiskām personām, kuras bīstamos atkritumus uzglabā ilgāk par 12 mēnešiem, jāsaņem normatīvajos aktos noteiktās atļaujas bīstamo atkritumu apsaimniekošanai. Bīstamos atkritumus, kas atbilst dažādām bīstamo atkritumu kategorijām, ir aizliegts sajaukt, kā arī sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem.

Ūdens apsaimniekošanas likums nosaka kompleksu pieeju emisijas ierobežošanai no punktveida un difūzā piesārņojuma avotiem atbilstoši likumā “Par piesārņojumu” noteiktajām piesārņojuma novēršanas un kontroles prasībām, ierobežojot difūzā piesārņojuma slodzes un, ja nepieciešams, veicinot labāko pieejamo tehnisko paņēmienu un vidi saudzējošu tehnoloģiju lietošanu.

Ūdens resursu lietotājam ir tiesības:

1) lietot ūdeni un izmantot ūdens objektus personiskām vajadzībām un saimnieciskajai darbībai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

2) veikt būvniecību ūdens objektos vai to tuvumā un ierīkot ūdens resursu lietošanai nepieciešamās būves, ja saņemtas normatīvajos aktos paredzētās atļaujas un ievēroti normatīvajos aktos noteiktie ierobežojumi;

3) pēc normatīvajos aktos paredzēto atļauju saņemšanas veikt darbības, kas ietekmē ūdens objektus, ja šādas darbības tiek veiktas atbilstoši normatīvajos aktos un atļaujās noteiktajām prasībām.

Ūdens resursu lietotāja galvenie pienākumi, kas ir tieši vai pastarpināti saistīti ar būvniecību, ir šādi:

- lietojot ūdens resursus, ievērot ūdens objektam noteiktos izmantošanas mērķus, vides kvalitātes mērķus un kvalitātes normatīvus, atļauju nosacījumus, veselības aizsardzības, būvniecības, zivsaimniecības noteikumus un citas normatīvajos aktos ietvertās prasības;

- nodrošināt ūdens kvalitātes un kvantitātes saglabāšanu savā īpašumā vai lietošanā esošajos ūdens objektos un teritorijā;

- veikt visas ar ūdens resursu lietošanu saistītās darbības tā, lai nepasliktinātu pazemes un virszemes ūdeņu stāvokli, nenodarītu kaitējumu cilvēku veselībai vai videi, arī ūdens ekosistēmām un no tām tieši atkarīgajām sauszemes ekosistēmām, kā arī neradītu apstākļus, kas veicina plūdus vai zemes izkalšanu;

- ievērot citu ūdens resursu lietotāju un ūdens objektiem piegulošās zemes īpašnieku tiesības.

1.3.4. Publiskais iepirkums

- Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 31.marta direktīva 2004/18/EK par to, kā koordinēt būvdarbu valsts līgumu, piegādes valsts līgumu un pakalpojumu valsts līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru;

- Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 31.marta direktīva 2004/17/EK, ar ko koordinē iepirkuma procedūras, kuras piemēro subjekti, kas darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs;

- Publisko iepirkumu likums;

- Likums „Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām”.

Publisko iepirkumu direktīva 2004/18/EK regulē iepirkumu veikšanas kārtību tā sauktajā „klasiskajā sektorā”, t.i. iepirkumus, kurus veic valsts un pašvaldību iestādes, pašvaldības, citas atvasinātas publiskas personas, kā arī privāto tiesību subjekti, kas atbilst direktīvā noteiktajai pasūtītāja definīcijai. Savukārt direktīva 2004/17/EK regulē iepirkuma līgumu piešķiršanu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju (subjektu, kas darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarē) iepirkumos. Direktīvas nosaka iepirkuma paredzamās līgumcenas noteikšanas kārtību, piemērojamās iepirkuma procedūras (atklāta, slēgta procedūra, sarunu procedūra, konkursa dialogs un metu konkurss), kārtību, kādā novērtējama pretendentu kvalifikācija, sagatavojamas iepirkuma priekšmeta tehniskās specifikācijas, kā arī piedāvājumu izvēles kritērijus. Dalībvalstu pienākums ir nodrošināt direktīvu piemērošanu visiem direktīvu subjektu veiktajiem iepirkumiem, kas sasniedz noteiktu līgumcenu: „klasiskajā sektorā” – Ls 92 755 piegāžu un pakalpojumu līgumiem un Ls 3 591 633 būvdarbu līgumiem; sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumiem – Ls 287 331 piegāžu un pakalpojumu līgumiem un Ls 3 591 633 būvdarbu līgumiem. Piešķirot iepirkuma līgumus, kuru līgumcena ir zemāka par minētajām līgumcenu robežām, pasūtītājam jānodrošina Eiropas Kopienu pamatprincipu – atklātības un diskriminācijas izslēgšanas principu ievērošana.

Direktīva 2004/18/EK Latvijā ir pārņemta ar Publisko iepirkumu likumu, kurš stājās spēkā 2006.gada 1.maijā, savukārt direktīva 2004/17/EK – ar likumu „Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām”, kurš stājās spēkā 2004.gada 24.novembrī.

Ar direktīvu 2004/18/EK un 2004/17/EK pieņemšanu radīts tiesiskais pamats „zaļā iepirkuma” organizēšanai. Atbilstoši publiskā iepirkuma direktīvām un, attiecīgi arī Publisko iepirkumu likumam un likumam „Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām” pasūtītāji un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji ir tiesīgi iepirkumos izvirzīt vides prasības piegādātāju spējām, iekļaut tās iepirkuma priekšmetu tehniskajās specifikācijās, tostarp izmatojot attiecīgus standartus un ekomarķējumus, kā arī iekļaut vides un energoefektivitātes faktorus saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritērijos.

1.4. Izmantojamie kritēriji

1.4.1. Būvniecībā izmantojamie marķējumi

Daudziem būvmateriāliem un būvizstrādājumiem tiek piemērots ekomarķējums. Neskatoties uz to, ka pasūtītājiem nevar uzdot iegādāties tikai ar ekomarķējumu marķētus izstrādājumus, ekomarķēšanas sistēma, kuras pamatā ir vides kritēriji, var ievērojami palīdzēt vides kritēriju tālākā izveidē un pielietošanā iepirkuma procesā, pie kam ekomarķējums kā tāds ir ērts šo kritēriju izpildes (atbilstības) pierādījums.

Tomēr ir viens „bet” – jums jābūt pārliecinātam, ka konkrētais marķējums ir ticams un starptautiski vai valsts mērogā kompetento iestāžu verificēts un atzīts.

Daži negodīgi ražotāji savus izstrādājumus bez kāda pamatojuma arī reklamē kā videi nekaitīgus. Lai izslēgtu šādus gadījumus, Starptautiskā standartu organizācija (ISO) ir paredzējusi kritēriju kopumu, kas definē dažādus ekomarķējumu shēmu tipus – ISO 14024. Šie galvenie kritēriji ietver:

- informācijas ticamību (t.i. vai pastāv adekvātas procedūras apstiprināšanas un atbilstības pārraudzībai);

- shēmas administratīvo procedūru caurskatāmība;

- ieinteresēto pušu konsultāciju formālā procesa esamība.

Saskaņā ar ISO klasifikāciju, pastāv trīs ekomarķēšanas shēmu tipi, kas īsumā aprakstīti zemāk.

I tipa marķējumi

Šī grupa, iespējams, ir vislietderīgākā pasūtītājam. Šie I tipa marķējumi ir balstīti uz ietekmes uz vidi dzīves ciklu, kritērijus nosaka neatkarīga iestāde un tos pārrauga ar sertificēšanas vai audita procesa palīdzību. Caurskatāmību un ticamību nodrošina trešo personu veikta sertifikācija. Lielākā daļa pastāvošo oficiālo valsts vai starptautisko ekomarķējumu programmu Eiropā ietilpst šajā kategorijā.

II tipa marķējumi

Informatīvas, pašu noteiktas vides prasības. Šīs ir vides prasības, ko savām precēm noteikuši to ražotāji, importētāji un izplatītāji. Tās nav apstiprinājusi neatkarīga iestāde, tās neatsaucas uz  iepriekš noteiktiem un pieņemtiem kritērijiem un pamatoti tiek uzskatītas par vismazāk informatīvām no visiem trīs vides marķējumu veidiem.

III tipa marķējumi

Šie marķējumi nesniedz nekādu vērtējumu par produkta kvalitāti vides jautājumos, bet vienkārši informē patērētāju par tā ietekmi uz vidi. Produktam tiek piešķirts noteikts „punktu skaits” par tā ietekmi uz vidi, kas balstīts uz aprites cikla novērtējuma metodēm. Šo vides punktu skaitu sastāda trešās puses sertifikācijas aģentūra, balstoties uz vairākiem vides indikatoriem, piemēram, enerģijas patēriņš, emisijas gaisā, emisijas ūdenī, utt. Tas nodrošina pasūtītājam iespēju salīdzināt dažādu produktu punktu skaitu un iegādāties tos, kam šis punktu skaits ir vislabākais, taču tas nesniedz nekādus ieteikums par vides aizsardzību.

Produktu vides deklarācijas (turpmāk - PVD), kuras ir izdevušas PVD sertifikācijas iestādes, ir III tipa marķējuma forma. Tā sniedz „objektīvu, salīdzināmu un uzticamu informāciju par produktu un pakalpojumu ietekmi uz vidi, jo tie ir balstīti uz starptautiski pieņemtām un spēkā esošām aprēķina metodēm un tā ir neselektīva, neitrāla un atvērta visām ieinteresētajām pusēm”.

Gan I tipa, gan III tipa (PVD) ekomarķējumi var būt noderīgi saistībā ar būvdarbu iepirkumiem. Abi nodrošina potenciālu neatkarīgi apstiprinātas informācijas avotu par to preču vides īpašībām, kas varētu tikt izmantotas, lai pierādītu atbilstību iepirkumā noteiktajiem kritērijiem. Tāpat tie norāda, kuri vides jautājumi ir visnozīmīgākie dažādiem būvmateriāliem. Tomēr, atšķirībā no ekomarķējumiem, PVD nenorāda minimālo prasību standartus dažādiem vides parametriem. Tādā veidā tos nevar tieši izmantot specifikāciju noteikšanā un tiem var būt lielāks pielietojums salīdzinošās ietekmes uz vidi novērtēšanā iepirkuma procedūras lēmuma pieņemšanas posmā.

3.1. pielikumā apkopotas ziņas par plašāk izmantotajiem: starptautiskajiem un nacionālajiem ēku ekomarķējumiem; kokrūpniecības produktu marķējumiem; būvju novērtējuma marķējumiem; izcelsmes marķējumiem vai deklarācijām. Tāpat šeit jūs atradīsiet informāciju par zema enerģijas patēriņa standartu (pasīvās mājas).

1.4.2. Kritēriju atbilstība iepirkuma procesā (verifikācija)

Augstāk minētie un 3.1. pielikumā aprakstītie ekomarķējumi galvenokārt saistīti ar būvniecībā izmantotajiem materiāliem un tos var viegli izmantot, lai novērtētu atbilstību zaļajiem kritērijiem iepirkuma dokumentos. Šajā nodaļā aprakstītas dažādas verifikācijas iespējas katram iepirkuma procesa posmam.

Būvprojekta izstrādes stadija

Katra ES dalībvalsts ir pārņēmusi savos tiesību aktos Eiropas Savienības Publisko iepirkumu direktīvu, kas ietver noteikumus, kas jāievēro, veicot publisko iepirkumu, lai nodrošinātu caurskatāmu un konkurencei atvērtu procedūru un izvairītos no diskriminācijas. Saistībā ar metu konkursu un projektēšanas pakalpojumu iepirkumiem svarīgs ir Eiropas Parlamenta Ziņojums par turpmāko darbu pēc ziņojuma par konkurenci profesionālo pakalpojumu jomā (2006/2137(INI)). Tajā uzsvērta iespēja pieaicināt ekspertus noteiktās jomās (piemēram, tādus, kam ir labas zināšanas par videi draudzīgu būvniecību), lai tie piedalītos žūrijas komisijā, kas noteiktu konkursa uzvarētāju.

Tāpat ir svarīgi noteikt piemērotas verifikācijas metodes, lai žūrijas komisijai sniegtu skaidrus norādījumus par vērtēšanas procedūru. Tās varētu ietvert apliecinājumu spējai būvēt/renovēt videi draudzīgas ēkas, kā arī apliecinājumu par atbilstību pieprasītajām aprēķina metodēm.

Būvdarbu stadija (ieskaitot ēkas komunikācijas)

Kad ēkas projekts ir pabeigts, var izziņot būvdarbu iepirkumu. Ir vairākas iespējas būvdarbu iepirkumos iekļaut zaļos kritērijus, kas balstīti uz salīdzināmu un uzticamu vides informāciju (piemēram, būvniecībā izmantojamie materiāli vai atkritumu saimniecība būvdarbu vietā). Eksistē daudz dažādu veidu, kā novērtēt atbilstību vides kritērijiem. Viena no pieejām ir pielietot esošos ekomarķējumus gan kritēriju noteikšanā, gan kā vienu no līdzekļiem, kas apliecina atbilstību kritērijiem (tomēr citas apstiprinājuma formas arī tiek pieņemtas). Jūs varat atsaukties tikai uz tiem ekosertifikātiem, kas atbilst noteiktām prasībām, kas aprakstītas 1.4.1. nodaļā.

1.4.3. Aprites cikla izmaksas būvniecībā

„Projekta iepirkuma aprites cikls aptver visu projekta ciklu no uzsākšanas un projektēšanas, tā ietver būvdarbus, ekspluatāciju un visbeidzot nonāk līdz otrreizējai izmantošanai un utilizācijai. Tas ir process, kas nosaka, kur un kad tiks pieņemti galvenie lēmumi un nosaka nozīmīgus rezultātus, kas jāsasniedz katrā projekta posmā.”

(skat. www.ogc.gov.uk/documents/CP0016AEGuide11.pdf ).

Aprites cikla izmaksu (ACI) aprēķini būvniecības sektorā tiek izmantoti daudzus gadus saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēlē.

Uzkrātā pieredze un pētījumi parādījuši, ka ēkas pastāvēšanas laikā ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas daudzkārt pārsniegs sākotnējās būvniecības izmaksas. Ekspluatācijas izdevumi var veidot līdz pat 85% no kopējām izmaksām.

Salīdzinājumam projektēšanas izmaksas veido aptuveni tikai 0,3–0,5% no visa aprites cikla izmaksām, turklāt tieši projektēšanas stadijai ir vislielākā ietekme uz šiem 85%. Tādējādi nepieciešams veikt vairāk darbību, lai aprites cikla izmaksas tiktu ieviestas ikdienas praksē un uz tām balstītos ar būvniecību saistīti lēmumi. Tas ļautu izteikt vērtējumu naudas izteiksmē, ņemot vērā visas svarīgās un saistītās izmaksas no uzsākšanas līdz utilizācijai, ieskaitot, piemēram, ekspluatāciju, enerģiju, uzturēšanu, uzkopšanu, tāpat arī iekšējos resursus, katras ierīces ekonomisko aprites ciklu un konsultēšanas izmaksas.

Aprites cikla izmaksas un aprites cikla analīze būvniecībā

Lai gan ACI (aprites cikla izmaksas) un ACA (aprites cikla analīze) ir divi atšķirīgi procesi, kas ir attīstījušies un tiek pielietoti kā atsevišķas pieejas būvniecības nozarē, starp tām pastāv daudzas paralēles un kopsakarības.

Kopīgais:

- abas ir saistītas ar lēmumu ilgtermiņa ietekmes novērtēšanu;

- abām nepieciešamas bieži vien daudzpusīgu ieguldījumu analīzes;

- abās izmanto līdzīgus datus par materiālu un enerģijas ieguldījumu;

- abas ņem vērā ekspluatāciju un uzturēšanu;

- abas apsver otrreizējās pārstrādes un utilizācijas iespējas;

- nodrošina bāzi racionālai lēmumu pieņemšanai, galvenokārt novērtējot iespējas.

Atšķirīgais (attiecībā uz pieņemto lēmumu pamatojumu):

  - ACI apvieno visas būtiskās izmaksas, kas saistītas ar aktīvu ražīgumu finanšu izteiksmē kā bāzi, lai pieņemtu lēmumus par investīciju veikšanu.

  - ACA veicina lēmumu pieņemšanu, balstoties uz  potenciālo ietekmi uz vidi, novērtējot vides kritērijus. Kamēr izmaksas var noteikti attiecināt uz dažiem vides faktoriem, pašlaik nepastāv plaši atzītas metodoloģijas citiem faktoriem un dažus no tiem nav iespējams novērtēt izmaksu ziņā.

Rezultātā ACI un ACA ne vienmēr panāk vienādus rezultātus. Tomēr ietekmes uz vidi novērtējumam ir galvenā loma vispārējā ilgtermiņa lēmumu pieņemšanā un ir jāapsver, kā to ieviest ACI procesā sākotnējā posmā.

ACI un ACA izmantošana un rezultāti būs atkarīgi no lēmuma pieņēmēja prioritātēm. Piemēram:

- ACI un ACA izmantošanu kā divus no kritērijiem vienota ieguldījuma variantā (piemēram, kā lēmums būvēt aktīvu), kur citi vērtēšanas kritēriji varētu ietvert funkcionalitāti, estētiku, būvdarbu veikšanas ātrumu, nākotnes investīciju atdevi, utt.

- ACI un ACA izmantošanu kā divus no kritērijiem alternatīvu ieguldījumu variantu izvērtēšanā (vai nu visiem būvētajiem aktīviem, vai specifiskām sastāvdaļām, materiāliem vai to montāžai)

- ACI izmantošanu, lai nodrošinātu to ilgtspējību ietekmējošo faktoru finanšu/ekonomisko novērtēšanu, kuriem ir akceptēta, vienkārši aprēķināma, naudā izsakāma vērtība.

- ACI izmantošanu, lai nodrošinātu alternatīvo variantu, kas noteikti ACA vērtējumā, finanšu/ekonomisko novērtēšanu.

- ACA izmantošanu kā iespēju identificēt alternatīvas iespējas ar labu ietekmi uz vidi un tad ACI analīzes pielietošanu tikai šīm iespējām.

- ACI  izmantošanu rentabilitātes iespēju noteikšanai, tad gala lēmuma pieņemšanai ACA procesa ietekmē, kas veikta tikai šīm iespējām.

Tādējādi redzams, ka ACI un ACA iespējams pielietot vienlaikus plašākā novērtēšanas procesā, pie kam viens process var palīdzēt efektīvāk izmantot otru.

Par aprites cikla analīzes metodēm būvniecībā skat. 3.2. pielikumu.

1.5. Būvniecības process Latvijā

3. attēls Vispārīgais būvniecības process Latvijā

(avots: SIA „VERDICUS” Atskaite par normatīvo aktu analīzi būvniecībā)

Būvniecības ierosinātājs

Būvniecību var ierosināt nekustamā īpašuma īpašnieks, nomnieks, lietotājs vai to pilnvarota persona.

Būvniecības pieteikuma - uzskaites kartes iesniegšana būvvaldē

Lai uzsāktu būvniecību, vispirms būves ierosinātājam būvvaldē jāpiesaka būvniecības iecere, iesniedzot būvniecības iesniegumu - uzskaites karti. Būvvalde izskata attiecīgās būvniecības ieceres atbilstību vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam un detālplānojumam, ja tāds ir izstrādāts, kā arī vietējiem apbūves noteikumiem, kā arī būvniecības realizācijas ietekmi uz vidi.

Plānošanas un arhitektūras uzdevumu saņemšana būvvaldē

Ja būvniecības iecere atbilst visiem nosacījumiem un būvvalde pieņem pozitīvu lēmumu, tā izsniedz plānošanas un arhitektūras uzdevumu. Plānošanas un arhitektūras uzdevumā norāda būvobjekta galvenos parametrus, apbūves laukuma raksturojumu, būvprojektēšanas nosacījumus, tehniskos noteikumus pieslēgumiem pie inženierkomunikācijām, kā arī norādes par institūcijām, no kurām saņemami tehniskie noteikumi.

Tehniskais projekts

Tehniskā projekta sastāvs noteikts Vispārīgos būvnoteikumos. Tehniskā projekta atsevišķo daļu apjomu projektēšanas uzdevumā un līgumā par būvprojektēšanas darbu veikšanu nosaka pasūtītājs kopīgi ar projektētāju saskaņā ar plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

Būvprojekta akcepts

Izstrādāto būvprojektu ir nepieciešams akceptēt būvvaldē. Būvvalde pieņem lēmumu akceptēt būvprojektu vai sniedz pamatotu rakstisku atteikumu. Pēc būvprojekta akcepta saņemšanas pasūtītājs var iesniegt būvvaldē pieprasījumu būvatļaujas saņemšanai.

Būvatļauja

Lai saņemtu būvatļauju, pasūtītājs būvvaldē iesniedz būvatļaujas pieprasījumu, akceptētu būvprojektu; zemes gabala īpašuma tiesības vai lietošanas tiesības un apbūves tiesības apliecinošus dokumentus, sertificēta atbildīgā būvdarbu vadītāja un sertificēta būvuzrauga, ja tāds ir pieaicināts, saistību rakstu.

Būvdarbi

Būvdarbus drīkst veikt būvkomersantu reģistrā reģistrēts būvuzņēmējs. Būvdarbus veic sertificēta atbildīgā būvdarbu vadītāja vadībā, ko ieceļ galvenais būvuzņēmējs vai pasūtītājs. Atbildīgais būvdarbu vadītājs nodrošina būvdarbu veikšanu saskaņā ar akceptētu būvprojektu un saskaņotu darbu veikšanas projektu, kā arī ievērojot Latvijas būvnormatīvu, apbūves noteikumu un citu tiesību aktu prasības.

Akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā

Pasūtītājs (būvniecības ierosinātāji vai viņu pilnvarotas personas) būvi uzrāda pieņemšanas komisijai. Komisijas sastāvā ir pilsētas būvinspektors, pilsētas arhitekts, pasūtītājs (būvētājs), vai tā pilnvarots pārstāvis. Komisija sastāda aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā pēc pozitīva lēmuma paziņošanas. Komisijas parakstīto aktu apstiprina pašvaldības atbildīgā amatpersona. Aktu reģistrē būvvaldē.

Būves ekspluatācija

Būve skaitās pieņemta ekspluatācijā ar datumu, kad pieņemšanas aktu ir apstiprinājusi pašvaldības atbildīgā amatpersona.

Otrajā tabulā (skat. tālāk) detalizētāk attēlota būvdarbu iepirkuma procedūra. Procedūras var atšķirties būvniecības posmu daudzuma ziņā – līgums par arhitekta/projektēšanas pakalpojumiem, līgums par būvdarbu veikšanu, līgums par energoefektivitātes pakalpojumiem, ieskaitot specifisku tehnisku instalāciju ieviešanu/atjaunošanu (piemēram, apkures sistēmas). Tādēļ iespējas iekļaut prasības iepirkuma procedūrā arī atšķirsies.

Pilnīgs apskats par būvniecības procesu Latvijā atrodams 3.3. pielikumā

1.6. Barjeras zaļā iepirkuma ieviešanai Latvijā

Videi draudzīga būvniecība Eiropā un arī Latvijā sāk palēnām uzņemt tempu. Taču zaļās būvniecības iedzīvināšanai valsts un pašvaldību iepirkumā ir vairāki šķēršļi, kurus var iedalīt trīs grupās:

Informatīvās barjeras

Trūkst iepirkuma speciālistu motivācijas un zināšanu zaļās būvniecības jomā. Lielākajai daļai ierēdņu nav informācijas par videi draudzīgām precēm un pakalpojumiem un to sabiedrisko labumu, kā arī trūkst zināšanu un informācijas par:

- vides problēmām vispār un īpaši par patēriņa radīto ietekmi uz vidi;

- vides politiku Latvijā un ES;

- valsts iepirkuma izmantošanu kā instrumentu, lai veicinātu videi draudzīgāku preču un pakalpojumu izplatīšanos;

- alternatīvu produktu esamību;

- metodēm videi draudzīgu preču un pakalpojumu definēšanai, kā arī preču un pakalpojumu ietekmes uz vidi novērtēšanai;

- vides marķējumiem.

- preču sastāvu – ES dalībvalstīs bieži vien kritērijos tiek iekļauta prasība par izvairīšanos no kādas bīstamas vielas, piemēram, PVC, taču problēmas rodas, nosakot šīs vielas esamību precēs.

Ekonomiskās barjeras

Tās pamatā saistītas ar cenu atšķirībām starp videi draudzīgām precēm un to konvencionālajām alternatīvām. Valstīs, kur videi draudzīgu preču tirgus nav attīstīts, to cenas parasti ir augstākas nekā alternatīvām precēm. Pieaugot pieprasījumam pēc videi draudzīgām precēm, pieaug piedāvājums un konkurence un cenas parasti izlīdzinās. Zaļais iepirkums jāievieš vienlaikus ar organizatoriskām izmaiņām, jo tas var samazināt lietoto produktu daudzumu, līdz ar to arī finansiālos izdevumus (piemēram, enerģiju taupošās spuldzes).

Izvēloties konvencionālās preces, netiek ņemtas vērā sociālās un vides izmaksas to pilna dzīves cikla laikā, kas parasti nav integrētas šo preču cenās. Līdz ar to, izvērtējot preces, nevar pilnvērtīgi veikt izmaksu – ieguvumu analīzi (cost – benefit analyses). Izvēloties saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, būtu jāņem vērā ne tikai preču cenu, bet arī tekošās izmaksas, kas rodas attiecīgās preces lietošanas laikā, un ar atkritumu apsaimniekošanu vai pārstrādi saistītās izmaksas. Tas daudz pilnvērtīgāk parādītu patiesās iepirkuma izmaksas.

Tehniskās barjeras

Tās pamatā saistītas ar videi draudzīgo preču nelielo piedāvājumu tirgū un to šauro sortimentu. Taču būvniecības jomā ir arī problēmas ar videi draudzīgu un alternatīvu risinājumu tehnisko saskaņošanu un būvniecības atļauju saņemšanu.

Šīs barjeras varētu ļaut pārvarēt vienkārši, universāli pielietojami ES apstiprināti vides kritēriji būvniecībai, ko jebkurš pasūtītājs Eiropā varētu vienkārši iekļaut iepirkuma dokumentācijā. Taču tas ir grūti sasniedzams „preču grupas” sarežģītības dēļ – atšķirīgi klimatiskie apstākļi, atšķirīgs valstu likumdošanas ietvars, lai gan Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 16. decembra direktīvas 2002/91/EK par ēku energoefektivitāti (turpmāk - EPBD) pieeja (skat. 1.3. 1. sadaļu) ir panākusi nelielu harmoniju. Kritēriju varianti, kas iekļauti pavadošajā preču lapā, ir ieteikumu un vadlīniju kopums, kas skar visizplatītākās vides problēmas, un ir piemērojami visās ES dalībvalstīs. Tomēr atkarībā no pasūtītāja un valsts, kurā šie kritēriji tiks ieviesti, pārvaramās barjeras var būt atšķirīgas.

Publiskā sektora darbinieku aptaujās parasti kā būtiskākie šķēršļi zaļajam iepirkumam tiek minēts uzskats, ka videi draudzīgāki produkti izrādīsies dārgāki un pašreizējā budžetēšanas prakse – īstermiņa budžeti (parasti 1 gads) nedod iespēju atainot ilgtermiņa ieguvumus, kuri rodas no zaļā iepirkuma. Līdz ar to parasti tiek dota priekšroka pēc iespējas lētākiem produktiem, kuru īstermiņa efektivitāti ir vieglāk atainot budžetā.

No aptaujām var redzēt arī, ka darbinieki neuzskata, ka Latvijā būtu problēmas ar videi draudzīgu preču piegādi, vai pastāvētu kādi likumdošanas ierobežojumi zaļā iepirkuma piemērošanai praksē.

1.7. Secinājumi

Šajā sadaļā izcelti galvenie aspekti, kas ir ietekmējuši ieteiktos vides kritērijus būvdarbu iepirkuma procedūrā:

  - centieni saistībā ar vispārējo vides situācijas uzlabošanu, ieskaitot energoefektivitāti, lielā mērā atkarīgi no arhitektu projektiem. Tādēļ ir svarīgi koncentrēties uz vides prasību iekļaušanu metu konkursos būvdarbu iepirkumu procedūrās.

  - pastāvošā ES likumdošana nākotnē var virzīties pretim minimālo vides kritēriju izstrādei, bet pašlaik Eiropas līmenī nepastāv nekādas minimālās prasības. Tādēļ jāņem vērā spēkā esošie Latvijā noteiktie efektivitātes standarti.

  - būvniecības izstrādājumiem ekomarķējumi un PVD ir noderīgi verifikācijas rīki gan pretendentiem, gan pasūtītājiem.

  - ACI un ACA ir ļoti noderīgi instrumenti būvdarbu iepirkuma procedūrā, bet iepirkumu procedūrās tos ir uzmanīgi jāpielieto, jo tie ir sarežģīti un bieži vien nepieciešama ekspertu konsultācija.

  - videi draudzīgam iepirkumam būvniecībā jābūt balstītam uz integrētu, sistēmisku pieeju, nevis vienkārši koncentrēšanos uz atsevišķām sastāvdaļām.

2. Zaļā publiskā iepirkuma vadlīnijas būvniecībai, būvdarbiem un būvmateriālu piegādēm

2.1. Iepirkuma process būvniecības darbiem un materiāliem

Šajā sadaļā sniegts pārskats pār vides kritērijiem, kurus varētu iekļaut dažādos iepirkuma procedūras posmos esošās likumdošanas ietvaros.

2.1.1. Iepirkuma procedūras posmi būvniecībā

Iepirkuma ziņā būvniecības sektors ir ļoti sarežģīts gan no procesuālā viedokļa, jo projektēšanas un būvdarbu iepirkumos ir liela konkurence, gan arī no iepērkamo materiālu un pakalpojumu dažādības viedokļa. Lai noteiktu, kā vislabāk ievērot vides prasības, ir jāapzina dažādie būvniecības procesa posmi Latvijā (skat. 3. attēlu 1.5. nodaļā) un ar ietekmi uz vidi saistītie aspekti katrā no šiem posmiem. Projektēšanas posmam ir ļoti liela ietekme uz vēlāk nepieciešamo komunikāciju uzstādīšanu ēkā.

| 2. tabula. Būvniecības procesi publiskā iepirkuma procedūrā Latvijā |
| --- |
| Būvprojektēšanas sagatavošana un būvprojektēšana |  | Viens no vissvarīgākajiem posmiem visā būvniecības procesā: viss tālākais atkarīgs no šajā posmā formulētajām specifikācijām, tātad šajā posmā varam atrast lielāko potenciālu videi draudzīgas ēkas plānošanā. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 74. pantu (1), pirms metu konkursa pasūtītājs nodrošina metu konkursa nolikuma izstrādāšanu. Metu konkurss Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 70. pantu (1), metu konkurss ir iepirkuma procedūra, kas pasūtītājam dod iespēju iegūt metu (plānu vai projektu), ko žūrijas komisija atzinusi par labāko konkursā ar godalgu piešķiršanu vai bez tās, galvenokārt pilsētu un jebkuras citas teritorijas plānošanas, arhitektūras, būvniecības vai datu apstrādes (tai skaitā valsts informāciju sistēmu) jomā. Būvprojektēšanas neatņemama sastāvdaļa ir pasūtītāja kopā ar projektētāju sastādītais projektēšanas uzdevums, ko sastāda un paraksta pasūtītājs un projektētājs. Projektēšanas uzdevumā norāda projektējamās būves galvenās funkcijas un parametrus, teritoriālplānojuma un inženierkomunikāciju projektēšanas prasības, cik būvprojektēšanas stadijās izstrādājams būvprojekts, kā arī īpašos nosacījumus (piemēram, vēlamās būvkonstrukcijas un materiālus) un pasūtītāja vēlmes - cik telpu, kāda lieluma un ar kādu lietošanas mērķi jāieplāno, palīgtelpas un to izvietojums. Tehniskā projekta sastāvs noteikts Vispārīgos būvnoteikumos. Tehniskā projekta risinājumam jānodrošina būvdarbu veikšana, kā arī teritorijas sakārtošanas, rekultivācijas un citu darbu izpilde šajos noteikumos un citos tiesību aktos noteiktajā kārtībā un atbilstoši līgumam par būvprojektēšanas pakalpojumu. Tehniskā projekta risinājumam jāgarantē būves un tās atsevišķu elementu stiprība, stingrība, noturība un aizsardzība pret sprādzieniem un ugunsdrošība, darba un vides aizsardzība kā būvniecības, tā arī ekspluatācijas laikā. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 17. pantu (2), tehniskās specifikācijas publiskiem būvdarbu līgumiem ir tehnisko aprakstu apkopojums, kas nosaka pasūtītāja prasības attiecībā uz materiāliem, precēm, tehnisko aprīkojumu vai priekšmetiem un kas raksturo materiālus, preces, tehnisko aprīkojumu vai priekšmetus tā, lai tos iegūstot, tie atbilstu pasūtītāja paredzētajiem mērķiem. Publisko iepirkumu likuma 2. pielikuma „Pakalpojumu līgumu nomenklatūra” A daļas 12. punktā iekļauti šādi projektēšanas un saistītie pakalpojumi: arhitektūras pakalpojumi, inženiertehniskie pakalpojumi un integrētie inženiertehniskie pakalpojumi, pilsētplānošanas un vides plānošanas pakalpojumi, saistītie zinātniskie un konsultatīvie pakalpojumi, tehnisko izmēģinājumu un analīzes pakalpojumi. Latvijā saskaņā ar publisko iepirkumu regulējošajiem normatīvajiem aktiem, pasūtītājam ir jāizstrādā specifikācijas par: piemērotākiem arhitektoniskajiem un konstruktīvajiem risinājumiem- izmantojamajām iekārtām, tehnoloģijām, videi un lietotājam draudzīgu materiālu un resursu izvēle un izmantošana, izmantojamajām būvkonstrukcijām; pareizu ēku novietojumu, par to cik telpas, kāda lieluma, ar kādu lietošanas mērķi, izvietojumu; ja būvi nojauc, projektēšanas uzdevumā norāda prasības nojaukšanas darbu projektam; energoefektivitātes standartiem (videi draudzīgu energoresursu izmantošana, augstas energoefektivitātes transporta noma u.t.t.) inovatīvu risinājumu pielietošanu objektu plānošanā. |
| Būvdarbi (t.sk. inženierkomunikā- ciju ierīkošana un būves nojaukšana) |  | Šajā posmā pasūtītājam būtu nepieciešams iekļaut skaidrus kvalitātes nodrošināšanas pasākumus energoefektivitātes un ilgtspējīgas būvniecības principu ievērošanai. Energoefektivitātes palielināšana ļauj samazināt energoresursu izmantošanu, līdz ar to arī slodzi uz vidi, kas saistīta ar attiecīgās būves celtniecību, tādēļ energoefektivitāte ir jāiekļauj kā obligāts būtisks nosacījums. Kā projektēšanas, tā arī būvdarbu posmā būtu jāievēro videi draudzīgas (zaļās) būvniecības pamatprincipi: ilgtspējīgas dzīves vides attīstīšana; optimāla ēkas vietas izvēle; samazināts enerģijas patēriņš; samazināts ūdens patēriņš; videi un veselībai draudzīgu materiālu izvēle; atjaunojamu resursu izmantošana; paaugstināta ēku iekšējās vides kvalitāte; novatoriski risinājumi projektēšanā un būvniecībā. (avots: www.zalasmajas.lv ) Saskaņā ar Vispārīgiem būvnoteikumiem, ir jāievēro vides aizsardzības nosacījumi (5.8. nodaļas 172. punkts). Būvdarbi organizējami un veicami tā, lai kaitējums videi būtu iespējami mazāks. Vides un dabas aizsardzības, sanitārajās un drošības aizsargjoslās būvdarbi organizējami un veicami, ievērojot tiesību aktos noteiktos ierobežojumus un prasības. Dabas resursu patēriņam jābūt ekonomiski un sociāli pamatotam. Latvijas būvnormatīvs LBN 321 – 05 “Būvju nojaukšanas noteikumi” nosaka prasības būvju nojaukšanai un būvju nojaukšanas kārtību, kur noteikts, ka būvju nojaukšana projektējama un veicama saskaņā ar piemērojamo standartu prasībām tā, lai līdz minimumam samazinātu nojaukšanas procesa nevēlamu ietekmi uz vidi, kā arī projektējot nojaukšanas darbus, izvērtē nojaukšanas darbu varbūtējās iedarbības zonā esošo objektu iespējamos bojājumus, un nojaukšanas darbu projektā paredz pasākumus šo objektu pasargāšanai no nojaukšanas darbu laikā iespējamiem bojājumiem un citas nelabvēlīgās iedarbības. Latvijas būvnormatīvā LBN 321 ir noteikta nojaukšanas projekta izstrādāšana, paredzot, ka būves nojaukšanas projektā jānorāda: ziņas par būves veidu, par materiāliem, par apkārtējo vidi, par ārējiem un iekšējiem faktoriem, kas varētu ietekmēt darbu veikšanu; kādi materiāli nonāks atkritumos; kā ar atkritumiem (materiāliem) rīkosies nojaukšanas gaitā; cik daudz atkritumu pēc aplēsēm radīsies; ziņas par īpašiem pasākumiem, ja ēkā, kas jānojauc, ir trupes un citu sēnīšu bojāta koksne un materiāli. Tāpat noteikta būvju nojaukšanas atkritumu apsaimniekošana. |
| Būvdarbu kontrole |  | Mērķis - nodrošināt iepriekšējo posmu kontroli Būvuzraudzība Saskaņā ar MK noteikumiem par Latvijas būvnormatīvu LBN 303-03 "Būvuzraudzības noteikumi", būvuzraudzības mērķis ir nodrošināt pasūtītāja tiesības un intereses būvdarbu veikšanas procesā, kā arī nepieļaut būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no akceptēta būvprojekta. Būvuzrauga pienākums ir pārbaudīt būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu atbilstības deklarācijas un tehniskās pases, kā arī būvizstrādājumu atbilstību būvprojektam. Autoruzraudzība Latvijas būvnormatīvs LBN 304-03 "Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi", nosaka būvdarbu autoruzraudzības (turpmāk - autoruzraudzība) kārtību. Autoruzraudzības mērķis ir nodrošināt būvprojekta autora tiesības īstenot būvprojekta autentisku realizāciju dabā, nepieļaujot būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no akceptētā būvprojekta, kā arī saistošo normatīvo aktu un standartu pārkāpumus būvdarbu gaitā. Autoruzraugam ir būvdarbu gaitā jāpārbauda būvobjekta arhitektonisko apjomu atbilstību būvprojekta arhitektūras risinājumiem, laikus jāpārbauda objekta būvē lietoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstība būvprojektam, nepieļaujot neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu iestrādāšanu būvē, ja tie nav pilnvērtīgi aizstājēji būvprojektā paredzētajiem. |

Ja ir atbilstošas zināšanas un vēlēšanās, iepirkumu konkurss var ļoti pozitīvi ietekmēt augstu vides aizsardzības standartu sasniegšanu būvniecības projektos. Tāpat ir svarīgi, lai ar vidi saistītie parametri tiek apspriesti jau procesa sākumā, skiču projekta izstrādes posmā.

2.1.2. Dažādiem būvju tipiem adekvāti risinājumi

Dažādi būvju tipi, par kuriem pasūtītājs veic iepirkumu, ietver skolu ēkas, slimnīcas, biroju ēkas, ēkas dažādiem pasākumiem (piem., teātris), un universitātes ēkas. Katram būves tipam nepieciešama sava pieeja būves energoefektivitātes maksimizēšanas ziņā. Tas nozīmē, ka aspektiem jāpievēršas dažādi, ņemot vērā, piemēram, telpu elastīgumu, dažādus būves daļu izmantošanas laikus  (piem., skolas ēkas mācību telpas, sporta zāle), gaisa apmaiņu (gaisa kvalitāte), apkures un enerģijas vajadzības, kā arī apgaismojumu.

Labā skiču projektā šīs vajadzības ir ņemtas vērā gan jaunas, gan renovētas ēkas gadījumā.

2.1.3. Būvniecības piegādes loģistika

Būvniecības piegādes loģistikai ir liela ietekme uz būvdarbu kvalitāti (tādējādi arī uz aprites cikla izmaksām), uz atkritumu radīšanu un transporta izmantošanu. Viens no veidiem, kā nodrošināt augstu būvdarbu kvalitāti, ir veidot t.s. partnerības modeļus (piegādes komandas), kurās galvenie piegādes procesa dalībnieki (arhitekti, konsultanti, galvenais būvuzņēmējs, speciālists – būvinženieris) sadarbojas jau no paša projekta sākuma. Ja publiskā iepirkuma mērķis ir videi draudzīgu ēku būvniecības iepirkums, tāds partnerības modelis ir visādi sekmējams.

2.1.4. Ilgtspējības kritēriju iekļaušanas aspekti

Katrā no būvniecības procesa posmiem pasūtītājam ir dažādas iespējas iepirkuma dokumentācijā iekļaut vides, sociālos vai ekonomiskos kritērijus. 3. tabulā sniegti piemēri vides kritērijiem dažādās iepirkuma dokumentācijas sadaļās.

| 3. tabula. Zaļo kritēriju iekļaušana iepirkuma dokumentācijas sadaļās |
| --- |
| Iepirkuma dokumentācijas sadaļas |  | „Zaļie” piemēri |
| Līguma priekšmets |  | Pamatskolas ēkas būvniecības darbi, kas atbilst pasīvās mājas standartiem” Arhitektu konkurss biroju ēkas, kas atbilst videi draudzīgas būvniecības kritērijiem, projekta izstrādei |
| Tehniskās specifikācijas |  | Ēkas primārās enerģijas apjoma vajadzībām jābūt vismaz par 10% [procentu daudzums atkarīgs no likumdošanā iekļautajiem parametriem] zemākai kā noteiktais minimums jaunām ēkām, kas balstīts uz [Latvijas valsts standartu LVS ....]. |
| Atlases kritēriji |  | Pretendentam jāatspoguļo tā tehniskās kapacitātes tilta būvniecībā aizsargājamā zonā ar, piemēram, sertifikātu Vides pārvaldības sistēmu (VPS) šādiem projektiem. |
| Vērtēšanas kritēriji |  | Papildus punkti tiks piešķirti par vietējo atjaunojamo enerģijas resursu [iekļaujiet pieņemamos AER] procentuālo attiecību gala enerģijas patēriņā, kas pārsniegs tehniskajā specifikācijā norādītos minimālos standartus. [atbilstoši: novērtēšanas sistēmas specifikācijai (piemēram, bonusu sistēma)]” |
| Līgumu izpildes nosacījumi |  | Lai izvairītos no atkritumu radīšanas, lietošanas un izvietošanas būvdarbu vietā, būvkompānijai jāpilda noteikto instrukciju saistības par otrreizējas pārstrādes aprīkojumu/ iespējām un atkritumu apsaimniekošanu. |

Mūsu iepirkumiem ir arī sociāla ietekme, un publisko iepirkumu var izmantot kā sociālu uzlabojumu virzītājspēku – vai nu tas garantē labus darba apstākļus būvdarbu iepirkuma uzvarētāja būvniecībā nodarbinātajiem, vai nodrošina pieejamību cilvēkiem ar kustību traucējumiem valsts ēkās, nodrošina jaunas nodarbinātības iespējas cilvēku grupām ar īpašajām vajadzībām, vai veicina darbību pret bērnu nelegālu nodarbinātību, vai atbalsta izdevīgu tirdzniecību.

Gudrs, pārdomāts iepirkums, protams, nozīmē arī efektīvu iepirkumu. Pārāk bieži, iegādājoties preces vai pakalpojumus, tiek ņemta vērā tikai sākotnējā iepirkuma cena, ignorējot tādas lietošanas izmaksas kā elektrības un ūdens patēriņš, uzturēšanas izmaksas un atkritumu pārstrādes vai noglabāšanas izmaksas preces aprites cikla beigās. Daudzas preces turklāt tiek iegādātas bez vajadzības. Tādēļ, rūpīgāk analizējot patiesās vajadzības,  ir iespējams būtiski ietaupīt.

Ilgtspējīgs iepirkums var veicināt lielas izmaiņas – vides, sociālā un finansiālā jomā. Tomēr šobrīd pasūtītāji jūtas nebrīvi vides un sociālu apstākļu izmantošanai iepirkuma procedūrās atbalsta trūkuma dēļ, kā arī izmēģinātu un pārbaudītu metožu trūkuma dēļ.

2.2. Vides nosacījumu izmantošanas iespējas

2.2.1. Vides kritēriju līmeņi: pamatlīmenis un paplašinātais līmenis

Visa informācija par vides nosacījumu ietveršanu iepirkuma procedūras dažādos posmos tiks sniegta divos līmeņos – pamatlīmenī un paplašinātajā līmenī. Vajadzības gadījumā šie norādījumi tiks papildināti ar specifiskiem padomiem par to, kā vides kritēriji jāpielieto.

Pamatlīmeņa ZPI kritēriji (pamatkritēriji) attiecas uz visbūtiskāko ietekmi uz vidi. Pamatkritēriji ir veidoti tā, lai tos varētu izmantot jebkurš pasūtītājs bez būtiskas konsultēšanās ar ekspertiem un bez ievērojamām papildus izmaksām.

Paplašinātā līmeņa ZPI kritēriji (izvērstie kritēriji) ir paredzēti tiem pasūtītājiem, kas cenšas iepirkt videi draudzīgākās preces, kas pieejamas tirgū un šie kritēriji var prasīt papildus administratīvās procedūras un papildus izmaksas salīdzinājumā ar citām precēm, kas pilda to pašu funkciju.

Būvniecībā piedāvātie varianti ir salīdzinoši sarežģīti un tiem varētu būt nepieciešamas vērā ņemamas speciālās zināšanas videi draudzīgā būvniecībā. Ņemot vērā ievērojamo atšķirību ēkas aprites cikla izmaksu ziņā, ko var panākt ar efektīvu ūdensapgādes sistēmu energoefektīvu būvniecību, noteikti ir vērts ieguldīt ekspertu piesaistīšanā, lai tie palīdzētu būvniecības procesa vadīšanā un piedāvājumu vērtēšanā.

Kritērijiem ir dažādi varianti. Nav nepieciešams tos visus izmantot vienlaicīgi, bet jāstrādā pie tā, lai izvēlētos vispiemērotākos variantus konkrētajam būvdarbu iepirkumam.

2.2.2. Līguma priekšmeta noteikšana

Līguma priekšmeta precīza definēšana ir svarīga, lai pretendentiem būtu nodrošināta atklātība un caurskatāmība (skaidri spēles noteikumi). Līguma priekšmets var ietvert tādus vides kritērijus kā:

- specifiskus terminus, kas saistīti ar videi draudzīgu būvniecību, piemēram, ekodizains, zems enerģijas patēriņa līmenis, pasīvās mājas standarts, videi draudzīgi būvniecības materiāli;

- lietotāja aspektus, piemēram, “gudras” energosistēmas, veselīgi dzīves apstākļi.

Paplašinātajā līmenī ieteicams izveidot pēc iespējas detalizētāku līguma priekšmeta aprakstu un atsaukties uz visiem iespējamajiem vides nosacījumiem, kas saistīti ar detalizētām vides tehniskajām specifikācijām un/vai lēmuma pieņemšanas kritērijiem.

Pamatkritēriji

Jaunas energoefektīvas [šeit ierakstiet būves tipu] būvniecība, izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus vai [šeit ierakstiet būves tipu] dzīvojamā fonda renovācija, atbilstoši augstiem energoefektivitātes standartiem un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus

Izvērstie kritēriji

Jaunas [šeit ierakstiet būves tipu] būvniecība vai [šeit ierakstiet būves tipu] renovācija, nodrošinot tādus energoefektivitātes standartus kā pasīvajai mājai, izmantojot ilgtspējīgus būvniecības materiālus, pielietojot „gudrus” enerģijas apgādes risinājumus, ilgtspējīgus ūdens un notekūdeņu saimniecības aspektus un veselīgus dzīves apstākļus.

2.2.3. Atlases kritēriji

Nodrošināt, lai arhitektam, kam jāizstrādā ēkas projekts, ir pieredze videi draudzīgas būvniecības metožu projektēšanā, ir tikpat svarīgi kā piemērotu vides tehnisko specifikāciju izstrādāšana. Tāpēc ļoti ieteicams ir projektēšanas konkursa dokumentācijā ietvert ar vides prasībām saistītus atlases kritērijus (piemēram, jābūt pieredzei videi draudzīgas būvniecības jomā), kā arī nodrošināt, lai pretendentu būvfirmām būtu tehniskā kapacitāte videi draudzīgas būvniecības jomā. Turklāt, pastāv specifiski izslēgšanas kritēriji, kas attiecas uz gadījumu, kad būvfirma vai būvniecības pakalpojumu firma iepriekš atzīta par vainīgu par vides aizsardzības normatīvo aktu pārkāpšanu (skat. tālāk).

Paplašinātajā līmenī arhitekta pieredzes novērtējuma kritēriju indikatīvais saraksts ir garāks un visas galvenās jomas aptverošs.

Pamatkritēriji

Pretendentu izslēgšana 1. Būvniecības firmas, kas atkārtoti ir pārkāpušas ar vidi saistītu likumdošanu vai noteikumus vai arī atzītas par vainīgām nopietnu profesionālu pārkāpumu veikšanā, kā aprakstīts Direktīvas 2004/17/EK 53. un 54 pantā un Direktīvas 2004/18/EK 45 pantā, tiks izslēgtas no iepirkuma procedūras.

Arhitekta pieredze videi draudzīgas būvniecības jomā 2. Arhitektam jāpierāda pietiekama pieredze videi draudzīgu ēku projektēšanā. Tā var ietvert atbilstošu ekspertu, piemēram, apkures/kondicionēšanas inženierkonsultantu atsauksmes. Katram pretendentam jāiesniedz dokuments, kurā 2 lapaspušu garumā ir aprakstīta viņa pieredze šādās jomās (indikatīvais saraksts): Energoefektīvas būvniecības projektēšana. Pievienojot, ja iespējams, specifisku informāciju par energopatēriņu uz vienu kvadrātmetru, ieskaitot apkuri, kondicionēšanu, apgaismojumu un ventilāciju iepriekšējos projektos; Gaisa necaurlaidības un gaisa apmaiņas sistēmu ar siltuma rekuperatoriem projektēšana; Bioklimatiskā arhitektūra ar mērķi panākt energoefektivitāti, termisko un optisko komfortu, labus iekštelpu gaisa kvalitātes standartus, izvairoties no mehāniskām sistēmām, piemēram, apgaismošanu ar gāzizlādes spuldzēm; Videi draudzīgu būvniecības materiālu un izstrādājumu izmantošana.

Tehniskā kapacitāte, lai veiktu nepieciešamos vides pārvaldības pasākumus, kuri nodrošinātu būvdarbu veikšanu videi draudzīgā veidā. 3. Pretendentiem jāpierāda to tehniskā kapacitāte (vai nu ar uzņēmuma ekspertu vai ar no ārpuses piesaistītu ekspertu), lai īstenotu noteiktus vides pārvaldības pasākumus, kas atbilst šādām prasībām: efektīvas bioloģiskās daudzveidības aizsardzības nodrošināšana būvniecības vietā un tās apkārtnē (ja būvniecības darbi norisinās vietā, kurā vide ir īpaši viegli ietekmējama); pasākumi, kas aizkavē bīstamo atkritumu plūsmas, kas var nelabvēlīgi ietekmēt apkārtējo vidi; vides pārvaldības pasākumi, kas vērsti uz atkritumu rašanās samazināšanu būvniecības vietā līdz minimumam, ievērotu pieļaujamā trokšņu līmeņa prasības un izvairītos no satiksmes sastrēgumiem. Verifikācija: Iespējamie pierādījumi ietver EMAS un ISO 14001 sertifikātus vai ekvivalentus sertifikātus, ko izdevušas Latvijas vai citas ES dalībvalsts kompetentās iestādes, kas apliecina atbilstību Eiropas vai starptautiskajiem vides pārvaldības sistēmas standartiem. Citi pretendenta iesniegtie pierādījumi, kas var apstiprināt nepieciešamo tehnisko kapacitāti, arī tiks pieņemti.

Padomi ieviešanai

Eksperta pieredze videi draudzīgas būvniecības jomā Arhitekta pieredzes vērtēšanā nepieciešama pasūtītāja pieredze. Varētu būt nepieciešams piesaistīt ekspertus “no malas” un izveidot kompetentu iepirkuma komisiju arhitektu konkursā, lai izvērtētu arhitektu pieredzes aprakstus. Šis saraksts ir indikatīvs un var tikt papildināts/samazināts, lai pielāgotos situācijai. Pasūtītājam būs jānosaka, ko nozīmē “atbilstoša” (pagātnē) pieredze. Izslēgšana par nopietnu profesionālu pārkāpumu Būvkompānijas var tikt izslēgtas divos gadījumos: ja uzņēmums saņēmis tiesas spriedumu par tā profesionālo rīcību (nav ievērojis vides aizsardzības likumu prasības, par ko ir spēkā stājies tiesas spriedums); ja ir pierādīta tā neprofesionāla rīcība (piemēram, var izslēgt uzņēmumu, kas atkāroti pārkāpis vides noteikumus administratīvās likumdošanas ietvaros un tam atkārtoti uzlikti sodi).

Izvērstie kritēriji

Pretendentu izslēgšana 1. [Skat. aprakstu pie pamatkritērijiem]

Arhitekta pieredze videi draudzīgas būvniecības jomā 2. [Skat. aprakstu pie pamatkritērijiem] Indikatīvais saraksts šajā gadījumā ir plašāks un papildus ietver: AER izmantošana un koģenerācija; ACI un ACA rīku izmantošana projektēšanā; Augstu iekštelpu gaisa kvalitātes standartu sasniegšana.

Tehniskā kapacitāte, lai veiktu nepieciešamos vides pārvaldības pasākumus, kuri nodrošinātu būvdarbu veikšanu videi draudzīgā veidā. 3. [Skat. aprakstu pie pamatkritērijiem]

Padomi ieviešanai

Eksperta pieredze videi draudzīgas būvniecības jomā [Skat. aprakstu pie pamatkritērijiem] Izslēgšana par nopietnu profesionālu pārkāpumu [Skat. aprakstu pie pamatkritērijiem]

2.2.4. Tehniskās specifikācijas / Vērtēšanas kritēriji

2.2.4.1. ENERĢIJA

Enerģijas patēriņš un energoefektivitāte

Lai nodrošinātu augsta standarta energoefektivitāti jaunu ēku būvniecībā un esošo renovācijā, jānosaka specifiski minimālie standarti, kurus jāņem vērā, kad tiek sastādītas ēkas sākotnējās tehniskās specifikācijas. Tiem jābūt saskaņā ar valstī pastāvošajiem minimālajiem standartiem un aprēķināšanas metodēm. Ja tādu nav vai arī tie noteikti nepietiekoši augsti, ieteicams pieprasīt augstāku energoefektivitāti, kā noteikts valsts vai reģionālajos standartos un/vai pieejamajās vadlīnijās.

Citas prasības, kas varētu uzlabot energoefektivitāti, ietver, piemēram, prasību veikt atbilstošas kvalitātes pārbaudes būvdarbu laikā (piemēram, ēkas gaisa apmaiņas koeficienta pārbaude, kas nosaka ēkas blīvuma pakāpi un konstatē siltuma zuduma vietas ēkā). Šādas prasības var palīdzēt noteikt, vai gala energoefektivitātes rādītāji atbilst plānotajiem.

Būtiska ir arī faktiskā ēkas enerģijas patēriņa pārraudzība pēc būvniecības. Viena lieta ir, cik energoefektīva ēka ir plānojumā, tomēr faktiskais enerģijas patēriņš ir atkarīgs arī no ēkas lietotāju paradumiem.

Ja enerģijas patēriņš tiek efektīvi pārraudzīts, ir daudz vieglāk noteikt vietas, kurās var veikt uzlabojumus. Nodrošinot pastāvīgu enerģijas patēriņa grāmatvedību, ēkas lietotājiem pieejamu enerģijas sadales ekrāna uzstādīšanu un atbilstošu apmācību nodrošināšana ēkas pārvaldniekam, iespējams efektīvi mainīt ēkas lietotāju paradumus.

Pamatkritēriji

Tehniskās specifikācijas

Enerģijas patēriņa standarti 1. Ēkas vispārējais [neto, gala, primārais] enerģijas patēriņš (ieskaitot apkuri, kondicionēšanu, karsto ūdeni, ventilāciju un elektroapgādi) ir par [X]% zemāks nekā [miniet attiecīgus Latvijas normatīvus] maksimālais noteiktais.

Enerģijas sadales ekrāns 2. Ekrānam jābūt uzstādītam ēkā, redzamā vietā un tam jāuzrāda ēkas dienas un/vai mēneša enerģijas patēriņu. Papildus informācija par laika apstākļiem un pašreiz lietoto strāvas daudzumu, atspoguļojot lietotāju shēmas atbilstošajam ēkas tipam (skolai, birojam utt.), arī var izmantot, lai veicinātu izpratni par sniegto informāciju.

Apmācība par energoefektivitāti 3. Ēkas pārvaldnieku jānodrošina ar apmācību par ēkas energoefektīvu izmantošanu pēc būvdarbu/renovācijas darbu pabeigšanas. Pretendentam jāsniedz ieskats apmācību saturā.

Vērtēšanas kritēriji

Papildus punkti tiks piešķirti par:

1. Zemāks enerģijas patēriņš Zemāks vispārējais [neto, gala, primārais] enerģijas patēriņš kā minēts specifikācijās, (ieskaitot apkuri, kondicionēšanu, karsto ūdeni, ventilāciju un elektroapgādi). Punkti tiks piešķirti, balstoties uz slīdošo skalu starp labāko un sliktāko piedāvājumu.

Padomi ieviešanai

Vispārēja piezīme Ieteicams novērtēt, kurš būs piemērotākais posms, lai iekļautu katru no minētajiem vides kritērijiem (projektēšanas konkurss, būvdarbu iepirkuma procedūra). Enerģijas patēriņa standarti 1) Neto, gala un primārā enerģijas patēriņa izvēle būs atkarīga no indikatoriem, kas izmantoti energoefektivitātes definēšanā valsts likumdošanā. Izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, pasūtītājam jāpārliecinās, vai pareizi izmantota attiecīgā aprēķināšanas metode. Šajā procesā varētu būt nepieciešams piesaistīt iekšējos vai ārējos ekspertus. 2) Iekļaujamais procentuālais līmenis (vēlamais līmenis) atkarīgs no likumdošanā minētā maksimālās energoefektivitātes vēlamā līmeņa. Ir ieteicams noteikt vismaz par 20% zemāku līmeni kāds minēts valsts standartu normatīvos. 3) Enerģijas patēriņa maksimālajām robežām jābūt iekļautām visos iepirkuma procesa posmos. Enerģijas sadales ekrāns Atkarībā no ēkas lieluma un EPBD iesaistīšanās līmeņa attiecīgajā ES dalībvalstī, enerģijas sadales ekrāna uzstādīšana var būt arī obligāta. Lai iegūtu papildus informāciju, apmeklējiet www.buildingsplatform.org Vērtēšanas kritēriji Pasūtītājam paziņojumā par līgumu un iepirkuma dokumentācijā jānorāda, cik papildus punkti tiks piešķirti par atbilstību katram papildus kritērijam. Papildus vides kritērijiem vajadzētu kopā veidot aptuveni 10 līdz 15% no kopējā iespējamā punktu skaita. Ja papildus kritēriji tiek formulēti kā „labāka efektivitāte salīdzinājumā ar tehniskajās specifikācijās iekļautajām minimālajām prasībām”, punkti tiek piešķirti proporcionāli efektivitātes uzlabojuma līmenim.

Enerģijas patēriņš un atjaunojamie enerģijas resursi

Papildus šiem pamatkritērijiem, iepirkuma dokumentācijā var iekļaut specifiskus punktus, lai veicinātu vēl augstāka līmeņa energoefektivitātes sasniegšanu ēkās. Tā kā šo kritēriju izstrādē nepieciešama ekspertu līdzdalība, tie ir iekļauti izvērsto kritēriju sadaļā. Tālāk aprakstītas trīs jomas:

- pasīvās mājas risinājumi;

- vietējo AER izmantošana;

- modernu energoefektīvu tehnoloģiju lietošana.

Pasīvās mājas

Pasīvās mājas koncepcija ir videi labvēlīga un relatīvi lēta metode, lai sasniegtu būtisku enerģijas ekonomiju dzīvojamajās ēkās un citās būvēs. Principā tas ir īstenojams lielākajā daļā ēku tipu (ieskaitot renovāciju), ievērojot šādus projektēšanas pamatprincipus:

- samazināt siltuma zudumu (siltumizolācija);

- samazināt elektrības patēriņu (viedas apgaismes sistēmas);

- izmantot dabīgo saules enerģiju (logu novietojums, saules/ēnas puses);

- uzrādīt un kontrolēt enerģijas patēriņu;

- izvēlēties enerģijas avotu (Saules kolektori, koģenerācija, biomasas boileri).

Principā būvniecības projektā iespējams iekļaut pasīvo māju specifikācijas kā minimālās prasības.

Vietējo AER izmantošana

Ja kā minimālās prasības netiek izmantoti pasīvās mājas standarti, pastāv citas iespējas, ar kuru palīdzību nodrošināt enerģiju taupošas ēkas būvniecību. Viena no šādām iespējām saistīta ar vietējo atjaunojamo enerģijas resursu (turpmāk - v-AER) izmantošanu ēkās (t.i., ietvertu jau ēkā, kā saules kolektori, biomasas boileri utt.).

Visefektīvākais veids ir pieprasīt AER primārās, gala un neto ēkas enerģijas patēriņa minimālo procentuālo attiecību (apkurei, kondicionēšanai, ventilēšanai, karstā ūdens apgādei un elektroapgādei), tomēr ir iespējams iekļaut arī izvērtēšanas kritērijus, lai veicinātu to piedāvājumu iesniegšanu, kas balstīti uz v-AER izmantošanu. Tomēr aprakstam nav jābūt tehniski pārāk detalizētam, lai ļautu pretendentiem iesniegt elastīgus risinājumus.

Modernas (inovatīvas) energoefektīvas tehnoloģijas

Papildus noteiktas v-AER izmantošanas procentuālās attiecības pieprasīšanai iepirkuma dokumentācijā var ietvert citus specifiskus vides kritērijus, kas ietekmē kopējo energoefektivitātes līmeni. Tādi kritēriji varētu aptvert energoefektīvas apgaismes, apkures, kondicionēšanas un ventilēšanas sistēmas vai tehnoloģijas ēkā. Kā piemēru var minēt tādu enerģiju taupošu tehnoloģiju kā Zemes siltumsūkņa (Earth Heat Exchanger, - caurule, kurā ieplūstošais gaiss ziemā uzsilst, bet vasarā - atdziest līdz zemes temperatūrai) un sistēmu ar siltuma rekuperatoru izmantošana.

Izvērstie kritēriji

Piezīme: energoefektivitātes uzlabošanai šeit tiek piedāvātas 2 dažādas iespējas, tomēr jebkurā variantā tās jāapvieno ar energoefektivitātes vispārējiem kritērijiem (skat. aiz abiem variantiem). Šeit apskatīts 1. variants

Energoefektivitāte: 1. variants

Tehniskās specifikācijas

Energoefektivitātes standarts Energoefektivitātes līmenim ir jāatbilst kritērijiem, kuru pamatā ir šādas pasīvās mājas standarti [miniet attiecīgās pasīvās mājas nosaukumu un interneta adresi, kurā var atrast tās tehnisko specifikāciju]

Padomi ieviešanai

Pasīvās mājas prasības Pasīvās mājas cenšas sasniegt ļoti augstu ēku energoefektivitāti, izmantojot tik daudz pasīvi radītā siltuma, kondicionēšanas un ventilācijas, cik iespējams, tādējādi ievērojami samazinot enerģijas patēriņu salīdzinājumā ar caurmēra ēkām. Pasūtītājam būs jādefinē vispiemērotākie kritēriji. Šīs pasīvās mājas specifikācijas var tikt izmantotas kā pamats: - Passiv Haus Institute Standard (Vācija): www.passiv.de - MINERGIE-P (Šveice): www.minergie.ch/index.php?standards-6 - PassivHausUK (Apvienotā Karaliste): www.passivhaus.org.uk - CEPHEUS Project: www.cepheus.de/eng - European Passive Houses (ES): www.europeanpassivehouses.org Jāpieprasa un jāizmanto visos iepirkuma procedūras posmos/ būvniecības procesā.

Izvērstie kritēriji

Piezīme: energoefektivitātes uzlabošanai šeit tiek piedāvātas 2 dažādas iespējas, tomēr jebkurā variantā tās jāapvieno ar energoefektivitātes vispārējiem kritērijiem (skat. aiz abiem variantiem). Šeit apskatīts 2. variants

Energoefektivitāte: 2. variants

Tehniskās specifikācijas

Vietējie AER (v-AER) 1. Kā minimums [X]% no [neto/gala/primārās] enerģijas patēriņa, jānodrošina, izmantojot v-AER. V-AER nozīmē, ka atjaunojamās enerģijas avots rada enerģiju pašā ēkā (t.i. saules kolektori, biomasas boiler, gaisa turbīnas utt.).

Enerģijas patēriņa standarti 2. [Skat. aprakstu pie pamatkritērijiem]

Vērtēšanas kritēriji

Papildus punkti tiks piešķirti par:

1. Inovatīvas, energoefektīvas ēkas komunikācijas Pretendentiem jāiesniedz īpaši ierosinājumi efektīvas apgaismes, apkures, kondicionēšanas un vēdināšanas sasniegšanai ēkā. Papildus punkti tiks piešķirti par ierosināto pieeju, novērtējot enerģijas ietaupījumus (salīdzinājumā ar standarta sistēmām) un pasīvo sastāvdaļu izmantošana (t.i. izolācija, dienasgaismas izmantošana).

2. Zemāks enerģijas patēriņš [Skat. aprakstu pie pamatkritērijiem]

Padomi ieviešanai

Vispārēja piezīme [Skat. aprakstu pie pamatkritērijiem] v-AER procentuālā attiecība Pasūtītājam būs jānosaka atbilstošā v-AER procentu attiecība, kas atkarīga no klimata apstākļiem un pieredzes v-AER izmantošanā. (parasti 5 līdz 20%). Enerģijas patēriņa standarti [Skat. aprakstu pie pamatkritērijiem] Ēkas komunikācijas Būvniecības darbi ietver arī apkures, ventilācijas, gaisa kondicionēšanas un atdzesēšanas, sistēmu ierīkošanu, kā arī elektroapgādes, apgaismes un ūdens sistēmu ierīkošanu. Var nolīgt specializētu uzņēmumu. lai plānotu un ierīkotu (dažkārt arī uzturētu) ēkā šos pakalpojumus, ko bieži sauc par “ēkas komunikācijām”. Vērtēšanas kritēriji [Skat. aprakstu pie pamatkritērijiem] Enerģijas patēriņa standarti – ieteicamais būvniecības posms Maksimālajai enerģijas patēriņa robežai jābūt ietvertai visos iepirkuma posmos.

Izvērstie kritēriji

Piezīme: energoefektivitātes uzlabošanai šeit tiek piedāvātas 2 dažādas iespējas, tomēr jebkurā variantā tās jāapvieno ar energoefektivitātes vispārējiem kritērijiem (skat. aiz abiem variantiem). Šeit apskatīti energoefektivitātes vispārējie kritēriji

Energoefektivitātes vispārējie kritēriji

Tehniskās specifikācijas

Enerģijas sadales ekrāns 1. [Skat. aprakstu pie pamatkritērijiem]

Apmācība par energoefektivitāti 2. [Skat. aprakstu pie pamatkritērijiem]

Padomi ieviešanai

Vispārēja piezīme: [Skat. aprakstu pie pamatkritērijiem] Enerģijas sadales ekrāns: [Skat. aprakstu pie pamatkritērijiem]

Par dažādiem ēkas elementiem un to ieguldījumu ēkas energoefektivitātē skat. 3.4. pielikumā

2.2.4.2. BŪVMATERIĀLI

Kamēr ēkas energoefektivitāte ekspluatācijas laikā joprojām ir vissvarīgākais aspekts ilgtspējības ziņā, būvniecībā izmantoto materiālu izvēlei ir būtiska nozīme ietekmē uz vidi. Pašu materiālu primārās enerģijas saturs (ieguves, apstrādes, transportēšanas un atkritumu pārstrādes vai noglabāšanas procesā), toksisku un kaitīgu ķīmisko vielu izmantošana, un neatjaunojamo resursu izmantošana ietekmē vides stāvokli.

Labākā būvniecības materiālu vai izstrādājumu izvēle ir atkarīga no daudziem kritērijiem. Tie ietver izstrādājuma ietekmi uz vidi, sociālo un ekonomisko situāciju, pielietojuma tehniku, tā specifisko pielietojumu ēkā, pakļaušanos dažādām iedarbībām, ekspluatācijas sekas un izmaksas, kā arī paredzamo ēkas lietošanas laiku.

Daži neatkarīgi ekomarķējumi (I tips) tiek piešķirti būvniecības produktiem. Ekomarķējumu kritēriju izmantošanu var uztvert kā pirmo soli pretim izmantoto materiālu vides profila uzlabošanā. Ja pasūtītājam ir labas zināšanas par tirgus pieejamību un ekomarķētu preču relatīvajām izmaksām, ekomarķējuma kritērijus varētu sekmīgi izmantot kā minimālās specifikācijas. Citos gadījumos ekomarķējumu kritēriju izmantošana varētu būt piemērotāka izvērtēšanas posmā.

Ir iespējams arī izslēgt kādu noteiktu vielu izmantošanu. Šajā gadījumā jāpievieno informācija, kādi videi nekaitīgāki materiāli vai izstrādājumi tiek pieprasīti,vai kādiem tiek dota priekšroka. Šajā gadījumā par videi draudzīgu būvniecības materiālu jāuzskata tāds, kas atbilst jebkura I tipa ekomarķējuma kritērijiem, kas atbilst ISO standartam 14024, vai kam ir piešķirta PVD.

Pamatkritēriji

Tehniskās specifikācijas

Noteiktu materiālu izslēgšana 1. Pretendentiem jāapliecina, ka šādi materiāli/ vielas netiks izmantoti ēkas būvniecībā: otrreiz pārstrādāti koksni saturoši produkti (piem., kokmateriāli), plastmasa, tērauds vai citi materiāli, par kuriem nav pavaddokumentu, kas apliecina, ka tie nesatur bīstamas vielas (kā noteikts valsts normatīvos); izstrādājumi, kas satur ar fluorogļūdeņražus (HFC); izstrādājumi, kas satur sēra heksafluorīdus (SF6); iekštelpu krāsas un lakas ar šķīdinātāju (gaistošie organiskie savienojumi, GOS ar maksimālo vārīšanās temperatūru 250°C) saturu augstāku par: - sienu krāsām (saskaņā ar EN 13300): 30 g/l (mīnus ūdens saturs), - citām krāsām ar patēriņu vismaz 15 m²/l pie 98% necaurredzamības: 250 g/l (mīnus ūdens saturs), - visiem citiem izstrādājumiem (ieskaitot krāsas, kas nav sienu krāsas un kuru patēriņš ir mazāks kā 15m2/l, lakas, koka lakas, grīdas segumi, grīdas krāsas un līdzīgi izstrādājumi): 180g/l (mīnus ūdens saturs). Verifikācija: Pretendentiem jāapstiprina, ka šie izstrādājumi/ vielas netiks izmantotas ēkas būvniecībā.

Kokmateriāli: 2. Būvniecībā izmantotajai koksnei jābūt likumīgi un no ilgtspējīgiem avotiem iegūtai, ievērojot vides aizsardzības intereses. Verifikācija: Ja koka izcelsmes valsts ir parakstījusi Brīvprātīgās partnerības līgumu (BPL) ar ES, tad Meža likumdošanas aktu īstenošanas, pārvaldības un tirdzniecības (MLĪPT, angliski FLEGT) sistēmas licence kalpos kā pierādījums koksnes resursu likumīgai izcelsmei. Koku piegādātājiem, kas nav sertificēti, jānorāda plānotā ievedamā kokmateriāla suga, izcelsme, veids, daudzums un ražotājs kopā ar deklarāciju par tā iegūšanas likumību. Tādējādi kokmateriāla izcelsmi var noteikt visā pārstrādes ķēdē no meža līdz gatavajam izstrādājumam. Ja kokmateriālu izcelsme ir no valstīm ar lielu korupcijas līmeni vai valstīm, kurās pastāv augsts nelegālās mežu izciršanas risks, tad nepieciešams legalitātes apstiprinājums no trešās puses.

Gaistoši organiskie savienojumi (GOS) 3. GOS emisijas no izmantotajiem būvniecības materiāliem nedrīkst pārsniegt attiecīgās vērtības, kas minētas Eiropas standartos, kas nosaka būvniecībā izmantoto materiālu pieļaujamo GOS emisiju līmeni EN ISO16000-9 līdz -11 (skat. www.iso.org) vai ekvivalentu. Verifikācija: Pārbaudes ziņojums, kas balstīts uz EN ISO 16000-9 līdz –11 izklāstīto metodi.

Vērtēšanas kritēriji

Papildus punkti tiks piešķirti par:

1. Videi draudzīgu būvniecības materiālu un izstrādājumu izmantošanu Pretendentiem jāuzrāda būvniecībā izmantoto [miniet attiecīgos izstrādājumu tipus, t.i. logu krāsas, izolācijas materiālus] procentuālā attiecība (pēc vērtības), kas ražoti atbilstoši I tipa ekomarķējuma kritēriju standartiem saskaņā ar ISO standartu 14024. Papildus punkti tiks piešķirti procentuāli piedāvātajai procentuālajai attiecībai. Verifikācija: Izstrādājumi, kuriem piešķirts I tipa ekomarķējums, tiks uzskatīti par atbilstošiem kritērijiem. Citi uzticami dokumenti, kas apliecina, ka tiek ievēroti I tipa ekomarķējuma standarti, arī tiks pieņemti.

2. Ilgtspējīgi mežsaimniecības avoti Likumīgi un no ilgtspējīgiem avotiem iegūta koksne un koksnes produkti, kas sertificēti kā tādi, kuros tiek ievēroti uz ilgtspējīgu mežniecību vērsti principi un metodes. Šiem principiem un metodēm ir jāatbilst Eiropas kopējām ilgtspējīgas mežu apsaimniekošanas pamatnostādnēm, kas pieņemtas Polijas Ministru konferencē par mežu aizsardzību Eiropā (2007.gada 5.-7.novembris), kā arī ANO Konferences par vidi un attīstību Mežsaimniecības principiem (Riodežaneiro, 1992. gada jūnijs) un ANO Meža foruma septītajā sesijā pieņemto programmu. Verifikācija: Meža apsaimniekošanas un koksnes produktu piegādes ķēdes sertifikāti (FSC, PEFC, u.c.) vai jebkurš cits ilgtspējīgas mežsaimniecības standarts, kurā norādīta sertificētās koksnes procentuālā attiecība, tiks pieņemta kā pierādījums šai prasībai. Tiks pieņemti arī citi līdzīgi pierādījumu veidi, piemēram, ražotāja tehniskā informācija vai arī apliecinājums par kādas atzītas iestādes veiktas pārbaudes rezultātiem.

Padomi ieviešanai

Vispārēja piezīme Ieteicams novērtēt, kurš būs piemērotākais posms, lai iekļautu katru no minētajiem vides kritērijiem (projektēšanas konkurss, būvdarbu iepirkuma procedūra). Materiālu izslēgšana – pārraudzība Pasūtītājam jāizstrādā atbilstoša pārraudzības un izvērtēšanas sistēma būvniecības procesā, kas papildus vispārējiem kontroles jautājumiem koncentrējas uz izslēgto vielu pārraudzību un kontroli. Ja kritēriji tiek ietverti izvērtēšanas posmā, nepieciešams ieviest atbilstošu naudas sodu sistēmu, lai nodrošinātu, ka piedāvājumā minētie uzdevumu ir izpildīti, kad tiek īstenots līgums. Vērtēšanas kritēriji Pasūtītājam paziņojumā par līgumu un citos iepirkuma procedūras dokumentos jānorāda, cik papildus punkti tiks piešķirti par katru izvērtēšanas kritēriju. Izvērtēšanas vides kritērijiem būtu kopumā jāveido vismaz 10-15% no kopējā iegūstamo punktu skaita. Videi draudzīgu būvniecības materiālu un izstrādājumu izmantošana – specifikācijas vai izvērtēšanas kritēriji Ieteicams izmantot šos kritērijus izvērtēšanas fāzē, jo pasūtītājam visticamāk nebūs pietiekamu zināšanu par tirgus pieejamību un šādu izstrādājumu cenām. Ja pasūtītājam ir labas zināšanas par tirgu, tie varētu ietvert specifikācijās minimālos procentus dažādiem izstrādājumu tipiem. Informācija par ilgtspējīgiem būvmateriāliem atrodama, piemēram, attiecīgu ekomarķējumu mājas lapās.

Videi draudzīgi būvmateriāli un izstrādājumi

Svarīgi ņemt vērā arī būvniecībā izmantoto materiālu ietekmi uz vidi. Šajā sadaļā sniegta informācija par vides kritērijiem visizplatītākajiem būvniecības elementiem un visizplatītākajām būvmateriālu grupām kā, piemēram, izstrādājumiem no koka, dzelzs, plastmasas un betona. Šis apskats nepretendē uz pilnību, bet tā galvenais mērķis ir informēt pasūtītāju par to, ka viņam ir jāpamato, kāpēc tiek dota priekšroka tādam būvmateriālu veidam un nevis kādam citam, ņemot vērā diskriminācijas izslēgšanas principu, kas ir pamatā ES Publiskā iepirkuma direktīvai.

Lai izlemtu, kādi būvniecības materiāli ir vispiemērotākie videi draudzīgā būvniecībā, jāņem vērā šādus trīs faktorus:

- ietekmes uz vidi kategorijas (kvantitatīvā ACA, attiecīgais ISO 14040);

- investīciju un uzturēšanas izmaksas (ACI analīze);

- ietekme uz sociālo vidi (kvalitatīvie aspekti, piemēram, ietekme uz ekosistēmām un cilvēku veselību, kas nav iekļauti ACA/ACI).

ACA metodes ir lietderīgas, lai noteiktu piemērotus būvmateriālus, bet tomēr diezgan sarežģītas un prasa ekspertu piesaisti, tādēļ ir ietvertas paplašinātā līmeņa kritēriju sadaļā. Ir ieteicams izvēlēties būvmateriālus un izstrādājumus, balstoties uz vispusīgu un pilnīgu ACA.

Lai īpaši izceltu, par kādiem būvmateriāliem domāts iepirkumā, ieteicams iekļaut šādu vispārīgu sentenci par videi draudzīgiem būvniecības materiāliem:

Jāizmanto tikai tie būvniecības materiāli, kas parāda augstu savienojamību ar vidi un veselību saistībā ar šo materiālu ieguvi, pārstrādi, transportēšanu, izmantošanu un atkritumu apsaimniekošanu.

Pretendentiem, kur nepieciešams, jāuzrāda (1) tehnisko datu lapas, (2) drošības datu lapas un (3) pilnīgas sastāvdaļu deklarācijas.

Ēkas projektēšanas un būvniecības laikā būtu jāvadās pēc šādiem principiem:

- resursu efektīva būvniecība, kas vadās pēc viedas būvniecības plānošanas un projektēšanas principiem;

- būvniecības elastīguma optimizācija iespējamajiem tehniskiem, funkcionāliem vai estētiskiem papildinājumiem nākotnē

- apakšfunkciju iekļaušana vienā elementā, lai optimizētu uzturēšanas izmaksas.

Ierosinātie kritēriji attiecas uz tādiem aspektiem kā būvniecības ilgums, otrreiz pārstrādāta materiāla izmantošanu, tāpat šie kritēriji ir specifiski dažiem no būvniecībā visizplatītākajiem materiāliem.

Izvērstie kritēriji ir sadalīti divās daļās: 1.daļas kritēriji attiecas uz būvmateriāliem kā tādiem, izmantojot ACA metodes un koncentrējoties uz materiāla efektivitāti. Šo pieeju var kombinēt ar galvenajiem vides kritērijiem specifiskiem būvniecības materiāliem, kas aprakstīti 2. daļā.

Izvērstie kritēriji

Tehniskās specifikācijas

Pārstrādāts/otrreiz izmantojams saturs 1. [X%] no [miniet attiecīgus būvniecības materiālus – koku, betonu, stiklu] jābūt ar pārstrādātu/ otrreizējas izmantojamības izcelsmi. Verifikācija: Jebkura veida ekomarķējums, kas uzrāda pārstrādātā satura procentuālo attiecību, kā arī PVD un ražotāja izsniegtas deklarācijas tiks pieņemti kā derīgs pierādījums atbilstībai.

Noteiktu materiālu izslēgšana 2. [Skat. aprakstu pie pamatkritērijiem]

Kokmateriāli: 3. [Skat. aprakstu pie pamatkritērijiem]

Gaistošie organiskie savienojumi (GOS) 4. [Skat. aprakstu pie pamatkritērijiem]

Tērauds 5. [Piemērojams renovācijas darbiem] Tīrīšanas, rūsas noņemšanai un krāsas noņemšanai no tērauda izstrādājumiem nedrīkst izmantot silīciju saturošus tīrīšanas līdzekļus. Pāri palikušos materiālus ir jāutilizē tā, kā norādīts valsts tiesiskajos aktos. Verifikācija: Pretendentiem jāapliecina, ka šis kritērijs tiks ievērots.

Vērtēšanas kritēriji

Papildus punkti tiks piešķirti par:

1. [Ja ir pietiekami ACA dati par būvmateriāliem] ACA būvmateriālu salīdzinājums Par būvniecības materiāliem, kas projektēšanas posmā paredzēti izmantot būvniecībā (piemēram, karkass, sienas, jumts utt.) pretendentiem jāiesniedz ACA dati. Lai nodrošinātu piedāvājumu salīdzināmību, jāizmanto ACA rīks [miniet ACA rīka nosaukumu]. Punkti tiks piešķirti, balstoties uz slīdošo skalu starp labāko un sliktāko piedāvājumu.

2. Konkurss par piedāvātās izolācijas metodes R-vērtībām (lambda un izolācijas izstrādājumu biezuma kombinācija) Pretendentiem jānodrošina piedāvātās izolācijas metodes R-vērtības. Punkti tiks piešķirti, balstoties uz slīdošo skalu starp labāko un sliktāko piedāvājumu. Verifikācija: Jānodrošina izvēlētā izolācijas materiāla/risinājuma pārbaužu dokumentācija, izmantojot oficiāli atzītu izolācijas R-vērtību aprēķināšanas standartus.

3. Videi draudzīgu būvniecības materiālu un izstrādājumu izmantošanu [Skat. aprakstu pie pamatkritērijiem]

4. Ilgtspējīgi mežsaimniecības avoti [Skat. aprakstu pie pamatkritērijiem]

Padomi ieviešanai

Vispārēja piezīme [Skat. aprakstu pie pamatkritērijiem] Pārstrādāts otrreiz izmantojams saturs Minimālajai prasībai jābūt 5%. Ja 1. kvalitātes kritērijs (ACA būvniecības materiālu salīdzinājums) tiek izmantots, kā prasība jāpieņem salīdzinoši zema procentu attiecība. Pārstrādāts otrreiz izmantojams saturs - specifikācija vai vērtēšanas kritēriji Ja pasūtītājs nespēj definēt pārstrādāta otrreiz izmantojama satura pieejamību, šo kritēriju jāpiemēro lēmuma pieņemšanas posmā. Videi draudzīgu būvniecības materiālu un izstrādājumu izmantošana – specifikācija vai vērtēšanas kritēriji [Skat. aprakstu pie pamatkritērijiem] Vērtēšanas kritēriji Pasūtītājam paziņojumā par līgumu un iepirkuma dokumentācijā jānorāda, cik papildus punkti tiks piešķirti par atbilstību katram papildus kritērijam. Papildus vides kritērijiem vajadzētu kopā veidot aptuveni 10 līdz 15% no kopējā iespējamā punktu skaita. Ja papildus kritēriji tiek formulēti kā „labāka efektivitāte salīdzinājumā ar tehniskajās specifikācijās iekļautajām minimālajām prasībām”, punkti tiek piešķirti proporcionāli efektivitātes uzlabojuma līmenim. ACA būvmateriālu salīdzinājums Būvmateriālu ACA datu pieejamība noteiks to, vai šo kritēriju var izmantot. Tāpat pasūtītājam būs jānosaka, kura no ACA metodēm ir vispiemērotākā konkrētajam būvniecības darbu veidam. Saraksts ar piemērotām ACA metodēm ir pieejams 3.2. pielikumā. Piezīme: ieteicama arī līguma izpildes prasība par obligātu ACA metodes izmantošanu projektēšanas posmā, skat zemāk.

PAR BŪVMATERIĀLIEM UN TOKSISKĀM ĶĪMISKĀM VIELĀM SKAT. 3.5. PIELIKUMĀ

energoefektivitātē skat. 3.3. pielikumā

2.2.4.3. ŪDENS RESURSI

Ūdens resursu taupīga izmantošana var tikt panākta, iekļaujot vides kritērijus iepirkuma tehniskajās specifikācijās vai izvērtējuma kritērijos. Specifiskas jomas, kurās var veicināt izmaiņas, ir ūdeni taupošu ierīču uzstādīšana, kā arī lietus ūdens vairākkārtīga lietošana un pelēko notekūdeņu izmantošana.

Pamatlīmeņa kritēriji

Tehniskās specifikācijas

Ūdeni taupošas iekārtas Visām sanitārām un virtuves ūdens iekārtām jābūt aprīkotām ar jaunākajām tirgū pieejamām ūdeni taupošām tehnoloģijām. Dubultās ūdens nolaišanas sistēmas skalojamā kastei būtu jāizmanto maksimāli, attiecīgi 6 litri ūdens pie pilnas ūdens nolaišanas un 3 litri – samazināta ūdens daudzuma nolaišanas gadījumā. Bezūdens klozetpodos jāizmanto vai nu bioloģiski noārdāms šķidrums, vai tam jādarbojas pilnībā bez ūdens. Ūdens taupības iekārtām, kas ievietotas skalojamās kastēs, jāuzrāda vismaz 30% ūdens ietaupījums ūdens nolaišanā. Krānu ieliktņiem jāietaupa vismaz 50% ūdens salīdzinājumā ar parastu krāna lietošanu. Verifikācija: Pretendentiem jānodrošina tehnisko datu lapas par uzstādāmajām iekārtām, kas apliecina atbilstību specifikācijām.

Padomi ieviešanai

Vispārēja piezīme Ieteicams novērtēt, kurš būs piemērotākais posms, lai iekļautu katru no minētajiem vides kritērijiem (projektēšanas konkurss, būvdarbu iepirkuma procedūra). Ūdeni taupošas iekārtas - verifikācija Lai noteiktu specifikācijas un apliecinātu atbilstību, pasūtītājam jābūt pieejamo tehnoloģiju aprakstam, piemēram, par tirgū pieejamiem krānam pievienojamiem ūdens plūsmas ierobežotājiem. Šos kritērijus pēc nepieciešamības var piemērot, lai tie atbilstu tirgus pieejamībai.

Izvērstie kritēriji

Tehniskās specifikācijas

Ūdeni taupošas iekārtas 1. [Skat. aprakstu pie pamatkritērijiem] 2. Vismaz [X]% no pisuāru un klozetpodu skaita jābūt aprīkotiem ar bezūdens tehnoloģijām. Verifikācija: Pretendentiem jānorāda paredzamo bezūdens iekārtu daudzums un procentuālā attiecība.

Vērtēšanas kritēriji

Papildus punkti tiks piešķirti par:

1. Lietus ūdens un pelēko notekūdeņu izmantošanu Pretendentiem jāiesniedz ierosinājumi, kā līdz maksimumam palielināt lietus ūdens un pelēko notekūdeņu izmantošanu ēkas ūdens apgādes un turpgaitas un atpakaļgaitas sistēmās. Papildus punkti tiks piešķirti, balstoties uz iesniegtajiem ierosinājumiem. Ierosinājumi tiks vērtēti saskaņā ar šādiem kritērijiem: tehnoloģiju uzbūve un kvalitāte, ieskaitot piemērošanās spēju ēkas projektam; paredzamā lietus ūdens un pelēko notekūdeņu procentuālā attiecība kopējā ūdens apgādē; uzturēšanas izmaksas un izstrādājumu ilgmūžība (uzstādīšanas un uzturēšanas izmaksas).

Padomi ieviešanai

Ūdeni taupošas iekārtas - verifikācija [Skat. aprakstu pie pamatkritērijiem] Ūdeni taupošas iekārtas – procentuālās attiecības noteikšana Pretenziju līmenis (X%) ir ļoti atkarīgs no atbilstošu tehnoloģiju (piemēram, NoMix tualetes sistēmas) pieejamības Ja pasūtītājam nav zināma tirgus situācija, ir ieteicams izmantot šo kritēriju lēmuma pieņemšanas posmā, lai prasības būtu reāli izpildāmas. Lietus ūdens un pelēko notekūdeņu izmantošana – specifikācijas vai lēmuma pieņemšanas posms Iespējams noteikt minimālo lietus ūdens un pelēko notekūdeņu procentuālo attiecību kopējā ūdens apgādē, tomēr piemērotu līmeņu noteikšanai būtu jāpiesaista vietējie eksperti. Vērtēšanas kritēriji Pasūtītājam paziņojumā par līgumu un iepirkuma dokumentācijā jānorāda, cik papildus punkti tiks piešķirti par atbilstību katram papildus kritērijam. Papildus vides kritērijiem vajadzētu kopā veidot aptuveni 10 līdz 15% no kopējā iespējamā punktu skaita.

2.2.4.4. ATKRITUMI

Iekļauti līguma izpildes nosacījumos.

2.2.4.5. TROKSNIS

Būvdarbiem būtu jābūt tā plānotiem un veiktiem, lai trokšņa līmenis, kas nonāk līdz ēkas iemītniekiem vai apkārtnē esošiem cilvēkiem, ir tik zems, ka neapdraud veselību un ļauj gulēt, atpūsties un strādāt normālos apstākļos. Pasūtītājs iepirkuma dokumentācijā var skaidri uzrādīt mērķi samazināt troksni būvniecības laikā un tādējādi dot ieguldījumu veselīgas dzīves vides nodrošināšanā.

Izvērstie kritēriji

Vērtēšanas kritēriji

Papildus punkti tiks piešķirti par:

1. Trokšņu samazināšanu būvdarbu vietā Izmantotajai būvniecības tehnikai jāatbilst galvenajiem ekomarķējuma Zilais eņģelis kritērijiem, kas ir ekomarķējums zema trokšņu līmeņa būvniecības iekārtām (RAL-UZ 53), pieejams: http://www.blauer-engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-053_2007.zip Verifikācija: Visi izstrādājumi, kam piešķirts Zilā eņģeļa ekomarķējums, tiks uzskatīti par kritērijiem atbilstošiem. Jebkuri citi atbilstoši pierādījumi arī tiks pieņemti, piemēram, ražotāja tehniskā informācija vai arī kādas atzītas iestādes veiktu pārbaužu atskaites.

2. Iekštelpu trokšņu samazināšanu Pretendentiem jāiesniedz ierosinājumi par to, kā samazināt skaņas tiltus iekštelpās un uzlabot veselīgus dzīves apstākļus.

Padomi ieviešanai

Vispārēja piezīme Ieteicams novērtēt, kurš būs piemērotākais posms, lai iekļautu katru no minētajiem vides kritērijiem (projektēšanas konkurss, būvdarbu iepirkuma procedūra). Vērtēšanas kritēriji Pasūtītājam paziņojumā par līgumu un iepirkuma dokumentācijā jānorāda, cik papildus punkti tiks piešķirti par atbilstību katram papildus kritērijam. Papildus vides kritērijiem vajadzētu kopā veidot aptuveni 10 līdz 15% no kopējā iespējamā punktu skaita.

2.2.5. Līguma izpildes nosacījumi

Līguma izpildes nosacījumus var izmantot, lai iekļautu vides kritērijus izpildes posmā. Tiem jābūt skaidri izteiktiem paziņojumā par iepirkumu, lai pretendentiem būtu saprotamas visas saistības. Līgumu izpildes nosacījumi ir obligāti. Paplašinātā līmeņa kritērijos šie ir saistīti ar transportu un ēkas materiālu otrreizēju izmantošanu kā arī atkritumu apjoma samazināšanu un būvniecības darbu pārvaldību.

Pamatkritēriji

Obligātā gaisa apmaiņas koeficienta (jeb ēku blīvējuma pakāpes) pārbaudes veikšana (ar t.s. BlowerDoor mēriekārtu) Ja ēkā tiek nodrošināta mehāniskā vēdināšana, būvuzņēmējam jānodrošina ēkas gaisa apmaiņas koeficienta pārbaudes veikšana [miniet attiecīgo būvniecības posmu]. Ēkas blīvuma mērījumi kalpo kā kvalitātes pārbaude un garantija jau ēkas būvniecības laikā. Mūsdienās ēkas blīvums norāda ne tikai uz labu ēkas konstrukcijas, būvniecības darbu plānojumu, bet arī uz to faktiskās izpildes kvalitāti un atbilstoši nākotnē augstu ēkas siltuma noturību un ilgtspējību.

Uzskaitvedība Būvuzņēmējam jānodrošina regulārs uzskaitvedības pakalpojums pirmos trīs gadus, kas nodrošinās ēkas pārvaldnieku ar ikmēneša enerģijas patēriņa, apkures, kondicionēšanas, vēdināšanas un elektroenerģijas patēriņa rādītājiem.

Būvniecības materiālu transportēšana un otrreizēja pārstrāde otrreiz izmantojamo konteineru izmantošana, lai transportētu nepieciešamos būvniecības materiālus uz un no būvdarbu vietas, ir obligāta. Būvmateriālu piegādātājiem ir jāpieņem atpakaļ, jāpārstrādā un otrreiz jāizmanto būvmateriālu iepakojums. Jādod priekšroka preču pārvadāšanai ar transporta līdzekļiem ,kas atbilst vismaz EURO 3 standartam vai transporta līdzekļiem, kas izmanto alternatīvās degvielas (piemēram, biodegvielu), kā arī transportēšanai pa dzelzceļu vai ar kuģi.

Atkritumu samazināšana un apsaimniekošana Būvuzņēmējam jāizmanto piemērotas metodes, lai samazinātu un pārstrādātu būvniecības procesā radītos atkritumus. Nepieciešams vismaz 60% pārstrādes (pēc svara). Verifikācija: Atbilstības pierādījumu nodrošina VPS, tādu kā EMAS (vai ekvivalentu) esamība.

Padomi ieviešanai

Pārbaude ar Blower Door mēriekārtu– piemērotākais būvniecības posms Piemērotākais laiks pārbaudes veikšanai ar Blower Door mēriekārtu atkarīgs no ēkas veida (piemēram, koka konstrukcijām pēc logu, durvju montāžas un izolācijas ierīkošanas (lai nepieļautu kondensāta veidošanos) . Būvniecības materiālu transportēšana un otrreizēja pārstrāde Labs variants būtu pieprasīt, lai preces tiktu piegādātas ar specializētiem dzelzceļa vai iekšējo ūdens ceļu transporta līdzekļiem. Tomēr šādu prasību var iekļaut vienīgi tad, ja vairāk kā vienam potenciālajam būvuzņēmējam ir iespēja šādus transporta tīklus izmantos.

Izvērstie kritēriji

ACA izmantošana projektēšanā Projektēšanas darbos jāizmanto [miniet ACA rīku].

Obligātā pārbaude ar BlowerDoor mēriekārtu [Skat. aprakstu pie pamatkritērijiem]

Uzskaitvedība [Skat. aprakstu pie pamatkritērijiem]

Būvniecības materiālu transportēšana un otrreizēja pārstrāde [Skat. aprakstu pie pamatkritērijiem]

Atkritumu samazināšana un apsaimniekošana [Skat. aprakstu pie pamatkritērijiem]

Padomi ieviešanai

ACA izmantošana projektēšanā Pasūtītājam būs jānosaka, kura ACA metode ir vispiemērotākā konkrētajam būvdarbu veidam un jānosaka, uz kuriem projektēšanas un materiālu izvēles aspektiem tā attiecas. To var noteikt arī līguma pārrunu posmā kopā ar uzvarējušo arhitektu. Izmantojamo ACA metožu saraksts ir pieejams 3.2. pielikumā. Šis līguma noteikums ir jāizceļ iepirkuma dokumentācijā, lai pretendenti apzinātos, kādus nosacījumus līgums ietvers. Pārbaude ar Blower Door mēriekārtu– piemērotākais būvniecības posms [Skat. aprakstu pie pamatkritērijiem] Būvniecības materiālu transportēšana un otrreizēja pārstrāde [Skat. aprakstu pie pamatkritērijiem] Atkritumu samazināšana un apsaimniekošana Pasūtītājam jāizstrādā atbilstoša pārraudzības un izvērtēšanas sistēma būvniecības procesā, kas papildus vispārējiem kontroles jautājumiem attiektos uz atkritumu saimniecības sistēmas pārraudzību.

2.3. Kas vēl būtu jāņem vērā

Kā jau iepriekš minēts, ēka tās aprites cikla laikā no atrašanās vietas izvēles līdz atkritumu apsaimniekošanai atstāj ietekmi uz vidi. Visbūtiskākās no šīm ietekmēm var samazināt ar augstākminēto kritēriju palīdzību. Tomēr var ņemt vērā arī vēl daudzus citus aspektus, lai nākotnē uzlabotu ēku ietekmi uz vidi. Daži no šiem aspektiem ir aprakstīti zemāk.

2.3.1. Optimāls novietojums un atbilstošs būvprojekts

Pirmais jautājums, kam būtu jāpievērš uzmanība, ir, vai tiešām nepieciešama jauna ēka, lai apmierinātu vajadzības pēc jaunas platības. Varbūt tomēr var izmantot jau esošās ēkas? Ja tas iespējams, pasūtītājam jāizlemj, kādus renovācijas darbus veikt. Ņemot vērā lielo enerģijas apjomu, kas patērēts būvniecības materiālu sagatavošanā un transportēšanā, kā arī pašas būvniecības laikā, parasti videi draudzīgāks risinājums ir atjaunot, pārprojektēt vai otrreiz izmantot esošās ēkas, nekā celt jaunas.

Lēmumi par ēkas atrašanās vietu un vietas novērtēšana pašos pamatos ietekmēs ēkas ilgtspējību. Ēka ir jānovieto tā, lai tā vislabāk iederētos vidē, iekļautos ainavā un optimāli izmantotu dabīgo gaismu. Ēkas galvenajai fasādei ir jābūt vērstai uz dienvidiem, lai maksimāli izmantotu saules enerģiju. Tādā veidā tiek mazināta ēkas ietekme uz ekosistēmām, transporta paradumiem, ainavu, enerģijas patēriņu un daudziem citiem vides faktoriem. Atsevišķos gadījumos vietas izvēle notiek ar ietekmes uz vidi izvērtējuma palīdzību, taču parasti tas ir politisks lēmums.

Neskatoties uz to, ir daudz vides apsvērumu, ko, izvēloties objekta vietu, būtu jāņem vērā. Izvēlētā vieta nedrīkst apdraudēt bioloģisko daudzveidību un pastiprināt nepieciešamību pēc transporta. Tai jādod priekšroka pelēkajai, nevis zaļajai zonai. Vēl jāņem vērā objekta radīto emisiju un atkritumu (notekūdeņi, emisijas augsnē un gaisā, troksnis un smakas) apsaimniekošanas un mazināšanas iespējas izvēlētajā vietā. Taču svarīga ir arī vietas funkcionālā atbilstība objekta specifikai.

2.3.2. Finansēšanas modelis

Alternatīvi izmaksu modeļi (piemēram, trešās puses finansēšana, līgumi, kas balstās uz enerģijas patēriņa samazinājumu) piedāvā veidus, kā mazināt starpību starp būvniecības izmaksām un aprites cikla izmaksām. Daudzām enerģijas un vides aizsardzības aģentūrām vairākās ES dalībvalstīs ir pieredze ar līgumiem, kas balstās uz enerģijas patēriņa samazinājumu (EPS). EPS ir metode enerģijas patēriņa samazināšanas finansēšanai un īstenošanai. Privātais uzņēmums, tā saucamais „Būvuzņēmējs” – veic līguma perioda (parasti 5-12 gadi) aktivitāšu projektēšanu, pirmsfinansēšanu, ieviešanu, uzturēšanu un pārraudzību. Būvuzņēmējs garantē minimālo enerģijas izmaksu ietaupījumu un saņem ikgadēju maksājumu par patiesajiem enerģijas izmaksu ietaupījumiem, lai segtu tā investīcijas. Papildus ekspertu piesaistei enerģijas taupīšanas jautājumos, ko nodrošina būvuzņēmējs, lielākais ēkas īpašnieka ieguvums ir tas, ka tam nav vajadzības pirms tam finansēt uzlabojumus  - tie tiek finansēti no faktiskajiem enerģijas izmaksu ietaupījumiem.

Kā viens no piemēriem minams Vācijas Enerģijas aģentūra, kas nodrošina visaptverošu informāciju par iespējām un jautājumiem, kas jāpatur prātā, pirms uzņemties ilgtspējīgu energopakalpojumu līgšanu (skat. http://www.dena.de/ ).

2.3.3. Lietotāju uzvedības aspekti

Siltuma, karstā un aukstā ūdens, elektrības utt. patēriņš ir atkarīgs ne tikai no ēkas projekta un konstrukcijas, bet arī no ēkas lietotāju uzvedības. Vienalga, cik efektīva būs biroja apkures sistēma, enerģijas patēriņš būtiski pieaugs, ja, piemēram, apkure būs ieslēgta visu nedēļas nogali. Lai šim jautājumam pievērstos, var veikt dažus pasākumus, no kuriem viens ir ēkas lietotāju apmācība par enerģijas un ūdens taupīšanu. Enerģijas uzskaites sistēmas ieviešana vai enerģijas pārvaldības sistēma ir iespējamie varianti šo aspektu sistemātiskas un pastāvīgas pārraudzības  un situācijas uzlabošanas nodrošināšanā.

2.3.4. Savlaicīgu remontdarbu veicināšana

Lielākos energoefektivitātes ietaupījumus var sasniegt ar esošā dzīvojamā fonda renovācijas darbiem. Tādēļ aktīvi jāveicina renovācijas darbu veikšana pirms tie kļuvuši jau par neatliekamu vajadzību.

3. Pielikumi

3.1. Kritēriju avoti

3.1.1. Starptautiskie un nacionālie ekomarķējumi

| 3.1.-1. tabula. Eiropā un starptautiskā praksē izmantotie ēku ekomarķējuma paraugi |
| --- |
|  |  | Eiropas Ekomarķējums (European Ecolabel) http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm Cietie grīdas segmateriāli; Krāsa un lakas iekšdarbiem; Kritēriji siltuma sūkņiem. |
|  |  | Natura Plus (Nature Plus) www.natureplus.org Būvmateriāli, kuru sastāvā vismaz 85% no svara ir atjaunojami vai minerālas izcelsmes materiāli: Izolācijas materiāli; Grīdas segmateriāli (koksne, linolejs); Krāsas un lakas; Javas, līmes, minerālie sienas apdares izstrādājumi; Jumta ieseguma loksnes; Koksnes izstrādājumi un plātnes; Plātnes sausai būvniecībai. |

| 3.1.-2. tabula. Nacionālo ekomarķējumu paraugi |
| --- |
|  |  | Ziemeļvalstu ekomarķējums - Ziemeļu gulbis (Nordic Swan) www.svanen.nu mazēkas; līmes; grīdu segmateriāli, kas izgatavoti no atjaunojamiem izejmateriāliem; sienu apdares materiāli un logi; katli cietam kurināmam; apgaismes ķermeņi; kokskaidu plātnes, kokšķiedru plātnes, ģipša loksnes. |
|  |  | Vācijas ekomarķējums – Zilais eņģelis (Blauer Engel) www.blauer-engel.de zemas emisijas daudzslāņu koka plātnes; zemas emisijas krāsa sienām; zemas emisijas koksnes un koksni saturoši izstrādājumi; lakas ar mazu kaitīgu vielu saturu; līmes grīdu segumiem; būvmateriāli, kas izgatavoti no otrreizēja stikla un makulatūras; vēl daudzi citi būvmateriāli un ierīces. |
|  |  | Austrijas ekomarķējums (Umweltzeichen) www.umweltzeichen.at ķieģeļi, kas izgatavoti uz minerālo saistvielu bāzes; ar hidrofobām īpašībām apveltīti no minerāliem izejmateriāliem izgatavoti izolācijas materiāli; no atjaunojamiem resursiem izgatavoti izolācijas materiāli; mīkstie grīdu ieseguma izstrādājumi; austie grīdu iesegumi; lakas; koksnes izstrādājumi un plātnes; krāsas sienām. |
|  |  | Ungārijas ekomarķējums (Komyezetbarat-termek) http://www.kornyezetbarat-termek.hu mākslīgā akmens būvmateriāli un būvizstrādājumi; būvizstrādājumi no šūnu betona; silikātķieģeļi; bitumenveida ceļu segmateriāli un materiāli ceļu uzturēšanai; ugunsdzēsības ierīces un ugunsdzēsības vielas; papildvielas polimērbetona būvelementiem; automātiskie piespiedu vilkmes gāzes degļi. |
|  |  | Nīderlandes ekomarķējums (Milieukeur) www.milieukeur.nl krāsas; linolejs; betona izstrādājumi; gumijas loksnes. |
| Informācija par citu Centrāleiropas un Austrumeiropas valstu ekomarķējumiem Čehijas: http://www.ekoznacka.cz Horvātijas: http://www.mzopu.hr Slovākijas: http://www.sazp.sk Ukrainas: http://www.ecolabel.org.ua |

3.1.2. Kokrūpniecības produktu marķējumi

| 3.1-3. tabula. Eiropā un starptautiskā praksē izmantotie ēku ekomarķējuma paraugi |
| --- |
|  |  | Mežu pārvaldības padome (Forest Stewardship Council, FSC) www.fsc.org/en Mežu pārvaldības padome atbalsta ekoloģiski, sociāli un ekonomiski ilgtspējīgu mežsaimniecību. FSC shēma ļauj sekot meža produkcijas plūsmai, veicot precīzu un neatkarīgu visas koksnes piegādes ķēdes pārbaudi. Patērētājs, pērkot koksni ar FSC zīmi, var būt drošs, ka mežs, no kura tā nāk, tiek apsaimniekots videi draudzīgi, sociāli taisnīgi un ekonomiski izdevīgi. |
|  |  | Starptautiskā mežu sertifikācijas sistēmu novērtēšanas programma (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes – PEFC) www.pefc.org Starptautiskā mežu sertifikācijas sistēmu novērtēšanas programma ir 1999. gadā dibināta neatkarīga bezpeļņas nevalstiska institūcija, kas ar neatkarīgu trešās puses sertifikāciju atbalsta ilgtspējīgu mežu apsaimniekošanu. PEFC rada pārliecību koksnes produktu patērētājiem, ka tie atbalsta ilgtspējīgu mežu apsaimniekošanu. |

3.1.3. Būvju novērtējuma marķējumi

Ēku novērtējuma marķējums apliecina, ka ēkām piemīt augstas energoefektivitātes un ekoloģiskas īpašības. Šāds marķējums pastāv kopš deviņdesmitajiem gadiem, un tas tiek nepārtraukti attīstīts. Tas ir izveidots gan saskaņā ar nacionālo, gan Eiropas likumdošanu un standartiem

| 3.1-4. tabula. Starptautiskā ēku novērtējuma marķējuma paraugi |
| --- |
|  |  | BREEAM Buildings www.breeam.org BREEAM Buildings marķējumu var piemērot gan esošu, gan jaunu ēku ekoloģisko īpašību novērtēšanai. Biežāk sastopamu ēku tipiem pastāv marķējuma standartversijas. Specifiski ēku tipi var tikt novērtēti pēc speciāliem BREEAM izstrādātiem kritērijiem. Ar BREAM International novērtējumu var veikt arī ārpus Apvienotās Karalistes esošām ēkām. Marķējuma versijas tiek regulāri aktualizētas atbilstoši Apvienotās Karalistes būvnormatīvu un Eiropas vides ekoloģisko standartu prasībām. Kopš šī marķējuma ieviešanas atšķirīgas marķējuma versijas dažādiem ēku tipiem ir izveidotas, starp tām biroji, skolas, veikali, rūpnīcas, tiesas u.c. |
|  |  | Pasīvās mājas sertifikāts www.passiv.de Pasīvās mājas institūts ir neatkarīga institūcija, kas novērtē un sertificē ēkas un būvizstrādājums atbilstībai pasīvo ēku energoefektivitātes kritērijiem. Sertifikāts norāda uz augstām energoefektivitātes īpašībām, un tas ir instruments plānotājiem un arhitektiem, lai izpildītu pasīvām mājām izvirzītās prasības. Tas balstīts uz attiecīgām nacionālām un Eiropas aprēķina metodēm |
|  |  | TQ rīks (TQ-Tool) www.argetq.at ARGE TQ-Tool ir ēku plānošanas, projektēšanas un būvniecības instruments. Instruments balstās uz visaptverošu kritēriju kopumu, kas ietver resursu izmantošanas efektivitāti, ietekmes uz vidi un cilvēka veselību samazināšanu, lietotāja ērtības, efektivitāti dzīves cikla garumā, drošību, kvalitāti, tehnisko infrastruktūru un izmaksām. TG-sertifikāts uzrāda ēkas vispārīgās enerģētiskās un ekoloģiskās īpašības un tas papildina energoefektivitātes sertifikātu (skat. Ēku energoefektivitātes direktīvas ieviešanas procesu) un CE standartizācijas darba gaitu. Sertifikāta balstās uz TQ-novērtēšanas rīku. Tajā apkopoti novērtēšanā iegūtie rezultāti, kā arī detalizēta informācija projektēšanai un ieviešanas procesam. |

| 3.1-5. tabula. Nacionālie ēku novērtējuma marķējuma paraugi |
| --- |
|  |  | Šveice - Minergie www.minergie.com/index_en.php MINERGIE® ir ilgtspēju apliecinošs zīmols jaunām un renovētām ēkām. MINERGIE® pamatā ir to cilvēku komforts, kas ēkā dzīvo vai strādā. Augstas kvalitātes ēkas norobežojošās konstrukcijas un nepārtraukta gaisa apmaiņa nodrošina veselīgu komfortu. Īpatnējas enerģijas patēriņš tiek izmantots par svarīgāko būves kvalitātes kvantitatīvo rādītāju. Tādā veidā tiek nodrošināts ticams novērtējums, jo tikai enerģijas gala patēriņš ir svarīgs. Inženierim un arhitektam ir pilnīga radoša brīvība projekta izstrādes gaitā gan materiālu, gan konstruktīvā risinājuma izvēlē, ja vien tie nodrošina atbilstību standartam. |
|  |  | Francija - Augstākā vides kvalitāte (Haute Qualité Environnementale – HQE) www.assohqe.org Francijas nacionālās novērtēšanas un plānošanas procesā piemēro Augstākā vides kvalitātes marķējuma HQE metodi. Šīs metodes mērķis ir panākt augstu apbūves vides (ekoloģisko) kvalitāti, projektējot būves ar minimālu ūdens un enerģijas patēriņu, un minimāliem ekspluatācijas izdevumiem. |
|  |  | Austrija - klima: aktiv haus www.klimaaktiv.at Programma Klimaaktiv ir Austrijas iniciatīva, lai izplatītu zemas enerģijas un pasīvās mājas. Tā domāta kā lielapjoma, tā personīgajām mājām. |

3.1.4. Izcelsmes marķējumi vai deklarācijas

Būvizstrādājumu apriti Eiropas Ekonomiskajā zonā reglamentē Būvizstrādājumu direktīva 89/106/EEC par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz būvizstrādājumiem (turpmāk tekstā - Būvizstrādājumu direktīva). Būvizstrādājumu direktīva nosaka 6 būtiskās drošuma prasības, kas tiek izvirzītas būvizstrādājumiem:

- stiprība un stabilitāte;

- ugunsdrošība;

- lietošanas drošība;

- higiēniskums un nekaitīgums videi

- aizsardzība pret troksni;

- enerģijas ekonomija un siltumizolācija.

Būtiskās prasības pamatā tiek izvirzītas gala produktam- būvei. Būvizstrādājums vairumā gadījumu ir pusfabrikāts, kas paredzēts iebūvēšanai būvēs konkrētam mērķim. Būvizstrādājuma drošuma būtiskās prasības un tā atbilstību lietošanas mērķim, kā arī atbilstības novērtēšanas procedūru nosaka tehniskie noteikumi - harmonizētie standarti un Eiropas tehniskajos apstiprinājumi (ETA), kas attiecas uz konkrēto būvizstrādājumu. Pašreiz jau visiem svarīgākiem būvizstrādājumiem ir spēkā harmonizētie tehniskie noteikumi.

Atbilstību tehnisko noteikumu prasībām apliecina atbilstības novērtēšanas procesā un to apliecina ar CE marķējumu.

3.1-1. attēls. CE marķējums

CE marķējums ir kā pase, kas dod iespēju izstrādājumu legāli ievest un piedāvāt dalībvalsts tirgū. Tā nav kvalitātes zīme. Latvijā ir derīgi ES paziņoto (notificēto) institūciju un ražotāju (piegādātāju) izdotie būvizstrādājumu atbilstības apliecinājumi un atbilstības novērtējumi, kas izsniegti saskaņā ar tehniskajiem noteikumiem vai to analoģiskā nacionālajam adaptācijām tajās Eiropas Kopienas dalībvalstīs, kurās atbilstības attiecīgie atbilstības apliecinājumi vai novērtējumi izdoti.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas, ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus, projekts aizstās šobrīd spēkā esošo Būvizstrādājumu direktīvu. Regula paredzēs CE marķējumu par obligātu, deklarējot ražojumu, uz ko attiecas harmonizētie standarti, ekspluatācijas īpašības. ETA tiks aizstāts ar terminu ETN – Eiropas tehniskais novērtējums.

3.1.5. Zema enerģijas patēriņa standarts (pasīvās mājas)

Pasīvās mājas ir ar ļoti augstām energoefektivitātes īpašībām. Tas tiek panākts, izmantojot iespējami daudz pasīvi ģenerēto enerģiju apkurei, ventilācijai un dzesēšanai. Šādās mājās enerģijas patēriņš ir ievērojami zemāks nekā vidusmēra mājās. Pasīvās mājas standarta sasniegšana ir pretenciozs mērķis, kas tomēr daudziem ēku tipiem ir sasniedzams, tai skaitā renovējot ēkas. Jāievēro sekojoši projektēšanas principi:

- samazināt siltuma zudumus, tai skaitā pastiprinot siltumizolāciju un novēršot termiskos tiltus;

- samazināt elektroenerģijas patēriņu, tai skaitā ieviešot progresīvu apgaismošanas sistēmu;

- saules siltumenerģijas izmantošana, piemēram, orientējot logus pret sauli;

- vizualizēt un kontrolēt enerģijas patēriņu;

- izvēlēties efektīvus energoapgādes avotus, tādus kā saules baterijas, koģenerācijas un ar biomasu kurināmus apkures katlus.

Tikuši veikti pētnieciski projekti, kuru mērķis ir Pasīvo māju ekspluatācijas īpašību attīstības un veicināšanas vienota bāze. Ar diviem svarīgākiem projektiem – Eiropas Pasīvo māju atbalsta projektu PEP (Promotion of European Passive Houses) un Eiropas standarta zemu izmaksu pasīvo māju projektu CEPHEUS (Cost Efficient Passive Houses as European Standards) var iepazīties sekojošajos informatīvajos blokos.

Eiropas Pasīvo māju atbalsta projekts (PEP – Promotion of European Passive Houses, http://www.europeanpassivehouses.org) Pasīvo māju koncepcija ir rūpīgi izstrādāta un relatīvi zemu izmaksu metode, ar kuru var panākt ievērojamus enerģijas ietaupījums dzīvojamās un citu tipu ēkās. PEP projektu, kas ir Eiropas institūciju konsorcijs, atbalsta Eiropas Komisija. Projekta realizētāji veic zināšanu izplatīšanu par šo standartu profesionāliem būvniecības jomas dalībniekiem Eiropā. Uzskatāmā veidā tiek sniegta informācija un pakalpojumi par Pasīvo māju praktiskiem risinājumiem (arī par to, kā pasīvās mājas integrēt apbūvētā vidē) konkrētām mērķgrupām (pašvaldības, arhitekti, apbūves attīstītāji, būvprojektētāji, būvinženieri, siltumtehniķi). PEP interneta mājas lapā ir publicēta informatīva pakete, kas izstrādāta speciāli pašvaldībām. Pakete satur informāciju par pasīvo māju konstruktīvām priekšrocībām, energoefektīvas apbūves paraugprojektu, kā arī attiecīgos Eiropas aprēķina un sertifikācijas standartus. PEP projekta ietvaros ir sagatavotas divas pasīvo māju sertificēšanas metodes, kas attiecīgi piemērota vai nu nacionālām sertificēšanas shēmām, vai atbilstoši Ēku energoefektivitātes direktīvas prasībām. Pilnu informāciju par izstrādātām metodēm var iegūt: http://erg.ucd.ie/pep/pdf/Final%20Report_WP3.4_PassivHaus_Certification.pdf

Projekts „Zemu izmaksu pasīvās mājās kā Eiropas standarti”(CEPHEUS, Cost Efficient Passive Houses as European Standards) http://www.cepheus.de/eng un http://www.cepheus.at CEPHEUS projekta ietvaros no 1998.gada līdz 2000.gadam piecās Eiropas valstīs – Austrijā, Vācijā, Francijā, Zviedrijā un Šveicē, atbilstoši pasīvo māju standartam kopumā tika uzbūvētas gandrīz 250 dzīvojamās ēkas. Projekta gaitā 2000/01.gada ziemā ar tiešiem mērījumiem tika pierādīta koncepcijas praktiskā dzīvotspēja. Projekts parādīja milzīgas energoefektivitātes paaugstināšanas iespējas Eiropā. CEPHEUS projekta ietvaros tika testētas ne tikai jaunas tehnoloģijas, bet arī tādi jauni energoefektivitātes tehniskie risinājumi kā būvkonstrukcijas bez termiskiem tiltiem un augsti efektīvi siltuma rekuperācijas paņēmieni. CEPHEUS projekta rezultāti tika plaši atspoguļoti un dokumentēti. Pārskatu par publicēto informāciju var atrast: http://www.energieinstitut.at/HP/Upload/Dateien/CEPHEUS_Projektdokumentationen.pdf

3.2. Aprites cikla analīzes metodes būvniecībā

Pastāv vairākas Eiropas un nacionālās aprites cikla analīzes (ACA) metodes. Ir īpaši svarīgi, ka ACA metodēm piemīt caurskatāmības pieeja, kā arī svarīgi faktori, lai nodrošinātu viegli salīdzināmus rezultātus pasūtītājam.

| 3.2.-1. tabula. Aprites cikla analīzes metodes būvniecībā |
| --- |
| JRC Eiropas Savienība |  | EK Apvienotā pētniecības centra datubāze uztur direktoriju, kas satur metadatu informāciju par aprites cikla analīzi, kas saistīta ar pakalpojumiem, rīkiem, datubāzēm un attiecīgiem attīstītājiem un tirgotājiem. ACA resursu direktorijs tiks atjaunots un papildināts katrus 3 – 6 mēnešus. http://lca.jrc.ec.europa.eu/lcainfohub/index.vm |
| BEAT Dānija |  | Personālā datora rīks preču, būvniecības elementu un būvju vides novērtēšanai, kas sastāv no datubāzes, kurā ir dati par enerģijas avotiem, transporta veidiem, precēm, būvniecības elementiem un būvēm, kā arī no lietotāja interfeisa, kas ļauj lietotājam pievienot, rediģēt un izdzēst datus bāzē. Šajā rīkā ietilpst arī inventarizācijas rīks, kas ļauj lietotājam veikt preču, būvniecības elementu un būvju aprēķinus. www.dbur.dk |
| Build it Vācija |  | Vides programmatūras projekts būvju novērtēšanai ar kompleksu U-vērtību, masas un siltumizolācijas aprēķina metodi, kas balstīta uz ACA. |
| EcoEffect Zviedrija |  | Tā ir metode, lai aprēķinātu un novērtētu videi nodarīto slodzi, kas radīta ēkas aprites cikla laikā. Tā ir balstīta uz ACA. www.ecoeffect.tk |
| Eco-Install Nīderlande |  | Programmatūras rīks, kas aprēķina uzstādīšanas ievērojamās sekas uz vidi tās būvniecības laikā. Vides analīze ir balstīta uz ACA metodoloģiju. Rezultātu var izmantot projektēšanas posma konceptuālās izvēles veikšanai. |
| EcoPro Vācija |  | EcoPro ir Aprites cikla analīzes (ACA) rīks. Tas aprēķina enerģijas un materiālu izmantošanas un plūsmu ietekmi uz vidi. tas ļauj grafiski modelēt preču aprites ciklus. Aprites ciklu sistēmas var saturēt tiks daudz apakšsistēmu, cik nepieciešams – ir iespējama pieeja „no augšas uz leju”. http://cic.vtt.fi/eco/e_ecopro.htm |
| Eco-proP Somija |  | EcoProP nosaka uz sniegumu balstītas prasības ēku būvniecības projektiem. Pieteikumu var izmantot projekta plānošanas posmā, taču arī vēlāk lietotāji var pievienot uzdevumus un mērķus. EcoProP ir balstītas uz vispārēju un kopēju būvju īpašumu. http://cic.vtt.fi/eco/e_ecopro.htm |
| Eco-Quantum Greencalq Nīderlande |  | Šīs programmas ļauj izteikt ēku ietekmi uz vidi vienā vai vairākos skaitļos, kas aprēķināti, balstoties uz ACA pieeju. Projektēšanas posmā datorprogramma aprēķina ēkas ilgtspējības sniegumu. www.sbr.nl/default.aspx?ctid=2322 |
| EcoSoft Šveice, Austrija, Vācija |  | ECOSOFT ir programmatūras rīks, kas aprēķina ēkas būvniecības ekoloģisko ietekmi. Tā izmanto datus no Šveices, Austrijas un Vācijas. Rezultātā tiek iegūti klasifikācijas koeficienti kā siltumnīcas efekta gāžu potenciāls vai primārās enerģijas(atjaunojamās un neatjaunojamās) patēriņš. www.ibo.at |
| Ecotech Vācija, Austrija |  | Programmatūras rīks ēkas rādītāju fizisku, tehnisku, ekoloģisku un ekonomisku aprēķinu veikšanai ar CAD (datorizētās projektēšanas) programmu interfeisu. ACA dati ir pievienoti ekoloģiskajam novērtējumam. www.ecotech.cc |
| OI3-Index Austrija |  | OI3-Index: Programmatūras rīks, ko izmanto sociālo māju būvniecībā Austrijā, kas strādā ar primāro neatjaunojamo enerģiju, būvniecības materiālu globālās sasilšanas un paskābināšanas potenciāla novērtēšanu un šai programmai ir interfeiss ar ierastām būvniecības fizikas programmām. Tā ir daļa no apkurē izmantotās enerģijas aprēķināšanas. www.oebox.at |
| Envest Apvienotā karaliste |  | Envest ir programmatūras rīks, kas vienkāršo citādi ļoti sarežģīto videi draudzīgu ēku projektēšanas procesu. Projektētāji ievada datus par ēkas projektu (augstums, stāvu skaits, logu platība utt.) un elementu izvēli (ārējās sienas, jumta segums utt.). Envest identificē tos elementus, kas atstāj vislielāko iespaidu uz ēkas ietekmi uz vidi un parāda, kāds efekts būtu citiem izvēlētajiem materiāliem. Tas arī paredz ietekmi uz vidi, pielietojot dažādas apkures, kondicionēšanas, vēdināšanas metodes, kā arī ēkas izmantošanas veidus. www.bre.co.uk/service.jsp?id=52 |
| Equer Francija |  | Equer ir simulācijas rīks, lai paredzētu, kādas būs vides sekas, izvēloties projektu ēkas aprites ciklā. Aprites cikla analīzes metode ir izvēlēta, lai varētu novērtēt ietekmi uz vidi dažādos posmos (izstrādājumu ražošana, būvniecība, utilizācija, renovācija, nojaukšana) un tas ir savienots ar termālās simulācijas rīku. www.uni-weimar.de/scc/PRO/TOOLS/fr-equer.html |
| GEQ Austrija |  | GEQ – Gebäude.Energie.Qualität (Ēka. Enerģija. Kvalitāte) ir izveidots enerģijas ēku sertifikātu aprēķināšanai. Tāpat ir iespējams to izmantot, lai aprēķinātu šādus klasifikācijas rādītājus: siltumnīcas efekta potenciāls, primārās enerģijas patēriņa potenciāls un paskābināšanas potenciāls. www.zet.at |
| LEGEP Vācija |  | Tas ir projektēšanas rīks CAD (datorizētās projektēšanas) sistēmā ar integrētu kvantitātes mērītāju, enerģijas aprēķinātāju un ACA. www.legep.de |
| OGIP Šveice |  | OGIP ir instruments no arhitektūras un vides viedokļa optimāla projekta izstrādei pieļaujamo izmaksu ietvaros. www.uni-weimar.de/scc/PRO/TOOLS/ch-ogip.html |
| TEAM Starptautisks |  | TEAM veic ēkas vides aspektu novērtējumu, balstoties uz ACA metodēm. www.ecobilan.com |
| Papildus informācija Veimāras Universitāte veikusi pētījumu par dažādiem ar būvēm saistītiem rīkiem un instrumentiem: www.uni-weimar.de/scc/PRO/TOOLS/inter.html |

3.3. Būvniecības process Latvijā

Būvniecības nozares reglamentācijas pamats ir 1995.gadā izdotais Būvniecības likums. Likums nosaka būvniecības dalībnieku savstarpējās attiecības, kā arī viņu tiesības un pienākumus būvniecības procesā un atbildību par būvniecības rezultātā tapušās būves atbilstību tās uzdevumam, ekonomiskajam izdevīgumam, paredzētajam kalpošanas ilgumam un attiecīgajiem normatīvajiem aktiem, kā arī valsts pārvaldes un pašvaldību institūciju kompetenci attiecīgajā būvniecības jomā. Likums attiecas uz visu veidu būvēm. Būvniecības likuma izpildei Ministru kabinets izdod Vispārīgos būvnoteikumus, būvnormatīvus un citus normatīvos aktus. Ar būvniecību likums saprot būvju projektēšanu un būvdarbu veikšanu, būvju renovāciju, rekonstrukciju un nojaukšanu, kā arī ar šīm darbībām saistītus procesus, piemēram būvekspertīzi un būvuzraudzību. Būvniecība ir reglamentēta nozare, un attiecībā uz to speciālistu kompetenci, kas patstāvīgi nodarbojas ar būvniecību vai to vada, tiek izvirzītas stingras prasības.

Vispārīgie būvnoteikumi (Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumi Nr.112) reglamentē būvniecības procesa administrēšanas kārtību, ciktāl to ar īpašu kārtību nav noteicis Ministru kabinets. Ministru kabinets, ja nepieciešams, var noteikt īpašu būvniecības procesa dažām specifiskām būvēm, piemēram, valsts aizsardzības būvēm, ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas būvēm, sadzīves un bīstamo atkritumu apsaimniekošanas būvēm, derīgo izrakteņu ieguves karjeriem, hidrotehniskajām un meliorācijas būvēm, enerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvēm, būvēm Latvijas Republikas teritoriālajos ūdeņos un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā.

Būvniecības vispārējo pārraudzību un koordināciju valstī veic Ekonomikas ministrija. Ministrija izstrādā vienotu valsts politiku būvniecībā un nodrošina šīs politikas realizēšanu. Būvniecības administrēšana ir pašvaldību kompetence. Būvniecības pārzināšanai un kontrolei vietējās pašvaldības savā administratīvajā teritorijā izveido būvvaldes. Lauku rajonos pašvaldības parasti izveido apvienotās būvvaldes.

Lai uzsāktu būvniecību, vispirms būves ierosinātājam būvvaldē jāpiesaka būvniecības iecere, iesniedzot būvniecības iesniegumu - uzskaites karti, kas ir vienota visām būvvaldēm. Tās veidlapa dota Vispārīgo būvnoteikumu 1.pielikumā. Būvniecību var ierosināt nekustamā īpašuma īpašnieks, nomnieks, lietotājs vai to pilnvarota persona, piemēram, projekta vadītājs. Būvvalde 30 dienu laikā pēc būvniecības iesnieguma – uzskaites kartes reģistrācijas dienas izskata attiecīgās būvniecības ieceres atbilstību vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam un detālplānojumam, ja tāds ir izstrādāts, kā arī vietējiem apbūves noteikumiem. Ja būvniecības iecere atbilst visiem nosacījumiem un būvvalde pieņem pozitīvu lēmumu, tā izsniedz plānošanas un arhitektūras uzdevumu (vai būves nojaukšanas uzdevumu). Plānošanas arhitektūras uzdevums ir derīgs divus gadus no izdošanas brīža. Ja būvniecības iecere neatbilst normatīvo aktu izvirzītām prasībām, būvvalde vai nu ar pamatotu rakstisku atteikumu noraida būvniecības ieceri, vai arī pieņem lēmumu par būvniecības publiskās apspriešanas rīkošanu (vai nerīkošanu). Dažkārt būvniecības publisko apspriešanu rīko pirms skiču projekta iesniegšanas akceptēšanai, it sevišķi tad, ja tiek izstrādāti vairāki risinājuma varianti.

Plānošanas arhitektūras uzdevumā norāda būvobjekta galvenos parametrus, apbūves laukuma raksturojumu, būvprojektēšanas nosacījumus, tehniskos noteikumus pieslēgumiem pie inženierkomunikācijām, kā arī norādes par institūcijām, no kurām saņemami tehniskie noteikumi. Plānošanas arhitektūras uzdevums un tehniskie noteikumi ir pamatdokumenti būvprojektēšanas uzsākšanai. Būvprojektēšanai nepieciešamos dokumentus (tehniskos noteikumus) saņem pasūtītājs vai tā pilnvarota persona. Pasūtītājs var pieprasīt, lai būvvalde 30 darbdienu laikā par attiecīgu samaksu pieprasa šos dokumentus no attiecīgajām institūcijām, kā arī apkopo un izsniedz tos kopā ar plānošanas un arhitektūras uzdevumu. Pēc šo dokumentu saņemšanas un inženierizpētes darbu veikšanas, ja tādi ir nepieciešami, var uzsākt būvprojektēšanas sagatavošanas darbus.

Parasti pasūtītājs šajā etapā piesaista projektētāju. Līgumā par būvprojekta izstrādāšanu norāda, kura no pusēm uzņemas veikt būvprojektēšanas sagatavošanas darbus, piemēram, zemes gabala topogrāfisko uzmērīšanu, ģeotehnisko izpēti - būves pamatnes grunts un ģeoloģiskās vides stiprības, deformācijas un korozijas īpašību un to mijiedarbības ar pamatiem noteikšanu un prognozēšanu katrai projektēšanas stadijai nepieciešamajā apjomā, esošo ēku tehnisko apsekošanu, inventarizāciju. Ja būvniecības finansēšana pilnībā vai daļēji paredzama no valsts vai pašvaldību budžeta, būvprojektēšanas sagatavošanas darbu noslēgumā pasūtītājs rīko būvprojektēšanas izsoli vai izsludina konkursu Publiskā iepirkuma likuma noteiktajā kārtībā.

Būvprojektu var izstrādāt vienā vai divās stadijās. Izskatot būvniecības iesnieguma - uzskaites karti, būvvalde izlemj un plānošanas un arhitektūras uzdevumā norāda, cik būvprojektēšanas stadijās būvprojekts izstrādājams. Būvprojektu parasti izstrādā divās stadijās – vispirms skiču projektu, pēc kura akceptēšanas būvvaldē izstrādā būves tehnisko projektu. Ļoti sarežģītām būvēm un to konstrukcijām dažkārt izstrādā detalizētus darba rasējumus, tomēr tādu izstrāde nav obligāta un netiek reglamentēta. Būvprojektus drīkst patstāvīgi izstrādāt un vadīt tikai sertificēti speciālisti.

Būvprojektu izstrādā jaunbūvēm (no jauna būvējamām būvēm atbilstoši būvprojektam) un esošo būvju vai to daļu renovācijai, rekonstrukcijai, restaurācijai un nojaukšanai, kā arī inženierkomunikācijām, ceļiem un tiltiem, teritoriju labiekārtošanai (ceļu un laukumu, celiņu, ietvju, mazo arhitektūras formu un skulptūru, apgaismes iekārtu, vizuālās informācijas un labiekārtošanas elementu ierīkošanai atbilstoši būvprojektam), apzaļumošanai, rekultivācijai, meliorācijai, kā arī jebkuriem būvdarbiem būvēs un teritorijās, kas ir valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi un to aizsardzības zonā esošas būves vai ainavas elementi.

Būvprojekts un būvatļauja nav nepieciešama pagaidu būvēm, ja to būvapjoms, būvvieta un nojaukšanas termiņš saskaņots būvvaldē, mazēkām lauku apvidū, ja to būvapjoms un būvvieta saskaņota būvvaldē un sezonas būvēm – nekapitālām, galvenokārt lauksaimniecībā izmantojamām būvēm, kuru kalpošanas laiks ir viena sezona.

Būvprojektēšanu veic saskaņā ar līgumu. Līguma neatņemama sastāvdaļa ir projektēšanas uzdevums, ko sastāda un paraksta pasūtītājs un projektētājs. Projektēšanas uzdevumā norāda projektējamās būves galvenās funkcijas un parametrus, teritorijas plānojuma un inženierkomunikāciju projektēšanas prasības, kā arī to, cik būvprojektēšanas stadijās izstrādājams būvprojekts. Ja nepieciešams, norādāmi īpašie nosacījumi (piemēram, vēlamās būvkonstrukcijas un materiāli, tehnoloģija).

Ja būvniecības iecere, būvniecības finansējums vai citi nosacījumi paredz būvobjekta nodošanu ekspluatācijā pa būves kārtām, projektēšanas uzdevumā norāda katru nododamo būvkompleksu (būvobjektu vai tā daļu, kas noteikta būvprojekta ietvaros, lai nodrošinātu paredzēto būves daļu (jaudu) nodošanu ekspluatācijā pa būves kārtām) un to būvniecības secību. Šādā gadījumā skiču projektu izstrādā visam būvobjektam kopumā, norādot būves galveno lietošanas veidu (funkciju) atbilstoši Būvju klasifikācijai, bet tehnisko projektu var izstrādāt katrai nododamajai būves kārtai atsevišķi.

Skiču projekta risinājumam jāatbilst būvvaldes vai attiecīgo institūciju izsniegtajiem tehniskajiem un citiem noteikumiem, būvvietas ģeotehniskajam raksturojumam un citiem inženierizpētes materiāliem. Būvvaldē saskaņots skiču projekts ir pamats tehniskā projekta izstrādāšanai, bet saskaņots skiču projekts nedod tiesības saņemt būvatļauju vai uzsākt būvdarbus.

Ja attiecīgais objekts ir valsts aizsargājamais kultūras piemineklis vai tā aizsardzības zonā esošas būves un ainavas elementi, skiču projektu papildus saskaņo Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā. Lai izvēlētos piemērotāko risinājumu tehniskā projekta izstrādei, skiču projektu var izstrādāt vairākos variantos, ievērojot Ministru kabineta noteikumus par kārtību, kādā organizējami būvprojektu un teritorijas plānošanas projektu skiču konkursi.

Tehniskā projekta sastāvs noteikts Vispārīgos būvnoteikumos. Tehniskā projekta risinājumam jānodrošina būvdarbu veikšana, kā arī teritorijas sakārtošanas, rekultivācijas un citu darbu izpilde šajos noteikumos un citos tiesību aktos noteiktajā kārtībā un atbilstoši līgumam par būvprojektēšanas darbu veikšanu. Tehniskā projekta risinājumam jāgarantē būves un tās atsevišķu elementu stiprība, stingrība, noturība, aizsardzība pret sprādzieniem un ugunsdrošība, darba un vides aizsardzība kā būvniecības, tā arī ekspluatācijas laikā. Tehniskā projekta atsevišķo daļu apjomu projektēšanas uzdevumā un līgumā par būvprojektēšanas darbu veikšanu nosaka pasūtītājs kopīgi ar projektētāju saskaņā ar plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

Tehniskajam projektam jāatbilst Latvijas būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem, kā arī apbūves noteikumiem, būvvaldes izdotajam plānošanas un arhitektūras uzdevumam, pašvaldību vai citu institūciju izdotajiem tehniskajiem noteikumiem un būvvaldē saskaņotam skiču projektam (ja projektēšana notiek divās stadijās). Būves nojaukšanas projektu izstrādā atbilstoši būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem.

Nobeigtu tehnisko projektu iesniedz akceptēšanai būvvaldē. Pirms akceptēšanas dažkārt nepieciešams veikt būvprojekta ekspertīzi, lai novērtētu būvprojekta atbilstību normatīvajos aktos un tehniskajos noteikumos noteiktajām prasībām, kā arī strīda gadījumā. Būvprojekta ekspertīzi ir tiesības pieprasīt un organizēt pasūtītājam, būvvaldei vai citai kompetentai institūcijai. Būvprojekta ekspertīzi ir tiesības veikt sertificētam speciālistam. Būvprojekta ekspertīze neatkarīgi no finansēšanas avota ir obligāta sabiedriski nozīmīgām būvēm, kā arī tiltiem, tuneļiem, ceļu pārvadiem, kas garāki par 50 m, vai tiltiem un ceļu pārvadiem, kuru laidums starp nesošiem balstiem pārsniedz 20 m, ja tie nav valsts autoceļi. Ekspertīzes izdevumus sedz pasūtītājs. Valsts būvinspekcija var pieprasīt ekspertīzes veikšanu jebkuram būvprojektam vai tā daļai un sniegt atzinumu par būvprojekta sagatavošanas un akceptēšanas atbilstību attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

Akceptējamā būvprojekta oriģinālu trijos eksemplāros ar atbildīgo vadītāju un pasūtītāja oriģināliem parakstiem, saskaņojumiem un zīmogu nospiedumiem uz būvobjekta ģenerālplāna rasējuma lapas un, ja nepieciešams, būvprojekta ekspertīzes atzinumu iesniedz būvvaldē. Būvvalde 30 dienu laikā pieņem lēmumu akceptēt būvprojektu vai sniedz pamatotu rakstisku atteikumu. Akceptētā būvprojekta viens eksemplārs tiek glabāts būvvaldē. Būvvaldes atteikumu akceptēt būvprojektu pasūtītājs var iesniegt pārskatīšanai attiecīgajā pašvaldībā. Ja pasūtītāju neapmierina pašvaldības lēmums, to var pārsūdzēt tiesā.

Uz akceptēta būvprojekta pamata būvdarbus uzsākt vēl nedrīkst. Pēc būvprojekta akcepta saņemšanas pasūtītājs var iesniegt būvvaldē pieprasījumu būvatļaujas saņemšanai. Akceptētā tehniskā projekta derīguma termiņš ir divi gadi. Ja būvdarbi ir uzsākti, tad projekts ir derīgs būvatļaujā norādītā būvdarbu veikšanas laikā.

Lai saņemtu būvatļauju, pasūtītājs iesniedz būvvaldē būvatļaujas pieprasījumu, akceptētu būvprojektu, zemes gabala īpašuma tiesības vai lietošanas tiesības un apbūves tiesības apliecinošus dokumentus, sertificēta atbildīgā būvdarbu vadītāja un sertificēta būvuzrauga, ja tāds ir pieaicināts, saistību rakstu. (saistību rakstus aizpilda divos eksemplāros, un viens no tiem glabājas pie saistību raksta iesniedzēja), līguma par autoruzraudzību kopiju un autoruzraudzības žurnālu, ja paredzēta būvdarbu autoruzraudzība, būvdarbu žurnālu, apdrošinātāja izsniegtu būvuzņēmēja vai būvētāja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopiju.

Būvatļauju jebkuriem būvdarbiem valsts aizsargājamā kultūras piemineklī vai tā aizsardzības zonā izsniedz tikai pēc tam, kad ir uzrādīta Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atļauja. Būvatļauju nulles cikla darbiem var izsniegt, ja visai būvei kopumā ir izstrādāts un būvvaldē saskaņots skiču projekts un nulles cikla darbiem ir izstrādāts tehniskais projekts, kam ir veikta būvprojekta ekspertīze un saņemts pozitīvs ekspertīzes atzinums, kā arī nulles cikla tehnisko projektu ir akceptējusi būvvalde.

Ja paredzēta sabiedriski nozīmīga būve vai būvobjekts ir kultūras piemineklis, vai būvdarbi veicami sarežģītos apstākļos, būvvalde, lemjot par būvatļaujas izsniegšanu, var pieprasīt no pasūtītāja papildu dokumentus, ja tas nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem.

Būvatļauju izsniedz uz apbūves noteikumos noteikto laiku, bet ja apbūves noteikumu nav, - uz būvvaldes noteikto laiku. Būvatļaujas derīguma termiņš nedrīkst būt mazāks par vienu gadu. Ja mainās pasūtītājs, būvētājs vai būvuzņēmējs, būvatļauja pārreģistrējama būvvaldē, un būvvalde var lemt par būvatļaujas derīguma termiņa izmaiņām. Būvvalde vai Valsts būvinspekcija var anulēt būvatļauju, ja netiek ievērotas Būvniecības likuma un Vispārīgo būvnoteikumu prasības, būvdarbi tiek veikti ar atkāpēm no akceptēta būvprojekta vai ar atkāpēm no saskaņota darbu veikšanas projekta, būvlaukumā netiek ievērotas ugunsdrošības, darba aizsardzības vai vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, būvdarbi tiek veikti bez būvuzņēmēja vai būvētāja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas vai nav ievērotas prasības par būvuzņēmēja vai būvētāja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas minimālajiem atbildības limitiem.

Būvdarbus drīkst veikt būvkomersantu reģistrā reģistrēts būvuzņēmējs. Nelielu ēku, piemēram ģimenes māju un nelielu saimniecības ēku būvdarbus drīkst veikt arī privātpersona kā būvētājs. Būvētājam nav nepieciešams būvprakses sertifikāts, ja viņš veic darbus, kuriem nav vajadzīga būvatļauja, vai savām vajadzībām būvē, rekonstruē, renovē vai nojauc tā īpašumā esošu būvi, kas nav augstāka par diviem stāviem un kuras apbūves laukums nav lielāks par 400 m2 un būvtilpums – par 2000 m3.

Pirms būvdarbu uzsākšanas pasūtītājs vai viņa pilnvarotā persona (projekta vadītājs) izsniedz galvenajam būvuzņēmējam un katram darbuzņēmējam būvatļaujas kopiju un norīko vienu vai vairākus darba aizsardzības koordinatorus atbilstoši normatīvajos aktos par darba aizsardzību noteiktajām prasībām. Pasūtītājs nodrošina būvuzņēmēju ar nepieciešamo dokumentāciju (piemēram, akceptētu būvprojektu) un saņem ar būvdarbu veikšanu saistītās atļaujas.

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par būvdarbu organizēšanu būvlaukumā atbilstoši būvdarbu organizācijas projektam, darba aizsardzības plānam un būvnormatīvos noteiktajai darbu veikšanas secībai, kā arī par būvuzņēmēja rīkojumu sekām. Būvdarbus veic sertificēta atbildīgā būvdarbu vadītāja vadībā, ko ieceļ galvenais būvuzņēmējs vai pasūtītājs.

Visiem būvniecības dalībniekiem, kas strādā vai atrodas būvlaukumā, ir saistoši atbildīgā būvdarbu vadītāja rīkojumi, ciktāl to nosaka savstarpēji noslēgtie līgumi un darba aizsardzības koordinatora norādījumi. Ja būvdarbus veic būvētājs, viņš uzņemas būvuzņēmēja vai atbildīgā būvdarbu vadītāja pienākumus.

Būvdarbi organizējami un veicami saskaņā ar tehniskā projekta sastāvā esošo būvdarbu organizēšanas projektu, kā arī darbu veikšanas projektu. Darbu veikšanas projektu, pamatojoties uz akceptētu būvprojektu, izstrādā galvenais būvuzņēmējs, bet atsevišķiem un speciāliem darbu veidiem - darbuzņēmēji. Darbu veikšanas projekta sastāvdaļas nosaka saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 310-05 "Darbu veikšanas projekts", projekta detalizācijas pakāpi nosaka tā izstrādātājs atkarībā no veicamo darbu specifikas un apjoma. Darbu veikšanas projektu izstrādā sertificēts speciālists vai būvkomersantu reģistrā reģistrēta persona. Atkarībā no būvdarbu apjoma un plānotā būvdarbu ilguma darbu veikšanas projektu izstrādā visai būvei kopumā, atsevišķai tās daļai vai būvdarbu ciklam (piemēram, nulles ciklam, virszemes ciklam, būvdarbu sagatavošanas ciklam, ēkas sekcijai, laidumam, stāvam). Darbu veikšanas projekts nododams atbildīgajam būvdarbu vadītājam pirms būvprojektā paredzēto darbu uzsākšanas.

Būvdarbu kvalitātes kontrolei un uzraudzībai pasūtītājs ir tiesīgs pieaicināt būvuzraugu un autoruzraugu. Būvvalde var pieprasīt būvuzrauga pieaicināšanu, ja būvniecība tiek veikta par valsts vai pašvaldību līdzekļiem, ēkas vai būves paredzētais lietojums, konstrukcijas vai būvdarbu izpildes paņēmieni saskaņā ar ekspertīzes atzinumu saistīti ar paaugstinātu risku, būvniecība notiek, piemērojot apvienoto projektēšanas un būvdarbu procedūru. Būvvalde var pieprasīt autoruzraudzību visām būvēm pilsētas ģenerālplānā noteiktajā centra daļā un vēsturiskajās daļās, sabiedriskajām ēkām un būvēm, restaurējamām un rekonstruējamām būvēm, būvēm, kurām Ministru kabinets noteicis īpašu būvniecības procesa kārtību saskaņā ar Būvniecības likuma 6.pantu, dzīvojamām ēkām (izņemot ģimenes mājas), rūpnieciskām būvēm, kuru autoruzraudzību pieprasa Valsts vides dienesta reģionālā vides pārvalde vai ja būvvalde to uzskata par nepieciešamu, kā arī ja būvniecība notiek, piemērojot apvienoto projektēšanas un būvdarbu procedūru.

Katrā būvobjektā regulāri aizpildāms būvdarbu žurnāls un autoruzraudzības žurnāls, ja tiek veikta autoruzraudzība. Būvdarbu žurnālu neaizpilda, ja būvē vai nojauc mazēku. Būvdarbu žurnālam, autoruzraudzības žurnālam (ja tiek veikta autoruzraudzība), kā arī akceptētam būvprojektam, būvatļaujas kopijai, kā arī iebūvēto materiālu un konstrukciju atbilstības deklarācijām ir jābūt pieejamām būvlaukumā tām amatpersonām, kurām ir tiesības kontrolēt būvdarbus.

Pabeigtos nozīmīgo konstrukciju elementus un segtos darbus, kā arī izbūvētās ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas pieņem ekspluatācijā ar pieņemšanas aktu. Nav pieļaujama veicamo darbu uzsākšana, ja pasūtītāja un būvuzņēmēja pārstāvji nav sastādījuši un darbu izpildes vietā parakstījuši iepriekšējo segto darbu pieņemšanas aktu. Ja būvniecības gaitā veidojas pārtraukums, kura laikā iespējami ar aktu pieņemto segto darbu bojājumi, pirms darbu uzsākšanas veicama atkārtota iepriekš veikto segto darbu kvalitātes pārbaude un sastādāms attiecīgs akts.

Ar Valsts būvinspekcijas, būvvaldes vai Valsts darba inspekcijas lēmumu, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas vai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta rīkojumu, būvdarbus var apturēt, ja nav izpildītas normatīvajos aktos noteiktās prasības, vai citu pamatotu iemeslu dēļ, kā arī saskaņā ar likumu "Par uzņēmumu, iestāžu un organizāciju darbības apturēšanas kārtību". Pārtraucot būvdarbus uz laiku, ilgāku par vienu gadu, vai ja būvdarbu pārtraukšana ir bīstama cilvēku dzīvībai un veselībai, kā arī videi, vai tā var radīt bīstamus bojājumus konstrukcijās, kā arī pārtraucot darbus arī uz īsāku laiku, veicama būves konservācija. Par to rakstiski jāpaziņo būvvaldei vai institūcijai, kura izsniegusi būvatļauju.

Lēmumu par būvdarbu pārtraukšanu un būves konservāciju var pieņemt pasūtītājs, būvvalde vai Valsts būvinspekcija. Būvvaldes vai Valsts būvinspekcijas lēmumu par būvdarbu pārtraukšanu un būves konservāciju var apstrīdēt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Kad būvdarbi tuvojas nobeigumam, būves pasūtītājs informē būvvaldi un Valsts zemes dienestu, kā arī saņem rakstiskus atzinumus no visām tehniskos noteikumus izsniegušajām institūcijām. Būvvalde nozīmē būves pieņemšanas komisiju, bet Valsts zemes dienests sagatavo būves inventarizācijas lietu. Kad būvdarbi ir nobeigti, būvi pieņem ekspluatācijā pašvaldības pieņemšanas komisija, ko parasti vada būvvaldes būvinspektors. Ja būve ir uzbūvēta pilnīgi vai daļēji par valsts vai pašvaldības budžeta līdzekļiem, pieņemšanas komisiju vada Valsts būvinspekcijas pārstāvis. Būve skaitās pieņemta ekspluatācijā ar datumu, kad pieņemšanas aktu ir apstiprinājusi pašvaldības atbildīgā amatpersona.

Ja ēkas renovācijas procesā netiek skartas fasādes, nesošās konstrukcijas un trešo personu intereses, tad šādus būvdarbus iespējams veikt vienkāršotā kārtībā ar minimālu būvvaldes administratīvo līdzdalību un samazinātu tehniskās dokumentācijas apjomu. Vispārīgos būvnoteikumos tā tiek saukta par vienkāršotu renovāciju. Šādā gadījumā būvniecības ierosinātājs būvniecības iesnieguma – uzskaites kartes vietā būvvaldē iesniedz šādus dokumentus: apliecinājuma karti, paskaidrojuma rakstu, atbilstoši ieceres dokumentācijai izstrādātu telpu plānu ar tehnisko rādītāju eksplikāciju, būves vai telpu grupas aktuālās tehniskās inventarizācijas lietas kopiju, īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu kopijas, mainīto inženiertīklu pievadu shēmu, ja mainīti inženiertīklu pievadi un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atļauju, ja vienkāršota renovācija vai vienkāršota rekonstrukcija paredzēta valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa teritorijā vai tā aizsardzības zonā esošā būvē.

Būvvalde vienkāršotas renovācijas ieceri izskata 10 darbdienu laikā pēc tās reģistrācijas būvvaldē un izdara apliecinājuma kartē atzīmi par ieceres akceptēšanu vai sniedz rakstisku pamatotu atteikumu. Ja minētajā termiņā no būvvaldes nav saņemts atteikums, tad vienkāršotas renovācijas ierosinātājs ir tiesīgs uzsākt būvdarbus un pēc to pabeigšanas, pamatojoties uz vienkāršotas renovācijas ieceres dokumentāciju un apliecinājuma karti, iesniedz Valsts zemes dienestā iesniegumu par grozījumu (izmaiņu) izdarīšanu būves vai telpu grupas tehniskās inventarizācijas lietā.

Ja, veicot būves vai telpu grupas tehnisko inventarizāciju, Valsts zemes dienests konstatē, ka būves vai būves daļas izmaiņas neatbilst vienkāršotas renovācijas dokumentācijai, vienkāršotas renovācijas ierosinātājs pasūta eksperta – sertificēta speciālista – atzinumu. Pozitīvs minētā eksperta atzinums ir pamats grozījumu (izmaiņu) izdarīšanai būves vai telpu grupas tehniskās inventarizācijas lietā. Eksperta atzinuma kopiju vienkāršotas renovācijas ierosinātājs nosūta attiecīgajai būvvaldei. Par ieceres īstenošanu atbilstoši izstrādātajai vienkāršotas renovācijas dokumentācijai atbild vienkāršotas renovācijas ierosinātājs.

Līdzīgu vienkāršotu procesu var veikt inženiertīklu pievadu un iekšējo inženiertīklu izbūvi, rekonstrukciju vai renovāciju. Lai tādu veiktu, pasūtītājs attiecīgajam tīklu īpašniekam pieprasa tehniskos noteikumus un vienojas ar sertificētu projektētāju par tehniskās shēmas izstrādi saskaņā ar tehnisko noteikumu un normatīvo aktu prasībām. Tehniskajai shēmai ir šādas daļas: īpašuma tiesības apliecinošo dokumentu kopijas, dokumenti un materiāli saskaņā ar tehniskajiem noteikumiem, paskaidrojuma raksts, kam nepieciešamības gadījumā pievienojami aprēķini, inženiertīklu pievada novietojuma attēlojums mērogā M 1:250 – M 1:1000 situācijas plānā vai topogrāfiskajā plānā, iekšējo inženiertīklu izvietojums būves inventarizācijas plānā. Projektētājs saskaņo tehnisko shēmu ar inženiertīklu izbūves ierosinātāju, attiecīgo inženierkomunikāciju īpašnieku un, ja nepieciešams, ar citiem inženiertīklu turētājiem un trešajām personām, kuru īpašuma tiesības tiek skartas. Izstrādāto tehnisko shēmu inženiertīklu izbūves ierosinātājs iesniedz būvvaldē.

Būvvalde 10 darbdienu laikā izskata tehnisko shēmu un pieņem lēmumu par plānotās izbūves saskaņošanu vai sniedz pamatotu rakstisku atteikumu. Būvvalde ir tiesīga noteikt papildu nosacījumus plānotās izbūves veikšanai atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem. Saskaņotās tehniskās shēmas derīguma termiņš ir viens gads.

Inženiertīklu pievadu izbūvi drīkst veikt attiecīgajā jomā sertificēta persona vai būvkomersantu reģistrā reģistrēta persona, bet iekšējos inženiertīklus drīkst izbūvēt būvētājs, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi. Izbūvētos inženiertīklu pievadus pieņem ekspluatācijā ar attiecīgā sadales tīkla īpašnieka izsniegtu atzinumu par inženiertīkla gatavību ekspluatācijai. Izbūvētos iekšējos inženiertīklus pieņem ekspluatācijā ar attiecīgā tīkla īpašnieka izsniegtu apliecinājumu vai – atsevišķos gadījumos – ar sadales tīkla īpašnieka atzinumu, kā tas ir noteikts attiecīgo jomu reglamentējošos normatīvajos aktos.

Pēc inženiertīklu pievada izbūves pabeigšanas būvvaldē iesniedz saskaņotu inženiertīklu pievada novietojuma ģeodēzisko uzmērījumu (digitālā veidā, LKS 92 koordinātu sistēmā). Inženiertīklu izbūves ierosinātājs pēc inženiertīklu pievadu izbūves pabeigšanas ir tiesīgs uzsākt pievada ekspluatāciju, ja attiecīgā sadales tīkla īpašnieks ir izsniedzis atzinumu par inženiertīklu pievada gatavību ekspluatācijai.

3.4. Dažādi ēkas elementi un to ieguldījums ēkas energoefektivitātē

(avots: J. Brizga. „Zaļā iepirkuma rokasgrāmata”. – Rīga, „Zaļā Brīvība”, 2006.)

3.4.1. Logi

Saules enerģijas izmantošanas optimizēšanai būtisks ir logu izvietojums: lielākā daļu logu mājā jāizvieto pret dienvidiem. 30-50% ēkas logu izvietošana dienvidpusē dod papildu telpas siltumu – līdz pat 40%. Īpaši lieli logi vasarās ir jānodrošina pret pārkaršanu, izmantojot saules aizsargus.

Logu energoefektivitātei būtisks ir stiklojums un rāmja siltumizolācijas rādītāji. Ieteicams izmantot energoefektīvus pakešu (dubultstiklu vai trīs stiklu) logus ar inerto gāzi starp kārtām un selektīvajiem jeb tā saukto low-e (zemas emisijas – caurlaidības) stikliem.

Latvijā ir regulējošie būvnormatīvi, kas nosaka, kādiem jābūt logu pieļaujamiem siltuma zudumiem un kāds ir minimālais siltumpārejas koeficients. Praksē tas nozīmē, ka ražotāji nemaz nedrīkstētu ražot logus, kuru normatīvie rādītāji ir zemāki par noteiktajiem, bet ar aci to nevar redzēt, tādēļ bieži vien logos izmanto parasto stiklu.

Vēl viens būtisks faktors ir logu ventilācija. Logu konstrukcijās bieži vien ir konstrukcijas ventilācija, lai neveidotos kondensāts. Taču būtiski ir nodrošināt arī to, lai logi nodrošinātu ēkas kopējo ventilāciju. Ēkas hermētiskais noslēgums ievērojami samazina ēkai nepieciešamo enerģijas patēriņu. Taču, ja gaisam nav atstātas iekļūšanas vietas un ja telpa ir hermētiski noblīvēta, tad pēc 3-4 gadiem mājā rodas pelējuma sēnīte.

Kritēriji

- U-rādītājs – raksturo loga (stikls un rāmis) enerģijas pārnesi jeb enerģijas zudumus. Šim rādītājam uz 12 x 12 m logu ir jābūt mazākam par 1,3 W/m2K. U-rādītājam stikla paketes centrā ir jābūt vismaz 0,8 W/m2K.

- G-rādītājs – raksturo saules enerģijas pārnesi jeb to, cik daudz enerģijas logs pārvada no āra uz mājas iekštelpām. Šim rādītājam vajadzētu būt lielākam par 50 ±2%. Savukārt dienasgaismas caurplūdei ir jābūt vismaz 63±2%.

- Garantijas laikam jābūt vismaz 10 gadi.

- Nav pieļaujama halogēno plastmasu izmantošana. Logu plastmasas detaļas nedrīkst saturēt svinu, kadmiju, hlorētos / bromētos parafīnus, ftalātus vai polibromētos difenilēterus.

- Starp logu kārtām izmantotās pildgāzes. Globālās sasilšanas potenciālam jābūt mazākam par 5 (GWP<5).

- Koka vai koka/alumīnija rāmju ilgmūžībai, tiem ir jāatbilst vienai no šādām prasībām:

- vismaz 50% koka detaļu jābūt no skuju koka;

- visām laika apstākļu iedarbībai pakļautajām koka detaļām ir jābūt pārklātām ar metāla daļām;

- visām laika apstākļu iedarbībai pakļautajām koka detaļām ir jābūt apstrādātām ar konservantiem, kas nesatur CCA (hroms, varš, arsēns), CC (hroms, varš), organiskās alvas savienojumus vai kreozota eļļu.

3.4.2. Apkure

Videi draudzīgai apkures un ūdens sildīšanas sistēmai var būt vairāki risinājumi: biomasa, biogāze, biodegviela, ģeotermālā enerģija jeb siltumsūkņi un saules kolektori. Visi šie varianti ir jāizvērtē, lai noteiktu, kurš ir vispiemērotākais un izdevīgākais pilna ēkas aprites cikla laikā.

Biomasa

Tā ir bioloģiski noārdāma frakcija rūpniecības un sadzīves atkritumos, kā arī lauksaimniecības, mežsaimniecības un ar tām saistīto nozaru produktos, atkritumos un atliekās (tostarp augu un dzīvnieku izcelsmes vielas). Visvairāk enerģijas ieguvei izmantotais biomasas veids Latvijā ir koksne, nelielā daudzumā tiek izmantoti salmi, kā arī biogāze.

Koksne

2004. gadā 74% no visas izmantotās enerģētiskās koksnes bija malka, 20% – šķelda un 6% kokapstrādes atlikumi. Koksni izmantota galvenokārt siltumenerģijas ražošanai, taču no kurināmā izmantošanas viedokļa ekonomiskāk būtu ražot gan siltumu, gan elektroenerģiju. Siltuma ražošanai koģenerācijas procesā patērē par 30% mazāk kurināmā, nekā tādu pašu siltuma un elektroenerģijas apjomu ražojot atsevišķi. Bez tam koksnes koģenerācijas priekšrocība ir vietējā kurināmā izmantošana un tas, ka koksnei tiek piemērots nulles CO2  emisijas faktors. Šīs tehnoloģijas galvenais trūkums ir augstas kapitāla un ekspluatācijas izmaksas, kas palēnina koksnes koģenerācijas staciju attīstību. Pašlaik Latvijā darbojas 4 koksnes koģenerācijas iekārtas, to kopējā elektriskā jauda ir ap 2,5 MW. Šķeldu ražo no koksnes ciršanas atliekām (koku zari un galotnes), ko līdz šim lielākoties vienkārši sadedzināja turpat cirsmā. Šķeldu kā kurināmo vairāk lieto privātmājās un nelielos objektos.

Biogāze

Deggāze, kas veidojas biomasas anaerobās fermentācijas procesā. Šādu atkritumu avoti galvenokārt ir lauksaimniecības uzņēmumi (fermas), pārtikas ražošanas uzņēmumi, kā arī notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Kopumā liellopu, cūkkopības un putnkopības nozare gadā saražo mēslus ar 1,3 miljonus tonnu organiskās sausnas.

Biodegviela

Plašāk pazīstamie biodegvielas veidi ir bioetanols un biodīzeļdegviela; par dzinēju degvielu izmanto arī tīru augu eļļu. Izmantošana apkurē ierobežota. Pārsvarā tiek izmantota iekšdedzes dzinējiem.

Siltumsūknis

Iekārta, kas palīdz savākt apkārtējā vidē akumulēto saules enerģiju no augsnes, ūdens krātuvēm, dziļurbuma ūdeņiem vai gaisa un izmanto to dzīvojamo māju un citu ēku apkurei, dzesēšanai un patēriņa ūdens sildīšanai, visu gadu nodrošinot stabili un ekonomiski strādājošu apkures sistēmu. Siltumsūkni var kombinēt arī ar citiem apsildes veidiem. Iekārta automātiski reaģē uz gaisa temperatūras svārstībām ārpusē un automātiski uztur vēlamo klimatu mājā. Siltumsūkņu lielākais mīnuss ir tas, ka arī tie ir jādarbina ar elektrību. Taču patērētās elektrības un saražotā siltuma attiecības ir 1:5. Siltumsūkņa cena ir atkarīga gan no sūkņa jaudas, gan no zemē vai ūdenī ieguldīto kolektoru garuma, apsildāmās platības un citiem parametriem. Maksā arī sūkņa uzstādīšana. Līdz ar to kopējās sākotnējās izmaksas ir no 5 līdz 7 tūkstošiem latu.

Saules kolektori

Tos Latvijā ir iespējams izmantot karstā ūdens sagatavošanai vasaras mēnešos, it īpaši vasarnīcās, viesnīcās, kā arī graudu vai siena žāvēšanai. Karstā ūdens pieprasījuma nodrošināšanai visu gadu ir nepieciešams kombinēt ar tradicionāliem siltumenerģijas iegūšanas veidiem. Tas savukārt palielina kapitālieguldījumu un ekspluatācijas izmaksas.

Vēl būtiski apkures elementi ir:

- automātiskie siltuma regulatori – ar tiem iegūst gan apkures izmaksu ekonomiju, gan rodas motivācija visas ēkas siltināšanai;

- autonomie siltummezgli ar āra gaisa temperatūras devēju – atkarībā no gaisa temperatūras ārā koriģē apsildes līmeni telpās;

- siltuma patēriņa sadalītāji radiatoriem. Nevajadzētu pirkt iztvaikotājtipa, bet gan elektroniskos, jo pirmie ne vienmēr rāda reālo patēriņu. Ja lieto elektroniskos, kāpņutelpā var novietot datu nolasīšanas ierīci, – tad speciālists var nolasīt dzīvokļa aparātu radītājus, neieejot dzīvoklī;

- balansējošie vārsti ūdens sistēmā nodrošina, ka karstā ūdens apgāde visā mājā ir izlīdzināta, nevis pirmajos stāvos karsts, augšējos – remdens. Savukārt lielā namā vajadzētu cirkulācijas sūkņus ar automātisku regulāciju.

3.4.3. Ventilācija

Ir vairāki energoefektīvi ventilācijas risinājumi. Tie parasti ir cieši saistīti ar apkures sistēmu un ar logu izvietojumu ēkā. Viena no šādām pieejām ir ventilācija ar siltuma atgūšanu. Ar tās palīdzību izplūdes gaisa siltumu atgriež atpakaļ apkures sistēmā, tādējādi samazinot apkures izdevumus. Ēkas var apgādāt arī ar rekuperācijas iekārtu. Ar tās palīdzību gaiss, kas tiek izvadīts no telpām, sasilda gaisu, kas ienāk no ārpuses, nejaucoties ar to.

Pateicoties šai iekārtai, svaigi pieplūstošā gaisa sasildīšanai ir nepieciešams mazāk enerģijas. Papildus svaigā gaisa iepriekšēja uzsildīšana ir iespējama un pasīvām mājām pat ļoti nepieciešama. Tādējādi tiek samazināts pieprasījums pēc gaisa papildus uzsildīšanas un izslēgts gaisa maisīšanas iekārtu apledojums ziemā. Vasarā ar gaisa maisīšanas iekārtas palīdzību svaigo gaisu var arī atvēsināt. Gaisa kondicionēšanai vasarā var izmantot arī vilkmes ventilāciju. Veidojot ventilācijas sistēmu, kas darbojas tikai uz izplūdi, svaigā gaisa ieplūdei nepieciešams izmantot logus, kuros ir ventilācijas režīms, vai arī pašā mājā jāveido dabiskā ventilācija. Dabiskā ventilācija nozīmē nevis sūknēt gaisu ar motoru palīdzību, to mehāniski jaucot, bet gan tādas ventilācijas ejas, kurās gaiss pārvietojas pats vēja un temperatūras maiņas ietekmē.

3.4.4. Siltumizolācija

Bēniņu, jumta, pagraba, ārsienu konstrukciju siltināšana dod lielu ieguldījumu ēkas energoefektivitātei. Siltināšanai ir izmantojami dažādi materiāli. To var veikt ar stikla vai akmens vati, putu polistirolu vai citiem siltumizolācijas materiāliem. No ekoloģiskā viedokļa vislabākais siltumizolācijas materiāls ir aitas vilna, kurai piemīt arī laba siltumizolācijas spēja, bet tā ir ļoti dārga. Nākamais videi draudzīgākais materiāls ir akmens vate. Pakāpienu zemāk jau ir stikla vate un tā sauktā ekovate. Uzskata, ka abas šīs vates uzklāšanas laikā var apdraudēt darbinieku veselību, jo sīkas stikla daļiņas no stikla vates var nonākt darbinieku plaušās. Savukārt ekovati, ko ražo no celulozes šķiedras un piejaukumiem, apstrādā ar liesmu novērsējiem – boraku vai amonija sulfātu –, kuri ieelpojot var būt bīstami veselībai. Tāpēc, strādājot ar šīm vatēm, ir nepieciešams lietot respiratorus. Stikla vate pieder tiem materiāliem, kurus var pārstrādāt. Uz viszemākā videi draudzīgo produktu pakāpiena ir dažādi putupolistiroli, kuri ir lēti, bet ar zemu ugunsdrošību. Vēl viens jauns materiāls ir vakuumpaneļi – 2 cm bieza šī materiāla kārta nodrošina tādu pašu siltuma saglabāšanu kā 15 cm stikla vai akmens vates kārtas.

Izolācijas biezumu pareizai noteikšanai ir jāveic projekta siltumtehniskie aprēķini. Pēc to veikšanas var veikt būvniecības izmaksu aprēķinu. Pasīvām mājām siltumizolācijas rādītāji (U-rādītāji) būvkonstrukcijām ir mazāki par 0,15 W/m2K. Pamatnosacījums jebkurai pasīvai mājai ir ļoti labi nosiltināta ārsiena. Pasīvām mājām siltinātu mūra (ķieģelis, gāzbetons u.tml.) sienu siltumizolācijas optimālais biezums ir aptuveni 20-30 cm, koka konstrukciju sienām – no 30 līdz 40 cm. Augšstāva griestu siltumizolācijas biezums sasniedz pat 0,5 m. Siltuma zudumi pagrabstāvam tiek samazināti ar siltumizolāciju 20 līdz 30 cm biezumā.

Kritēriji:

- stikla vatei 80% no tās masas ir jābūt iegūtiem no otrreizēji pārstrādāta stikla;

- polistirola un poliuretāna izolācijas materiālu ražošanā nedrīkst izmantot Montreālas protokolā minētās ozona slāni noārdošās gāzes;

- vielas, kas atbilstoši ES Direktīvas 67/548/EEC prasībām ir klasificētas kā toksiskas, kancerogēnas, mutagēnas un bīstamas reproduktīvajai sistēmai, kopsummā grīdas segumu kopējā masā nedrīkst pārsniegt 2%, bet katra atsevišķi – 1%.

Ēkas blīvums

Ēkas siltumizolācija ir efektīva tikai tad, ja ēkas apvalks arī ir blīvs. Ēkas blīvumu nosaka ar gaisa caurlaidības mērījumiem. Pasīvās mājās gaisa daudzuma attiecība pret telpas gaisa tilpumu (nL50) nedrīkstētu pārsniegt gaisa apmaiņas normas rādītāju 0,6 h-1 stundā.

Siltuma tilti

Normālā energotaupošā mājā nelieli siltuma tilti ļoti niecīgi ietekmē enerģijas patēriņu. Pasīvā mājā tas ir citādāk, siltuma tiltus nesaturošas konstrukcijas ir pamatnosacījums, lai māju varētu uzskatīt par pasīvu.

3.4.5. Apgaismojums

Arī iekštelpu un āra apgaismojums būtiski patērē enerģiju (vidēji 15% patērētās elektroenerģijas). Populārākās apgaismojuma spuldzes ir kvēlspuldzes. Tās ir brīvi pieejamas un nav dārgas. Taču tās ir ļoti neefektīvas, jo 90% no patērētās elektroenerģijas pārvērš siltumā un tikai 10% – gaismā. Kompaktās fluorescentās spuldzītes ir energoefektīvākas – tās dod tikpat daudz gaismas, taču patērē par trešdaļu mazāk enerģijas un kalpo desmit reizes ilgāk.

Taču fluorescentās spuldzes, kad tās ir izdegušas, nedrīkst izmest kopējā sadzīves atkritumu konteinerā, jo tās satur dzīvsudrabu, kas ir bīstams videi un jau tagad paaugstinātā koncentrācijā ir sastopams dzīvnieku un cilvēku audos un asinīs. Tāpēc šīs spuldzītes ir jānogādā bīstamo atkritumu glabātavās, lai tās tiktu pārstrādātas. Vēl viens būtisks faktors ir spuldžu ilgmūžība – fluroscentām spuldzēm tā ir daudz ilgāka, lielāks ir arī spuldzes ieslēgšanas/izslēgšanas reižu skaits (ieteicams izvēlēties spuldzes, kas ir paredzētas vismaz 20 000 ieslēgšanām). Lai izvērtētu spuldžu efektivitāti, būtu jāveic aprites cikla izmaksu aprēķins.

Publiskās lietošanas telpās, piemēram, koridoros, ieteicams ierīkot lampas uz fotosensoriem vai gaismas regulatoriem, kas ieslēdzas, reaģējot uz kustību.

Prasības spuldzēm:

- jāatbilst energoefektivitātes A klasei;

- ekspluatācijas laiks vairāk nekā 10 000 stundu;

- vidējais maksimālais dzīvsudraba saturs 5,0 mg;

- kompaktajām luminiscences spuldzēm ieslēgšanas/izslēgšanas ciklu skaits pārsniedz 20 000 reižu.

Noderīgas saites internetā

Mājaslapa www.ekomaja.lv sniedz plašu informāciju par dažādu celtniecības materiālu siltumspēju un citiem rādītājiem un piedāvā kvazistacionāru optimizācijas datorsistēmu ēku enerģijas patēriņa analīzei, kā arī iespējamo energoefektivitātes pasākumu vērtēšanu.

- http://www.videsvestis.lv/content.asp?ID=65&what=54

- http://www.energoaudits.lv/toknow-MWvsEPS.htm

3.5. Būvmateriāli un toksiskās vielas

(avots: J. Brizga. „Zaļā iepirkuma rokasgrāmata”. – Rīga, „Zaļā Brīvība”, 2006.)

Būvmateriāli lielā mērā nosaka mājas izmaksas. Dažādiem materiāliem ir arī atšķirīga ietekme uz vidi, ko vērtē pēc tā, kā šie materiāli ir iegūti un kur šo materiālu var likt pēc tam, kad tas beigs kalpot.

Ilgtspējīgas būvniecības gadījumā ir jāsamazina aprites cikla laikā radītās ietekmes uz vidi, piemēram, klimata izmaiņas, resursu izskaušana, ķīmiskais piesārņojums u.tml.. Materiālu kontekstā aprites cikls iekļauj izejmateriālu ieguvi, produkta ražošanu, iepakojumu, uzstādīšanu, lietošanu un pārstrādi jeb utilizāciju. Ilgtspējīgām celtnēm ir jāsamazina dabas resursu patēriņš un jākontrolē noplūdes, jālieto ūdens efektīvi un jālieto atkārtoti, ja iespējams.

Šeit daži pamatprincipi, kas jāievēro izvēloties būvmateriālus.

- Izvēlieties videi draudzīgus būvmateriālus, ņemot vērā to pilnu aprites ciklu – no izejvielu ieguves, ražošanas procesa, lietošanas un uzturēšanas līdz utilizācijai.

- Aizsargājiet mežus, izvēloties kokmateriālus, kas iegūti ilgtspējīgi apsaimniekotos mežos vai no koksnes atkritumiem.

- Samaziniet atkritumu apjomu, izmantojot materiālus, kas iegūti no otrreizējās pārstrādes produktiem.

- Uzlabojiet vides kvalitāti, iegādājoties materiālus, kas ražoti, izmantojot labākās pieejamās tehnoloģijas un risinājumus, un atstāj pēc iespējas mazāku ietekmi uz gaisu, ūdeni un augsni.

- Izvēlieties vietējas izcelsmes būvmateriālus, tādējādi samazinot materiālu transportēšanā radītās slodzes.

- Ierobežojiet toksisku un veselībai bīstamu vielu izmantošanu, izvēloties produktus, kas satur minimāli vai pilnībā nesatur bīstamās ķīmiskās vielas, piemēram, smagos metālus, gaistošos organiskos savienojumus (GOS) vai polivinilhlorīdu (PVC).

3.5.1. Krāsas un lakas

Dekoratīvās krāsas un lakas, beices, grīdas pārklājumus un grīdas krāsas, kā arī citus līdzīgus izstrādājumus, kas paredzēti darbam iekštelpās, plaši izmanto ikdienā. Lielākā daļa šo izstrādājumu sastāv no vielām, kuras var atstāt būtisku negatīvu ietekmi uz vidi to ražošanas un lietošanas laikā. Krāsu rūpniecība patērē ļoti daudz enerģijas, un vienas tonnas krāsas saražošana var radīt pat 10 tonnu atkritumu, no kuriem lielākā daļa ir toksiski. Taču lielākais drauds videi un veselībai ir krāsu sastāvā ietilpstošie gaistošie organiskie savienojumi (GOS) un gaistošie aromātiskie ogļūdeņraži (GAO). Tos krāsām pievieno kā šķīdinātājus, piemēram, benzīns, formaldehīds, petroleja, amonjaks, toluols un ksilols. Visas šīs vielas ir toksiskas un kancerogēnas. Tās var veicināt astmas attīstību, kā arī izraisīt deguna, ādas un acu kairinājumu, galvassāpes, nelabumu, konvulsijas, reiboni, elpvadu problēmas.

Krāsas un lakas (to sastāvā esošie GOS) veicina arī pastāvīgu iekštelpu gaisa piesārņojumu. Vairāki pētījumi rāda, ka telpās gaisa piesārņojums var būt pat 1000 reižu lielāks nekā ārā. Saules gaismā daži organiskie šķīdinātāji, kurus pievieno krāsām, reaģējot ar gaisā esošo slāpekļa dioksīdu, var radīt smogu. GOS arī veicina piezemes ozona rašanos. Kā liecina Zemes draugu pētījums, ”ozons izraisa elpošanas sistēmas, deguna, kakla un acu kairinājumu, kā arī klepu un galvassāpes”.

Alternatīvas

Lateksa krāsa satur mazāk GOS nekā eļļas krāsas. Ūdens emulsijā, alkīda bāzes krāsās vai linsēklu eļļas krāsās par šķīdinātājiem izmanto ūdeni, spirtu, citroneļļu vai citus organiskos šķīdinātājus, kas neizdala GOS. Ieteicams:

- neizvēlēties svinu un GOS saturošas krāsvielas;

- izvairīties no alkīda un eļļas krāsu lietošanas, pat tad, ja rakstīts, ka tās nesatur GOS;

- izvēlieties bioloģiskās vai dabīgās krāsas, kas gatavotas no augu eļļām vai lateksa, un ūdens bāzes krāsas.

Kritēriji

- GOS saturs nepārsniedz:

- sienu krāsām (saskaņā ar EN 13300): 30 g/l (bez ūdens);

- citām krāsām, kuru izkliedes apjoms ir vismaz 15 m/l un pārklājuma necaurredzamība sasniedz 98%: 250 g/l (bez ūdens);

- visiem pārējiem ražojumiem (tostarp krāsām, kas nav sienu krāsas un kuru izkliedes apjoms ir mazāks par 15 m/l, lakām, beicēm, grīdas pārklājumiem un grīdas krāsām, un līdzīgiem ražojumiem): 180 g/l (bez ūdens).

- GAO saturs nepārsniedz:

- sienu krāsām (saskaņā ar EN 13300): 0,15% no ražojuma (m/m);

- visiem pārējiem ražojumiem (tostarp visām pārējām krāsām, lakām, beicēm, grīdas pārklājumiem un grīdas krāsām, un līdzīgiem ražojumiem): 0,4% no ražojuma (m/m).

- Ražojumos kā sastāvdaļu neizmanto šādus smagos metālus vai to savienojumus (kā atsevišķas vielas vai kā kāda izmantotā preparāta sastāvdaļas): kadmijs, svins, hroms VI, dzīvsudrabs, arsēns.

- Brīvo formaldehīdu saturs ražojumā nepārsniedz 10 mg/kg. Formaldehīda devējus drīkst pievienot tikai tādā daudzumā, lai nodrošinātu, ka kopējais brīvo formaldehīdu daudzums nepārsniedz 10 mg/kg.

3.5.2. Grīdas

Grīdas segumu būtiskākās ietekmes uz vidi nosaka tā ražošanā izmantotie materiāli un to ieguve, segumu ražošanas process, līdzekļi, kas jāizmanto tā tīrīšanā, kā arī bīstamo vielu klātbūtne segumos. Arī līmes, ko izmantotas, piemēram, tekstila grīdas pārklāju stiprināšanai, ir jāņem vērā, jo tās var izdalīt GOS. Vinila grīdas var būt gatavotas no PVC, kurš satur ftalātus. Vinila grīdas var saturēt arī tributilalvu (TBT), kas atstāj negatīvu ietekmi uz imūnsistēmu un dzīvo organismu ģenētisko materiālu.

Padomi

- izvēlieties grīdas segumus no dabīgiem atjaunojamiem resursiem: koka, korķa, kokosa šķiedras, džutas, sizala, īsta linoleja (nevis PVC imitāciju);

- izvēlieties paklājus un citus grīdas segumus, kas gatavoti no otrreizējām izejvielām. Tā kā tie parasti ir gatavoti no dažādiem materiāliem, grūti nodrošināt, ka tie iegūti no ilgtspējīgiem resursiem. Taču to atgriešana apritē ir labāka nekā izmešana atkritumos;

- izvairieties no vinila grīdas segumiem, jo tie var izdalīt bīstamus izgarojumus.

Kritēriji tekstila grīdu segumiem

- 30% kokmateriālu, kas izmantoti grīdas segumam, ir jābūt sertificētiem ar neatkarīgu trešās puses verificētu mežsaimniecības standartu (standartu kritērijus skatīt sadaļā par kokmateriāliem);

- izstrādājumiem no lūksnes šķiedrām (lini, kaņepes, džuta, kokoss u.tml.) ir jābūt iegūtiem bez pesticīdu izmantošanas;

- vielas, kas atbilstoši ES Direktīvas 67/548/EEC prasībām ir klasificētas kā toksiskas, kancerogēnas, mutagēnas un bīstamas reproduktīvai sistēmai, kopsummā grīdas segumu kopējā masā nedrīkst pārsniegt 2%, bet katra atsevišķi – 1%;

- grīdas segumiem nav pievienotas šādas vielas: hlorētie/bromētie parafīni, ftalāti, halogēnie liesmu novērsēji, polibromētie difenilēteri, organiskie alvas savienojumi;

- produkti, kas satur kadmiju, svinu vai dzīvsudrabu, nevar tikt pievienoti grīdas segumiem;

- formaldehīdu emisijas no grīdas segumiem pēc to uzstādīšanas nedrīkst pārsniegt 0,13 mg/m3 gaisa;

- GOS emisijām ir jābūt vienādām un ne vairāk kā 2 g/m2 grīdas.

3.5.3. Kokmateriāli un koksnes izstrādājumi

Problēma

Mežu platības pasaulē samazinās. Tas izraisa bioloģiskās daudzveidības samazināšanos, ekosistēmu izzušanu un atsevišķos gadījumos arī izmaiņas vietējā mikroklimatā.. Mežu izciršanas rezultātā izdalās arī slāpekļa dioksīds, kas veicina klimata izmaiņas. Mežu platību samazināšanās var arī pastiprināt plūdu draudus un radīt citas negatīvas ietekmes uz vidi.

Kokmateriālus, lai tie nebojātos, bieži vien impregnē ar ļoti toksiskām vielām, piemēram, arsēnu. Mēs neiesakām iegādāties šādu koksni. Taču, ja jums tāda jau ir, nekādā gadījumā to nededziniet, jo tas izdalītu arsēnu jūsu tiešā tuvumā. Daudzi koksnes izstrādājumi var saturēt arī vielas, kas izdala formaldehīdus. Konvencionālie koksnes konservanti un apdares līdzekļi, kas domāti cīņai ar puvi un kaitēkļiem, ir ļoti toksiski, īpaši ūdens iemītniekiem. Kā alternatīvu koksnes aizsargvielu iesaka boru.

Kokšķiedru plātnes ir viens no populārākajiem celtniecībā un mēbeļu ražošanā izmantojamajiem materiāliem. Tās ražo no koksnes atkritumiem: skaidām, nomaļiem, atgriezumiem, malkas u.c. Populārs kokšķiedru plātņu veids ir MDF (medium density fibreboard), kas izgatavots no ļoti smalkām presētām koksnes šķiedrām. Šķiedru masai pievienoti dažādi sintētiskie sveķi un citas piedevas. MDF plaši izmanto celtniecībā kā apdares materiālu sienām, grīdām, griestiem, no tā izgatavo parketu, grīdas līstes, arī mēbeles. Šīs plātnes uzskata par vienu no galvenajiem iekštelpu gaisa piesārņotājiem, jo tās satur formaldehīdu. Arī putekļi, kas rodas, plātnes zāģējot, ir ļoti bīstami, izraisot acu un elpceļu kairinājumu. Apstrādājot MDF, nodrošiniet attiecīgu ventilāciju, elpceļu maskas un aizsargbrilles. Formaldehīds no šīm plātnēm var izdalīties visā to dzīvescikla garumā.

| 3.5.-1. tabula. Iespējamās alternatīvas materiāliem ar negatīvu ietekmi |
| --- |
| Materiāli ar negatīvu ietekmi |  | Alternatīva |
| MDF plātnes Kokskaidu plātnes (chipboard), kas satur sintētiskos sveķus Saplāksnis |  | Masīvkoks Lapu un skuju koku dēļi Kokšķiedras skaņu izolācijas materiāls Orientētas šķiedru plātnes (OSB) |

Kritēriji

- koksnes izcelsme un sertifikācija: piegādātājam ir jāspēj pierādīt koksnes izcelsmi; jāizvairās no koksnes no tropiskajiem mežiem. Kā piemēru var izmantot FSC sertifikācijas 10 principus vai ekvivalentu neatkarīgu sertifikācijas sistēmu (skat. zemāk);

- toksiskums:

- nedrīkst saturēt vielas, kas atbilstoši ES Direktīvas 67/548/EEC VI pielikumam ir klasificētas kā ļoti toksiskas (T+), toksiskas (T), kancerogēnas (R45, R49), toksiskas reproduktīvai sistēmai (R60, R61, R62, R63);

- formaldehīdu koncentrācija nedrīkst pārsniegt 0,05 ppm (testa metode - ÖNORM ENV 717-1);

- kokmateriāli, kuri apstrādāti ar saistvielu PMD1 (polimērs difenilmetāna diizocianāts), gala produktā nedrīkst izdalīt monomēra MDI;

- iepakojums nedrīkst saturēt halogenētas plastmasas produktus.

Prasības mežsaimniecības standartu un sertifikācijas sistēmām

Sertifikācijai ir jābūt neatkarīgas trešās puses veiktai, balstoties uz kādu no mežsaimniecības standartiem. Mežsaimniecības standartam ir jāatbilst šādiem kritērijiem:

- meža apsaimniekošanā jāievēro visi valstī pieņemtie likumi, starptautiskie līgumi un vienošanās, kurus konkrētā valsts ir parakstījusi;

- zemes un meža resursu ilgtermiņa īpašuma un lietošanas tiesībām jābūt skaidri noteiktām, juridiski noformētām un apliecinātām ar attiecīgiem dokumentiem;

- jāatzīst un jārespektē pamatiedzīvotāju likumīgās un tradicionālās īpašuma, kā arī lietošanas un apsaimniekošanas tiesības uz savu zemi, teritorijām un resursiem;

- meža apsaimniekošanas rezultātā jāuztur nemainīgā līmenī vai jāuzlabo meža darbinieku un vietējās sabiedrības ilgtermiņa sociālās un ekonomiskās labklājības līmenis vai jāveicina tā uzlabošanās;

- meža apsaimniekošanai jāveicina efektīva daudzveidīgu meža produktu un pakalpojumu izmantošana, tā nodrošinot savu ekonomisko dzīvotspēju un plašu vides un sociālo ieguvumu klāstu;

- meža apsaimniekošanā ir jāsaglabā bioloģiskā daudzveidība un ar to saistītās vērtības – ūdens resursi, augsne, unikālas un jutīgas ekosistēmas un ainavas –, lai nodrošinātu meža ekoloģisko funkciju saskaņotu darbību;

- apsaimniekošanas plānam, atbilstoši saimnieciskās darbības mērogam un intensitātei, jābūt izstrādātam, ieviestam praksē un tas regulāri atjaunojams. AP jābūt skaidri definētiem ilgtermiņa apsaimniekošanas mērķiem un to sasniegšanas paņēmieniem;

- meža stāvokļa, meža  produktu ieguves apjomu, iegūto meža produktu plūsmu, apsaimniekošanas darbību, kā arī šo darbību ietekmes uz vidi un sociālo jomu novērtēšanai veicams saimnieciskās darbības mērogam un intensitātei atbilstošs monitorings;

- veicot saimnieciskās darbības augstvērtīgos mežos, saglabājamas vai vairojamas tiem raksturīgās īpašības. Pieņemot lēmumus rīcībai augstvērtīgos mežos, izmantojams “izsvērtās pieejas” princips;

- plantāciju ierīkošana plānojama un apsaimniekošana izdarāma saskaņā ar iepriekš aprakstītajiem principiem un kritērijiem, kā arī, ievērojot 10. principu un tā kritērijus. Ja plantācijas nodrošina sociālu un ekonomisku labumu un veicina sabiedrības vajadzību apmierināšanu pēc meža produktiem, tās ir vērā ņemams papildinājums dabisko mežu apsaimniekošanai, samazinot dabisko mežu izmantošanas slodzi un stimulējot šo mežu atjaunošanos un aizsardzību.

Sertifikācijas sistēmai ir jābūt caurskatāmai, tai ir jābūt nacionāli un/vai starptautiski uzticamai un ir jābūt spējīgai pierādīt iepriekš minēto mežsaimniecības standartu ievērošanu.

Sertifikācijas institūcijai ir jābūt neatkarīgai un uzticamai. Sertifikācijas iestādei ir jābūt spējīgai pierādīt, ka standarta prasības ir izpildītas, un spējīgai komunicēt rezultātus un veicināt efektīvu standarta ieviešanu.

3.5.4. Bīstamās ķīmiskās vielas

Būvniecībā izmatojamie materiāli bieži vien satur bīstamas ķīmiskās vielas, kas var atstāt negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību. Šīs vielas iedalās vairākās kategorijās, tās var būt toksiskas, kancerogēnas, mutagēnas vai traucēt reproduktīvās sistēmas darbību.

- Materiāli nedrīkst saturēt vielas, kas atbilstoši ES Direktīvas 67/548/EEC VI pielikumam, ir klasificētas kā:

- ļoti toksiskas (T+ ar R26, R27, R28 vai R39);

- toksiskas (T ar R23, R24, R25 R39 vai R48);

- kancerogēnas (1. vai 2. kategorijā: T ar R45 vai R49; 3.kategorijā: Xn ar R40);

- mutagēnas (1. vai 2. kategorijā: T ar R46; 3. kategorijā: Xn ar R40);

- reproduktīvajai sistēmai toksiskas (1. vai 2. kategorijā: T ar R60 vai R61; 3. kategorijā: Xn ar R62 vai R63);

- bīstamas videi (N ar R50, R50/53, R51/53 vai R59);

- gaistošos organiskos savienojumus (GOS);

- halogēnu organiskos savienojumus;

- sintētiskos pigmentus, piemēram, dzelzs oksīdu (ferric oxide).

- Materiāli nedrīkst pārsniegt šādas vielu koncentrācijas:

  - arsēns (As) 5,0 mg/kg TS

  - svins (Pb) 50,0 mg/kg TS

  - kadmijs (Cd) 1,0 mg/kg TS

  - hroms (Cr) 75,0 mg/kg TS

  - kobalts (Co) 10,0 mg/kg TS

  - varš (Cu) 50,0 mg/kg TS

  - niķelis (Ni) 50,0 mg/kg TS

  - dzīvsudrabs (Hg) 1,0 mg/kg TS

  - cinks (Zn) 350 mg/kg TS

- Plastmasas daļas, kas smagākas par 5 g, nedrīkst saturēt šādus liesmas slāpētājus (CAS numurs):

- Dekabromdifenils 13654-09-6

- Monobromdifenilēteris 101-55-3

- Dibromdifenilēteris 2050-47-7

- Tribromdifenilēteris 49690-94-0

- Tetrabromdifenilēteris 40088-47-9

- Pentabromdifenilēteris 32534-81-9

- Heksabromdifenilēteris 36483-60-0

- Heptabromdifenilēteris 68928-80-3

- Oktabromdifenilēteris 32536-52-0

- Nonabromdifenilēteris 63936-56-1

- Dekabromdifenilēteris 1163-19-5

- Hlorparafīni, kuru ķēdes garums ir 10-13 C atomi un hlora saturs > 50% pēc svara 85535-84-8

3.5.5. Citi aspekti

| 3.5.-2. tabula. Nepieciešamās rīcības negatīvās ietekmes minimizēšanai |
| --- |
| Aspekti |  | Ko darīt |
| Bīstamās ķīmiskās vielas |
| Izvairīties no radona |  | Noteikt un mērīt radona riska potenciālu, pārbaudīt celtniecības materiālus (ONORM S 5200) |
| Jāierobežo bīstamo ķīmisko vielu izmantošana |  | Jāizvairās no: PVC izmantošanas kabeļos, caurulēs, logos, grīdās, plēvēs; poliuretāna (PU) izmantošanas putās un izolācijas materiālos; alumīnija izmantošanas; materiāliem, kas satur formaldehīdu; grunts, krāsām, lakām, līmēm, kas satur sintētiskos šķīdinātājus; plaušu darbību ietekmējošu šķiedru izmantošanas iekštelpās. |
| Atkritumu ierobežošana |
| Atkritumu apjoma ierobežošana celtniecības laikā |  | Atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izstrāde un ieviešana |
| Atkritumu ierobežošana un pārstrāde ēkas izmantošanas stadijā |  | Lietotājam draudzīgi atkritumu konteineri |
| Notekūdeņu ierobežošana |
| Lietus ūdeņu savākšana |  | 100% lietus ūdeņu izmantošana |
| Pelēkie un melnie notekūdeņi |  | 100% attīrīšana |
| Lietotāja komforts |
| Mājas korpusa nožūšana |  | Nodrošināta bez apkures |
| Saules gaisma ziemā |  | > 1,5 stundas uz 21. decembri |
| Trokšņa izolācija |  | < 25 dB |

3.6. Noderīgas saites internetā

ES likumdošana

Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 16. decembra direktīva 2002/91/EK par ēku energoefektivitāti (EPBD) http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2003/l_001/l_00120030104en00650071.pdf

Padomes 1988. gada 21. decembra direktīva 89/106/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz būvizstrādājumiem ES Direktīva par Dalībvalstu likumdošanas, normatīvo aktu un administratīvo. noteikumu attiecībā uz būvmateriāliem harmonizēšanu http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/consleg/1989/L/01989L0106-19930802-en.pdf

Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 23. oktobra direktīva 2000/60/EK, ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/consleg/2000/L/02000L0060-20011216-en.pdf

CENELEC (Eiropas Elektrotehnikas standartizācijas komiteja), ETSI (Eiropas Telekomunikāciju standartu institūts) un CEN mandāts (343) direktīvai 2002/91/EK par ēku energoefektivitāti piesaistīto ēku energoefektivitātes aprēķināšanas metodoloģijas un ietekmes uz vidi aprēķināšanas standartu izstrādei un pielāgošanai. mandāts pieejams šajā datubāzē http://ec.europa.eu/enterprise/standards_policy/mandates/database/index.cfm?fuseaction=search.detail&id=221

CEN Standartizācijas mandāts horizontālas standartizētas metodikas kompleksas ēku ietekmes uz vidi novērtēšanai izstrādei http://ec.europa.eu/enterprise/standards_policy/mandates/database/index.cfm?fuseaction=search.detail&id=228#

Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 5. aprīļa direktīva 2006/12/EK par atkritumiem http://eurlex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=Directive&an_doc=2006&nu_doc=12

Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa direktīva 2004/42/EK, ar ko ierobežo gaistošo organisko savienojumu emisijas, kuras rada organisko šķīdinātāju izmatošana noteiktās krāsās, lakās un transportlīdzekļu galīgās apdares materiālos, un ar ko groza Direktīvu 1999/13/EK http://eurlex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=Directive&an_doc=2004&nu_doc=42

Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra regula 1907/2006/EK, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr.793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr.1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK un Direktīvu 2000/21/EK http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/l_396/l_39620061230en00010849.pdf

Pētījumi, cita informācija

AgBB (Būvniecības izstrādājumu ar ietekmi uz veselību saistītas novērtēšanas komiteja) 2005: Ieguldījums Būvniecības izstrādājumu direktīvā: Ar ietekmi uz veselību saistītas gaistošu organisku savienojumu emisiju no būvniecības izstrādājumiem novērtēšanas procedūra. 2007. gada decembris www.umweltbundesamt.de/building-products/archive/AgBB-Evaluation-Scheme2005.pdf

CEN Tehniskā komiteja (TC) 350, par Būvniecības darbu ilgtspējību http://www.cen.eu/CENORM/BusinessDomains/TechnicalCommitteesWorkshops/CENTechnicalCommittees/CENTechnicalCommittees.asp?param=481830&title=CEN/TC%20350

CEN Tehniskā komiteja (TC) 351, par Būvniecības izstrādājumiem http://www.cen.eu/CENORM/BusinessDomains/TechnicalCommitteesWorkshops/CENTechnicalCommittees/CENTechnicalCommittees.asp?param=481830&title=CEN/TC%20351

CEN/TC350 Sekretariāts 2006: CEN/TC 350 – WI 00350001. Būvdarbu ilgtspējīgums. kompleksas ēkās ietekmes novērtēšanas ietvars. Pirmā daļa: Vide, veselība un komforta, un aprites cikla izmaksu ietekmes. Eiropas Standartu darba dokuments 2006. gada novembrī.

Davis Langdon Management Consulting 2007: Towards a common European methodology for Life Cycle Costing (LCC) – Guidance Document. (Pretim vienotai Eiropas metodoloģijai aprites cikla izmaksu aprēķināšanā (ACI) – vadlīnijas).Brisele http://ec.europa.eu/enterprise/construction/compet/life_cycle_costing/index_life_cycle_en.htm

Eiropas Komisija 2004: Buying green! A handbook on environmental public procurement (Pērkam zaļo! Videi draudzīga publiskā iepirkuma rokasgrāmata) . Brisele http://ec.europa.eu/environment/gpp/guideline_en.htm

Eiropas Komisija 2007: Vides ģenerāldirekcija. ‘Green’ versus ‘Sustainable’ public procurement. (‘Zaļais’ pret ‘ilgtspējīgo’ publisko iepirkumu). 2007. gada 22.oktobris http://ec.europa.eu/environment/gpp/green_vs_sustainable.htm .

EIPRO 2005: Environmental Impacts of Products (EIPRO) (Preču ietekme uz vidi). EU DG JRC-IPTS. Brisele http://ec.europa.eu/environment/ipp/identifying.htm

ENPER-EXIST 2007: Applying the EPBD to improve the Energy Performance Requirements to Existing Buildings – ENPER-EXIST. WP 1 Final Report. (EPBD pielietošana esošo ēku energoefektivitātes prasību uzlabošanā - ENPER-EXIST. Darba dokuments 1, gala ziņojums). 2007. gada aprīlis www.enper-exist.com/pdf/reports/WP1_final_report_MS_04_07_07.pdf

Vorarlbergas Vides asociācija [Umweltverband Vorarlberg] 2007: Zaļais iepirkums būvniecībā www.umweltverband.at/index.php?id=beschaffung#322

PVD 2007: PVD izmantošana www.environdec.com/page.asp?id=300&menu=3,0,0

Avoti Internetā

http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm http://ec.europa.eu/environment/gpp/toolkit_en.htm www.eebd.org www.lensebuildings.com www.greenspec.co.uk www.uba.de www.procuraplus.org www.iclei-europe.org/deep www.natureplus.org www.blauer-engel.de http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm www.eco-bau.ch

Labākās prakses piemēri

www.eu-greenbuilding.org www.greenbuildings.org

| Tekstā lietotie saīsinājumi |
| --- |
| ACA | Aprites cikla analīze (angliski Life Cycle Assessment, LCA) |
| ACI | Aprites cikla izmaksas (angliski Life Cycle Costing, LCC) |
| AER | Atjaunojamie enerģijas resursi (angliski Renewable Energy Sources, RES) |
| v-AER | Vietējie atjaunojamie enerģijas resursi (angliski localised Renewable Energy Sources, l-RES) |
| ANO | Apvienoto Nāciju organizācija |
| CEN | Eiropas Standartizācijas komiteja (angliski European Standardisation Committee) |
| EEK | Eiropas Ekonomiskā Kopiena (angliski European Economic Community, EEC) |
| EK | Eiropas Kopiena (angliski European Community, EC) |
| EMAS | Vides pārvaldības un audita sistēma (angliski Environmental Management and Auditing Scheme, EMAS) |
| EN | Eiropas normatīvs (angliski European Normative, EN) |
| EPBD | Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 16.decembra Ēku energoefektivitātes Direktīva 2002/91/EK (angliski European Energy Performance of Buildings Directive, EPBD) |
| ES | Eiropas Savienība |
| FSC | Mežu pārvaldības padome (angliski Forest Stewardship Council FSC) |
| GAO | Gaistošie aromātiskie ogļūdeņraži (angliski Volatile Aromatic Hydrocarbons, VAHs) |
| GOS | Gaistošie organiskie savienojumi (angliski Volatile Organic Compounds, VOCs) |
| ISO | Starptautiskā standartizācijas organizācija (angliski International Organization for Standardization, ISO) |
| MLĪPT | Meža likumdošanas aktu īstenošana, pārvaldība un tirdzniecība (angliski Forest Law Enforcement, Governance and Trade, FLEGT) |
| PEFC | Starptautiskā mežu sertifikācijas sistēmu novērtēšanas programma (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes, PEFC) |
| PVD | Produkta vides deklarācija (angliski Environmental Product Declaration) |
| SEG | Siltumnīcefekta gāzes (angliski Greenhouse gases, GHGs) |
| ZPI | Zaļais publiskais iepirkums (angliski Green Public Procurement, GPP) |

# Footnotes

Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem.

„Biogāzes ražošanas iespējas Latvijā”. SIA AGITO, Rīga, 2005. Pētījums veikts pēc Vides ministrijas pasūtījuma.

GOS – oglekli saturoša ķīmisko vielu grupa. Tie var būt gan cilvēku radīti, gan dabīgi. GOS reaģē ar slāpekļa oksīdu, kas ir viens no būtiskiem gaisa piesārņotājiem, un saulesgaismā rada ķīmisko smogu. Daži GOS satur formaldehīdus, benzolu un metilbenzolu. Šīs vielas bieži lietoto kā šķīdinātājus krāsās, lakās un tīrīšanas līdzekļos. Daudzi celtniecības un dekoratīvie materiāli, mākslas priekšmeti un plastmasas izstrādājumi arī var izdalīt GOS, it īpaši siltā un mitrā gaisā. Daudzas šīs vielas ir koncerogēnas un var izraisīt kairinājumu plaušās, dažas ir klimata izmaiņas izraisošas gāzes. GOS piesārņo gaisu un tādējādi veicina astmas un citu elpvadu slimību attīstību. To lietošana ES tiek regulēta, taču tie netiek ierobežoti, piemēram, gaisa atsvaidzinātājos. Lai izvairītos no GOS saturošiem produktiem, izvēlies produktus, ko iesaka Astmas asociācija, kam ir ekomarķējumi vai kas ir minēti kā produkti, kas satur maz vai ir GOS brīvi.

PVC – toksiska, kancerogēna un hormonu sistēmu bojājoša viela. To lieto daudzos dažādos produktos: tapetēs, vannas aizkaros, kanalizācijas caurulēs, iepakojumā u.tml.

Aromātiskie ogļūdeņraži – ogļūdeņraži, kas satur benzola ciklu. Tos iedala monocikliskos (satur vienu benzola gredzenu – benzols, toluols, stirols un ksilols) un policikliskos (satur vairākus benzola gredzenus - naftalīns, benzpirēns). Piemēram, toluols un ksilols kairina ādu un elpošanas ceļus un var izraisīt aknu, nieru un centrālās nervu sistēmas traucējumus. Dzīvajos organismos (arī cilvēkā) tie pamatā nokļūst ieelpojot. Augstās koncentrācijā tie ir narkotiski - izraisa galvas sāpes, reiboni un īslaicīgu eiforiju, kas pāriet depresijā. Ilgstošas iedarbības rezultātā var rasties halucinācijas un pat koma vai nāve.

http://www.osbguide.com/osbfacts.html

Tensile strength  – materiāla pretestība spēkam, kas cenšas to saplēst. Tiek mērīts kā maksimālais spiediens, ko materiāls var izturēt pirms saplīšanas.

Pulmonary fibres

# Text boxes

Resursi

Augsne, metāls, minerāli, koksne, stikls, enerģija u.c.

Metāls, minerāli, koksne, ūdens, enerģija u.c.

Metāls, minerāli, koksne, ūdens, stikls, enerģija, u.c.

Enerģija

Emisijas

Gaiss, ūdens, zeme

Gaiss (SEG, gaisa piesārņojums), ūdens, atkritumi.

Gaiss (SEG, gaisa piesārņojums), ūdens, atkritumi.

Celtniecības un nojaukšanas atkritumi

Būvdarbi

Lietošana

Uzturēšana

Nojaukšana