## Slide 1: Helmut Diesing Textil-Druck GmbH
Audumu apdrukas rūpnīca
Noplūžu attīrīšanas uzņēmums

## Slide 2
Helmut Diesing Textil-Druck GmbH
Jauns ūdens attīrīšanas uzņēmums 1986
Ikdienas noplūdes 250 m3
Notekūdeņi no apdrukas mašīnu mazgāšanas, no dažādiem krāsošanas posmiem - krāsu sagatavošanas vietas, krāsu traipu vietām
Cietie atkritumi 4 g/l no apdrukas atlikumiem
Mērķis
50 % noplūžu ūdens otrreizēja izmantošana
ūdens apmierinoša attīrīšana līdz vietējām prasībām

## Slide 3
Helmut Diesing Textil-Druck GmbH
Nogulsnēšanas/flokulācijas metode
Visu krāsvielu atlikumu aizvākšana
Ūdens patēriņu 1. gadā samazināt par 30 % un 2. gadā sasniegt 50 %
Krāsu atlikumus izgulsnēt nogulšņu veidā
Tās atūdeņot
Izlietot

## Slide 4: Schiesser Sachsen AG
Adīšanas aušanas kompānija
(krāsošana un nobeigums)

## Slide 5
Schiesser Sachsen AG
2500 - 3000 m3 noplūžu ūdens
Augsts ĶSP- (ķīmiskais skābekļa patēriņs) un AHS-vērtība (Absorbētie halogenorganiskie savienojumi)
Stingrs krāsojums
Suspendētās sālis
Mērķi:
procesa ūdens otrreizēja izmantošana
sāļu atkārtota izlietošana un to patēriņa samazināšana
sakārtot noplūžu ūdeņus noteikto limitu robežās

## Slide 6
Schiesser Sachsen AG
Siltummaiņas iekārta siltumapmaiņa ar saldūdeni
Neitralizācija ar sālskābi
Divlīniju sajaukšana “cilpa”
Bioloģiskā sadalīšana aktīvās ogles nesējs augsta biomasas koncentrācija
intensificē biomasas aktivitāti
Attīrīšanas sistēma bionogulšņu atdalīšana no reaktorā nonākošajām
Otrreizējā sajaukšana “cilpa” ūdens bioloģiskā priekšattīrīšana
absorbcijas pakāpe
materiālu kā krāsvielas attīrīšana, kurus ir grūti sadalīt
atlikumi, ĶSP, AHS
Absorbcija pievienojot svaigu aktīvo ogli

## Slide 7
Schiesser Sachsen AG
Ātra attīrīšanas sistēma aktīvās ogles atdalīšana
padeve bioloģiskai attīrīšanai
Nogulsnēšana un flokulēšana paliekošo sīko daļiņu izgulsnēšana no ūdens ar flokulantu palīdzību
krāsainība un duļķainība Filtrs iespējamo atlikumu
filtrāts var tikt novadīts
Apgrieztā osmoze sāls atdalīšana
sālsūdens var tikt uzglabāts un izlietots
SĀLS PATĒRIŅŠ ZEM 30 %
PROCESA ŪDENS ATKĀRTOTA IZLIETOŠANA 60 %